## Slide 1
Notes: CIPE – Centre International de la Pédagogie d'Entreprise
info@cipe.fr – www.cipe.fr
Guide
de l'Animateur

## Slide 2: AVERTISSEMENT
« Le jeu du Lean Manufacturing  » est un support pédagogique du Centre International de la Pédagogie d'Entreprise.
ISBN N° 2-905920-40-8 - CIPE - Dépôt Légal Paris – 2010
« Le jeu du Lean Manufacturing  » est une marque déposée du CIPE, 56 avenue Henri Ginoux 92120 MONTROUGE
Téléphone : 01 40 64 59 18
LICENCE
Le « Contrat de Licence Entreprise » CIPE autorise l’acquéreur à utiliser l'ensemble pédagogique Le jeu du Lean Manufacturing , sur le (ou les) site(s) (et donc auprès du personnel de l’acquéreur affecté à ce (ou ces) site(s)), pour lequel (lesquels) celui-ci a fait l'acquisition d'une licence d'utilisation.
Dans ce cadre, sont également acquis les droits de reproduction partielle (duplication des éléments de la valise pédagogique désignés comme « consommables »).
Toute autre utilisation de cet ensemble pédagogique (c'est-à-dire en dehors des sites pour lesquels la licence a été acquise), devra faire l'objet d'une demande formelle, et nécessitera au préalable l'acquittement d'une extension de licence.
La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que « les copies ou productions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et d'autre part, que « les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration », toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou de ses ayants cause, est illicite » (alinéa 1er de l'article 40).
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, hors des conditions de la licence, constitue donc une contrefaçon sanctionnée par les alinéas 425 et suivants du Code Pénal.
Cette page doit demeurer en permanence en tête de ce Guide de l'Animateur.
Cet exemplaire du Jeu Le jeu du Lean Manufacturing fait l'objet de :
La licence n° 228
Délivrée le 09/02/2023
À : CFAI CENTRE VAL DE LOIRE ORLEANS

## Slide 3: Utilisation en mode diaporama
Ce document a été créé pour être projeté en mode "diaporama".
Pour activer ce mode :
Sous powerpoint 2003 :
  Cliquer sur : affichage  diaporama
  OU cliquer sur : diaporama  visionner le diaporama
Sous powerpoint 2010 :
  Cliquer sur : diaporama  A partir du début
  OU cliquer sur : diaporama  A partir de la diapositive actuelle
Sous n'importe quelle version de powerpoint, le plus rapide est d'utiliser l'icône situé en bas de la fenêtre de powerpoint (à gauche ou à droite)
Pour désactiver le mode diaporama :
Il suffit d'appuyer sur le bouton "échap"

## Slide 4: Préambule 1/3
Dans le but de n'avoir qu'un seul document de travail, certaines des diapos du guide sont destinées uniquement à l'animateur, d'autres aux participants.
Les diapos de l'animateur sont signalées par cette image en haut à droite de la diapo :
Ces diapos devront demeurer masquées au moment de la projection.
Comment masquer une diapositive ?
  Cliquer sur l'icône situé en bas de la fenêtre de powerpoint (à gauche ou à droite)
  Puis clic droit sur la diapo à masquer
  Et sélectionner "masquer la diapositive"
Comment "démasquer" une diapositive ?
  Même procédure
Le fichier Powerpoint de ce dossier figure sur la clé USB sous le titre « Guide d'animation 1 - Préparation ».

## Slide 5: Préambule 2/3
« Horizon, le jeu des projets » est un package destiné à être animé par un animateur non forcément spécialiste de la formation. Ceci étant, plus l'animateur sera rompu au Lean Manufacturing, plus il tirera profit de ce support pédagogique.
Par ailleurs, certaines diapos sont accompagnées de commentaires pour l'animateur (ils sont sous la diapo, pour les voir il faut tirer avec la souris le trait supérieur de la barre d'outil en bas de l'écran).
Ce document doit néanmoins faire l'objet d'une appropriation par chaque animateur. Il peut donc, avant la première session et surtout pendant ou à la suite de chacune d'entre elles, y insérer ses commentaires particuliers :
  L'adaptation au contexte de l'entreprise
  Une manière personnelle d'introduire ou d'expliquer un concept
  Un changement dans le chronométrage prévu à l'origine
  L'introduction d'un concept qui n'est pas traité dans la pédagogie présentée
Il devra alors s'assurer du respect du timing de la formation.

## Slide 6: Préambule 3/3
Pour améliorer sans cesse Le jeu du Lean Manufacturing®, nous effectuons régulièrement des mises à jour.
Afin de faire tourner cette roue du progrès nous vous serions reconnaissants de nous transmettre vos questions, observations ou propositions d'amélioration. Nous ne manquerons pas de répondre à tous vos envois.
Merci d'adresser un mail à nadia.gharbi@cipe.fr qui transmettra aux concepteurs du Jeu.
Nous vous remercions d'avance de votre collaboration.
L'équipe de conception du CIPE

## Slide 7: Sommaire du diaporama
        page
Partie destinée à l’animateur 9
  Check List du matériel 10
  Objectif du Jeu 13
  Vue d’ensemble de la simulation 14
  Les participants 16
  L’ aménagement de la salle 19
Présentation de l’entreprise 23
1. Simulation n°1 42
2. La mesure 46
3. L’analyse 52
4. Les améliorations 66
  Commentaires sur les projets 89
5. Simulation n°2 103
  Lancement de la simulation n°2. 111
Synthèse 117
Quiz de validation 119

## Slide 8: Préambule
Certaines des diapos du Guide sont destinées à l’animateur, d’autres aux participants.
Les diapos de l’animateur sont signalées par le logo ci-contre. Elles devront être masquées au moment de la projection (diaporama / masquer la diapositive).
Le fichier Powerpoint de ce dossier figure sur la Clé USB sous le titre « Guide d’animation ».

## Slide 9: Partie destinée à l’animateur
Notes: Partie destinée à l’animateur

## Slide 10: Check List du matériel : Documents et Matériels
DOCUMENTS & MATÉRIELS | Nbre. | Emplacement sur la clé USB
Boite N° 1 (format A4) |  | 
Guide d'animation | 1 | Répertoire "Animation"
Résumé des consignes | 1 | 
Dossiers du participant | 20 | Répertoire "Consommables"
Pochette N° 2, avec les documents nécessaires à la Simulation 1 |  | 
Fiche de rôle Contrôle | 1 | Répertoire "Consommables"
Fiche de rôle Lancement | 1 | Répertoire "Consommables"
Zones de stockage | 20 | Répertoire "Consommables"
Jeux de 8 bristol d'OF en-cours Simulation 1 | 2 | Répertoire "Consommables"
Jeux d'OF simulation 1 (8 bristol) | 2 | Répertoire "Consommables"
Boite N° 3 |  | 
Clé USB | 1 | Voir détail page suivante
Paires de ciseaux | 4 | 
Décamètre | 1 | 
Paquets de Gommettes rouges Ø 14 | 2 | 
Paquets de Gommettes blanches Ø 8 | 2 | 
Paquets de post-it jaune 76x76 | 4 | 
Scotch mural | 1 | 
Boite N° 4 MAGASIN D'OUTILLAGES (carton) |  | 
Surligneurs de couleur | 53 | Voir détail ci-contre
Il n'y a pas d'étiquette de contenu sur cette boite, pour ne pas donner d'informations aux participants. |  | 
DOCUMENTS & MATÉRIELS | Nbre. | Emplacement sur clé USB
Pochette N° 5, avec les documents nécessaires à la Préparation de la Simulation 2 |  | 
Jeux d'Échantillons pour temps gamme | 2 | 
Jeux de 4 Fiches de mission | 2 | 
Feuilles A3 "Equipe Productivité" | 2 | Répertoire "Consommables"
Feuilles "Analyse des trajets" | 4 | Répertoire "Consommables"
Tickets de gammes | 30 | 
Tickets d’implantation | 18 | 
Feuilles A3 "Equipe Analyse des Flux" | 3 | Répertoire "Consommables"
Feuilles A3 "Equipe Qualité" | 2 | Répertoire "Consommables"
Cartes "Interviews" | 5 | 
Feuilles "Enquête de motivation" | 8 | Répertoire "Consommables"
Pochette N° 6, avec les documents nécessaires à la Simulation 2 |  | 
Jeux d'OF en-cours Simulation 2 | 2 | Répertoire "Consommables"
Jeux de 4 bristol d'OF simulation 2 | 2 | Répertoire "Consommables"
Autres matériels |  | 
Tapis de jeu Equipe Implantation | 1 | 
Pochette de feutres | 3 | 
Couleurs | Surligneurs bons | Surligneurs coupés | Remarque
Bleu | 15 | 2 | Les surligneurs défectueux (pointe coupée) sont marqués d’une encoche dans la partie arrière du surligneur.
Jaune | 10 | 2 | 
Rose | 10 | 2 | 
Vert | 10 | 2 | 

## Slide 11: Check List du matériel : Contenu de la clé USB
* Les Tickets de gamme et d’implantation ne sont pas des documents consommables. Toutefois, il peut arriver qu’ils se perdent, c’est la raison pour laquelle nous vous fournissons sur la clé USB le fichier permettant de les reproduire.
En cas de perte d’un autre document non consommable, contactez-nous, nous vous le remplacerons gratuitement (nous vous facturerons seulement les frais de port)
Contenu de la CLÉ USB | Contenu
Répertoire "Animation" | 
Guide d'animation | Fil conducteur de l’animation
Tableau de bord (excel) | Calcul des résultats de la simulation pour présentation par l’animateur.
Répertoire "Consommables" | 
Affiches au format A3 | Impression couleur (si possible) recto, format A3, puis montage (par scotch : voir les instructions sur la 1ère diapo)
Analyse des trajets | Impression noir et blanc sur papier
Dossier du participant | Impression couleur recto-verso, au format A3 puis pliage en deux
Enquête de motivation | Impression noir et blanc sur papier
OF en-cours Simulation 1 | Impression couleur sur bristol blanc puis découpe en 12 tickets.
OF en-cours Simulation 2 | Impression couleur sur bristol blanc puis découpe en 12 tickets.
OF Simulation 1 | Impression noir et blanc sur bristol blanc, ne pas découper.
OF Simulation 2 | Impression noir et blanc sur bristol blanc, ne pas découper.
Tickets de gamme * | Impression noir et blanc sur bristol blanc, à découper.
Tickets d’implantation * | Impression couleur, sur bristol blanc, à découper

## Slide 12: Résumé des consignes
Nous mettons à la disposition de l’animateur une fiche plastifiée intitulée RÉSUMÉ DES CONSIGNES. Elle comporte tous les chiffres utiles pour organiser l’animation, ainsi qu’une liste des éléments à distribuer à chaque étape du scénario.

## Slide 13: Objectif du jeu
Le jeu Le jeu du Lean Manufacturing a pour but de faire partager par les élèves ou les stagiaires l’expérience d’une démarche Lean.
Les grands principes d’une telle démarche sont connus : analyse détaillée des flux et des processus, détection des gaspillages et des opérations sans valeur ajouté pour le client, élimination des facteurs d’instabilité, équilibrage du flux pour éviter tout ralentissement, etc.
Le jeu permet aux participants de découvrir par eux-mêmes la voie à suivre pour conduire un projet d’amélioration. Cette voie relève en grande partie du bon sens, et il n’est pas nécessaire de disposer de connaissances préalables pour rentrer dans la simulation.

## Slide 14: Déroulement de la simulation
Introduction
Les participants prennent connaissance de l’atelier de production
5. Simulation 2
Introduction
1. Simulation 1
Ils réalisent une première production
Ils réalisent une deuxième production
45 min.
Total 5 h
4. Améliorations
Ils proposent et mettent en place les améliorations
6. Synthèse
Ils tirent les conclusions de la simulation
3. Analyse
Recherche des causes à l’origine des performances. Au cours des phases 3 et 4 les participants se répartissent en 4 groupes projets.
30 min.
60 min.
45 min.
30 min.
30 min.
2. Mesure
Ils mesurent les performances de la production
60 min.

## Slide 15: Remarque concernant le déroulement du Jeu
L’animateur qui souhaite fractionner le jeu peut le faire selon les repères ci-contre.
Séance 1 1h15
Séance 3 1 h 45
Séance 2 2h
5. Simulation 2
Introduction
1. Simulation 1
4. Améliorations
6. Synthèse
3. Analyse
2. Mesure
Notes: Remarque
L’animateur qui souhaite évoque le concept de DMAIC peut s’appuyer sur le schéma suivant : DÉFINIR le problème correspond à la simulation à blanc, puis il y a l’étape de la MESURE, puis l’ANALYSE et l’AMÉLIORATION (regro, puis le CONTRÔLE lors de la 2ème simulation.

## Slide 16: Le niveau des participants
Le Jeu Le jeu du Lean Manufacturing peut être joué avec des participants de niveau très varié, il ne nécessite aucune connaissance préalable sur le fonctionnement d’une production.
C’est à l’animateur qu’il appartient d’adapter son attitude au niveau des participants.
S’il juge que le groupe a un niveau faible il peut procéder de la façon suivante :
  Avant de lancer une phase, il donne des explications complémentaires nécessaires au traitement des travaux.
  Au moment de faire les calculs il détaille pas à pas le mode opératoire.
  Pendant la préparation, il passe parmi les équipes pour répondre à leurs questions et les aider à faire certains calculs.

## Slide 17: Les participants
La simulation comporte 2 types de rôles (voir schéma d’implantation plus loin) :
1. Des postes de Production
Il y a 6 ateliers de production, dénommés Ovale, Vague, Rectangle, Croix, Triangle, Étoile.
Chaque atelier peut être tenu par 1 à 4 personnes.
2. Des fonctions Support
Il y a 2 fonctions support : 1. Lancement et Découpe ; 2. Contrôle Qualité
La répartition change entre la simulation 1 et la simulation 2
Dans la simulation 1 les participants sont organisés en 6 ateliers de production spécialisés.
Dans la simulation 2 ils adoptent une nouvelle implantation en Atelier produit, chaque Atelier comportant un ensemble de postes de travail qui réalisent la totalité du produit.
Ce changement explique pourquoi nous proposons deux tableaux de répartition (diapo suivante).
Le nombre de participants varie entre 8 et 20. En fonction du nombre de participants, il faut adapter le nombre d’opérateurs par poste, le nombre de surligneurs et la quantité de produits à fabriquer. Nous donnons plus loin des tables pour régler ces paramètres.
Il est possible d’aller au-delà de 20. Nous consulter pour obtenir plus de matériel (il faut dédoubler certains postes dans la phase des Projets).
Le matériel à mettre en jeu (surligneurs, tickets d’OF) dépend du nombre de participants : voir les diapos suivantes.

## Slide 18: Les participants
Effectif total  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Atelier ÉTOILE | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Atelier TRIANGLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
Atelier CROIX | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
Atelier VAGUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
Atelier OVALE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Atelier RECTANGLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Lancement / Déc. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Contrôle Qualité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
Simulation 1 : organisation en 6 ateliers (le tableau précise le nombre de postes de travail)
Effectif total  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Atelier 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7
Atelier 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7
Atelier 1b |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6
Simulation 2 : organisation en 2 (ou 3) Ateliers Produit
Notes: Remarque concernant la répartition des participants
Dans le schéma ci-dessus nous avons réparti les effectifs pour équilibrer autant que possible le flux entre les ateliers. Les ateliers Croix et Triangle, qui ont le plus de charge, sont ceux dans lesquels nous affectons en priorité les postes supplémentaires.
Il faut cependant noter que même avec cette affectation de postes supplémentaires, les ateliers Croix et Triangle restent des goulets, mais des goulets assez peu marqués.
Si l’animateur souhaite marquer davantage les goulets, une solution consiste à procéder de la façon suivante :
Affecter les postes Lancement et Contrôle conformément au tableau ci-dessus
Demander aux autres participants de se répartir de façon égale entre les 6 tables des ateliers de production.

## Slide 19: Aménagement de la salle (simulation n°1)
Table de l’animateur
Vidéo- projecteur
Tableau de papier
Atelier VAGUE
Atelier OVALE
Atelier TRIANGLE
Atelier RECTANGLE
Atelier ÉTOILE
Atelier CROIX
Magasin d’outillages
Contrôle Qualité
Lancement - Découpe
Effectif minimum
Effectif additionnel
Notes: L’implantation de la salle joue un rôle important dans la qualité de la simulation.
Nous présentons ici l’implantation pour la 1ère simulation.
Pour mémoriser l’implantation des ateliers, nous conseillons de toujours attribuer les tables dans le sens des aiguilles d’une montre en suivant l’ordre alphabétique comme dans le schéma ci-dessus (croix, étoile, ovale, rectangle, triangle, vague).
Les ateliers doivent être éloignés les uns des autres, car dans la 1ère simulation les pertes de temps pour le transport doivent être significatives (dans la 2ème simulation les postes seront rapprochés).
Le Magasin d’outillage contient les surligneurs utilisés par les participants au cours de la simulation. Il faut le placer à la périphérie de la salle, sur une petite table prévue à cet effet.
Le Lancement-découpe et le Contrôle qualité peuvent être placés côte à côte, car ils ont des tâches complémentaires pour la gestion du flux.
Important : dimension de la salle
L’animateur doit disposer d’une salle suffisamment grande.
La dimension varie suivant le nombre de participants. Il faut compter environ 3m² par personne avec un minimum de 30 m².
L’animateur doit disposer d’une table pour préparer le matériel qu’il distribuera aux participants.
Le Lancement et le Contrôle qualité doivent être placés côte à côte.

## Slide 20: Aménagement de la salle (simulation n°2)
Table de l’animateur
Vidéo- projecteur
Chaque atelier est implanté dans le sens du flux (sens des aiguilles d’une montre)
Tableau de papier
L’atelier 3 est un 3ème atelier configuré comme l’atelier 1.
ATELIER 2
ATELIER 1
Lancement Découpe
Lancement Découpe
Effectif minimum
Effectif additionnel
Notes: Voici l’implantation pour la 2ème simulation.
Les ateliers sont regroupés par Produit. Le contrôle qualité est assuré dans l’atelier 1 par le poste Étoile, et dans l’atelier 2 par le poste Triangle . Quand on emploie 6 personnes par atelier, l’étoile est doublée. Quand on emploie 4 personnes par atelier, le Lancement Découpe est assuré par les premiers postes (l’Ovale / le Rectangle)
Nous n’avons représenté ici que 2 ateliers, ce qui correspond à une configuration dans laquelle le nombre de participants ne dépasse par 11 personnes.
À partir de 12 personnes, et jusqu’à 20, il faut constituer 3 puis 4 ateliers. Nous les appelons Atelier 1b et Atelier 2b. Ils ont la même configuration que les Ateliers 1 et 2.
Ce sont les participants qui réimplantent les ateliers avant d’engager la simulation n°2.
L’animateur doit s’assurer que les tables peuvent être facilement déplacées pour passer de la 1ère simulation à la 2ème simulation.

## Slide 21: Variation du nombre d’OF selon le nombre de participants
Le rythme de production dépend du nombre de participants.
Pour stabiliser la durée de la simulation, il est souhaitable d’adapter la quantité de produits à fabriquer pendant la simulation au nombre de participants. La simulation dure alors entre 15 et 20 minutes.
Simulation 1
Le fichier des OF en simulation 1 comporte 8 planches de 12 OF, soit 96 OF.
Le nombre de planches à mettre en jeu dépend de l’effectif :
Effectif total  | 8 à 10 | 11 à 13 | 14 à 16 | 16 et 17 | 18 et +
Nombre de planches à mettre en jeu | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Simulation 2
Les participants sont organisés en 2 ou 3 ateliers produits.
Le fichier OF simulation 2 comporte 4 planches de 12 OF, soit 48 OF qui sont répartis entre les 2 ateliers produits (chacun a donc 24 OF à fabriquer).
Au-delà de 16 personnes on passe à 3 ateliers produits : il suffit de dupliquer les 2 planches de l’atelier produit n°1 pour alimenter l’atelier n°3.

## Slide 22: Préparation du magasin
Le magasin est constitué par la boîte de rangement dans laquelle sont placés les surligneurs au moment de la livraison de la mallette.
Avant la simulation, l’animateur place dans la boîte le nombre de surligneurs approprié (tableau ci-dessous). Le nombre de surligneurs est calculé pour créer une légère pénurie.
En plus des surligneurs qui fonctionnent, il place dans la boîte des surligneurs défectueux dont la pointe est coupée (marqués d’une encoche à l’extrémité arrière).
Il inverse également quelques bouchons de surligneurs.
Il met dans la boîte des objets variés qui ne servent à rien, sinon à créer du désordre, tels que d’autres feutres qui ne sont pas des surligneurs ou des objets divers
Effectif total  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Postes de coloriage  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Feutres BLEUS | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10
Feutres JAUNES | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6
Feutres ROSES | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
Feutres VERTS | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
En plus des feutres ci-dessus, rajouter dans le magasin des feutres secs (encoches à l’arrière) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
+ Feutres Bleus coupés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
+ Feutres Jaunes coupés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
+ Feutres Roses coupés |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
+ Feutres Verts coupés |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
Remarque : pour la simulation 2 le magasin est préparé différemment (nous en reparlons plus loin)
Notes: Si c’est possible, nous conseillons à l’animateur de préparer la salle avant l’arrivée des participants :
Implanter les tables et associer les ateliers aux tables (ordre alphabétique suivant les aiguilles d’une montre).
Placer autour de chaque table le nombre de chaises correspondant au nombre de postes de travail de l’atelier.
Sur sa table personnelle, l’animateur prépare 8 paquets pour les 6 ateliers + Lancement + Contrôle. Chacun de ces paquets comprend les éléments à distribuer à chaque poste (voir détail plus loin).
Avant de commencer une nouvelle phase du jeu, l’animateur aura toujours soin de préparer les paquets correspondant au matériel à distribuer à chacun des ateliers.

## Slide 23
Introduction
Présentation de l’entreprise
Notes: INTRODUCTION
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

## Slide 24
Inutile de prendre des notes
Notes: L’animateur demande aux participants d’enlever de leurs tables tout ce qu’ils ont, sauf un stylo. Il précise qu’ils recevront dans un moment un Dossier du participant individuel, sur lequel ils disposeront de toute l’information présente sur les diapos suivantes.

## Slide 25: L’entreprise
PALEO
Pale
Notes: L’animateur commente cette diapo ainsi que la suivante qui introduisent brièvement le sujet.

## Slide 26: L’entreprise
5000 pales par an.
16 % du marché mondial
L’entreprise exporte 80 % de sa production dans le monde entier.
Le marché croît de 20 % par an.
Effectifs : 1400 personnes

## Slide 27: Les performances
70 jrs.
DÉLAIS
PALEO
Concurrents
85 jrs.
60
70
80
90
100
Jours
12 K€
COÛTS
PALEO
Concurrents
14K€
10
11
12
13
14
15
K€
16M€
PALEO
Concurrents
STOCKS
20M€
8
10
12
14
16
20
M€
18
70
QUALITÉ
PALEO
Concurrents
30
0
20
40
60
80
Satisfaction client
Notes: L’animateur explique que l’entreprise a 4 grands indicateurs de performance sur lesquels elle s’est comparée avec la concurrence.
Remarque : si un participant demande comment Paleo a réussi a obtenir les chiffres de la concurrence, il répond qu’elle a commandé une étude à un institut spécialisé, ou bien que le syndicat professionnel des fabricants d’éolienne a organisé un benchmark …
L’animateur indique aux participants qu’ils sont chargés d’améliorer les performances de la production.

## Slide 28: Le projet LEAN
CONTROL
Contrôler les résultats et assurer leur pérennité
IMPROVE
Mettre en œuvre un plan d’action
ANALYSE
Comprendre l’origine des difficultés
MEASURE
Évaluer de façon précise la situation actuelle
DEFINE
Définir le projet et ses objectifs
SIMULATION 1
SIMULATION 2
Notes: L’animateur utilise cette diapo pour expliquer le scénario.
Remarque
Nous avons utilisé le schéma DMAIC mais si l’animateur préfère utiliser un autre schéma (par exemple PDCA), il peut le remplacer ou même supprimer toute référence à un processus.
Dans ce cas, il doit intervenir sur le Dossier du participant car les pages sont marquées à droite selon les étapes DMAIC : il suffit d’enlever l’inscription.

## Slide 29: Les produits
Jaune
OF 45
Vert
Rose
Pale
Notes: L’animateur explique que la réalisation des plaques nécessite plusieurs opérations d’usinage représentées par des formes différentes (ovale, croix, étoile, triangle sur l’exemple ci-dessus).
Dans la simulation, l’usinage consiste pour un atelier à colorer une forme (dans une couleur inscrite sous la forme).
En même temps qu’il projette la diapo, l’animateur présente un ordre de fabrication.

## Slide 30: La production
Atelier VAGUE
Atelier OVALE
Atelier TRIANGLE
Atelier RECTANGLE
Atelier
ÉTOILE
Atelier CROIX
Magasin d’outillages
Contrôle Qualité
Lancement - Découpe
Client
Jaune
OF 45
Vert
Rose
2 postes de travail
Notes: À l’aide de cette diapo, l’animateur donne les indications suivantes :
Chaque atelier est spécialisé dans une forme. L’atelier Triangle ne peut pas faire des Rectangles, etc.
Il y a en plus une fonction de Lancement qui est chargée de donner les fabrications à réaliser aux ateliers. Elle est également chargée de découper les plaques (l’animateur montre une plaque de format A4 comportant les 12 OF à découper).
Le Contrôle qualité est chargé de vérifier si les produits sont bons.
Remarque : si les participants demandent quels sont les critères de qualité, l’animateur répond de façon évasive, par exemple : il faut s’appliquer, ne pas se tromper de couleur, bien faire les bordures, etc. Durant la simulation, les critères de qualité précis ne sont connus que du seul contrôleur.
Les produits circulent d’un atelier à l’autre, en suivant l’ordre des formes indiqué sur l’ordre de fabrication (de haut en bas). Quand la dernière opération est faite, le produit va au Contrôle.
L’entreprise travaille à la commande, c’est-à-dire que l’ordre de fabrication (correspondant dans la simulation à un produit à réaliser) est directement associé à la commande du client. Il n’y a pas de produits fabriqués d’avance, donc pas de stocks de produits finis. Dans la simulation, chaque produit est donc associé à un ordre de fabrication, notés OF1, OF2, etc.
Une fois ces explications terminées, l’animateur indique à chaque table le nom de son atelier (s’il veut matérialiser dès à présent cette indication il peut distribuer à chaque poste ses Zones de stockage, et au poste Lancement sa Fiche de rôle)
Remarque : l’animateur doit souligner le fait que l’on emploiera toujours le terme ATELIER pour désigner l’entité qui réalise une forme, et le terme POSTE DE TRAVAIL pour désigner le poste tenu par un participant dans un atelier. Cette distinction est importante parce que les calculs des performances seront faits dans certains cas par poste, et dans d’autres cas par atelier. Il faut donc lever toute ambiguïté.

## Slide 31: Le magasin d’outillage
Quand un surligneur n’est pas utilisé, il doit être rapporté au magasin d’outillage.
C’est celui qui a utilisé le surligneur qui doit le rapporter personnellement au magasin d’outillage.
Notes: Le magasin d’outillage sert à ranger et entretenir les feutres (surligneurs) nécessaires à la fabrication. Il fonctionne en libre-service.
Remarques
La règle imposant de rapporter le surligneur au magasin d’outillages (elle est rappelée dans la fiche de rôle) symbolise le temps de changement de série. Cette règle incite les participants à traiter en même temps tous les OF d’une même couleur dans la file d’attente, ce qui aura pour effet de désorganiser le flux (c’est surtout vrai pour les postes qui ont des files d’attente).
Quand il y a 2 ou 3 postes de travail (c’est-à-dire 2 ou 3 participants) par atelier, chacun est responsable de la gestion de ses outillages. Autrement dit, chacun se déplace pour aller changer son feutre.
Il n’est pas permis à un participant de donner son outil à un autre poste de travail. Il est en effet « responsable de son bon état de son outil ». On peut imaginer qu’il a signé un papier à faire viser par le magasin au moment où il rend son outil (même si en pratique, dans la simulation, on ne lui fait rien signer …).
Cette dernière règle est destinée, dans la simulation, à renforcer la contrainte liée au changement de série.

## Slide 32: Les déplacements
Vous transportez vous-même les produits de votre poste au poste suivant
OF 45
Vous transportez le nombre de produits que vous voulez
Comme les produits sont fragiles, vous marchez lentement : pas à pas
Vous ne pouvez pas changer de surligneur et transporter les pièces en même temps.
Notes: Chacun est responsable de son transport : l’étoile doit transporter les pièces vers l’atelier Vague, qui le transportera ensuite vers l’atelier Triangle.
La règle relative au nombre de produits à transporter joue un rôle dans la simulation, car elle ralentit fortement le flux. Pour éviter de multiplier les transports, les participants ont tendance à accumuler les pièces avant de se déplacer. Le fait de marcher lentement a pour effet d’augmenter le temps de transport, donc d’accentuer cette tendance.
La règle relative au changement d’outil et au transport signifie qu’un participant qui doit changer de couleur ne peut pas emmener des pièces en même temps. Il doit retourner à son poste. Si l’animateur le souhaite, il peut expliquer que cette règle est due au fait que le chariot qui sert à la manutention des pièces ne peut pas circuler dans le bâtiment où se trouve le magasin d’outillage.

## Slide 33: Les déplacements (suite)
Atelier ÉTOILE
Zone de stockage
Ne jamais déposer une pièce en dehors d’une zone de stockage
Notes: Quand il y a plusieurs personnes par atelier (ce qui se produit à partir de 9 participants, voir tableau des effectifs), chaque participant prend un charge un poste de travail, c’est-à-dire qu’il colorie des pièces. On peut donc avoir 2, 3 ou 4 personnes qui colorient des pièces au sein d’un même atelier.
Les pièces livrées par l’atelier précédent sont placées dans une file d’attente unique matérialisée par une Zone de stockage (l’animateur montre une zone). Chaque participant se sert à son tour dans la file d’attente.
L’animateur insiste sur le fait que les pièces doivent être posées dans la zone de stockage (qui sera distribuée dans un moment). Il ne faut pas poser les pièces n’importe où sur la table (cette règle a pour but de faciliter la mesure des files d’attente maximum, voir plus loin).
Chaque participant est responsable de sa production, il doit porter ce qu’il a coloré au poste suivant. Il n’est donc pas permis à un opérateur de transporter les pièces fabriquées par un autre opérateur du même atelier. Si les participants demandent la raison de cette règle, l’animateur répond qu’elle renforce la responsabilité de l’opérateur vis-à-vis de la qualité : il est responsable de sa pièce (fragile !) jusqu’à sa livraison au poste suivant.
Priorités dans la file d’attente
La question du choix des priorités dans la file d’attente n’est généralement pas évoquée à ce stade par les participants. Si un participant pose cependant la question, lui répondre qu’ils peuvent faire comme ils le souhaitent.

## Slide 34: Dossiers du participant
Lancement
Contrôle
Identifiez votre rôle
Recevez votre Dossier du participant
Notez votre nom
Nadia
X
X
Notes: L’animateur distribue les livrets et demande à chacun d’inscrire son nom sur la couverture et de pointer le poste qui lui est attribué sur la 1ère page.

## Slide 35: Le choix des mesures
PALEO
70 jrs.
DÉLAIS
PALEO
Concurrents
85 jrs.
60
70
80
90
100
Jours
12 K€
COÛTS
PALEO
Concurrents
14K€
10
11
12
13
14
15
K€
16M€
PALEO
Concurrents
STOCKS
20M€
8
10
12
14
16
20
M€
18
70
QUALITÉ
PALEO
Concurrents
30
0
20
40
60
80
Satisfaction client
Notes: L’animateur pose aux participants la question :comment faire en pratique, dans la simulation qui va commencer, pour mesurer les 4 performances de l’entreprise ?
L’objectif de cette phase est d’amener le groupe à comprendre la raison des dispositifs présentés dans les diapos suivantes.
Remarque
Quand l’animateur évoque la question du coût, les participants font des réponses variées : ils parlent de matière première, d’investissements, de frais généraux, de salaires, etc.
L’animateur leur dit qu’ils ont raison, mais que dans la simulation les participants ne peuvent pas agir sur le coût des matières ou sur les frais généraux. Ils les amène à comprendre qu’ils ne peuvent agir que sur le temps nécessaire pour faire la production.
De fait, dans la suite du jeu, nous identifierons « productivité » et « coût » : c’est une simplification à admettre comme une convention nécessaire au jeu.

## Slide 36: La mesure de la production
Nombre de changements de couleurs |  | Taille de la série moyenne | 
3
2
Notes: L’animateur demande aux participants d’ouvrir leur livrer à la page correspondante à cette image.
Il explique que ce tableau permettra de mesurer la quantité produite en pointant chaque pièce produite sur la grille : l’animateur explique qu’il faut utiliser le même feutre qui a servi à colorer la pièce pour colorer successivement les chiffres 1, 2, 3, etc. Cette méthode permet de connaître le nombre de changements de couleurs effectués et la taille moyenne de chaque série.
Remarque
Les participants oublient souvent de pointer leur production. Pendant les premières fabrications de la simulation, l’animateur doit passer parmi les tables et rappeler aux participants qu’ils doivent pointer (le fait de placer la pièce à colorier sur le cadre prévu à cet effet incite également à ne pas oublier le pointage).

## Slide 37: La mesure de la qualité
9%
16%
20 m. 15 s.
21
48
12
2
8
19
40
Notes: Le temps de production est mesuré par une horloge qui apparaîtra à l’écran. C’est l’animateur qui signalera la fin de la production (il peut dire aux participants, si ceux-ci en font la demande, que la simulation durera entre 15 et 20 minutes).
La qualité est mesurée par le nombre de produits non conformes signalés par le Contrôle.
Remarque
La quantité de non conformes est mesurée par Atelier et non par Poste. En effet, le Contrôle ne sait pas qui a dessiné une forme défectueuse s’il y a plusieurs postes au sein d’un même atelier.
C’est la raison pour laquelle le tableau présente pour le moment une zone grisée sur les non conformes du poste.
Au moment du calcul du TRG (voir plus loin) il sera cependant nécessaire de connaître le nombre de pièces bonnes par poste. Dans ce cas, on divisera le nombre de pièces non conformes de l’atelier par le nombre de postes.

## Slide 38: La mesure des délais
12
10
12
40
13
10
15
30
16
10
19
50
12 min
10
Le Lancement note l’heure de début et l’heure de fin
7’40
L’OF traceur n’est pas prioritaire. Il attend son tour dans la file d’attente
Durée
C’est le début du coloriage que l’on inscrit
C’est sur l’OF lui-même que l’on note l’heure, non sur le Dossier
Notes: L’animateur explique que le délai de livraison au client dépend du délai de production
Remarque : l’animateur peut indiquer que le délai de livraison dépend également du délai de traitement administratif de la commande, ainsi que du délai de transport, mais que dans la simulation on s’intéresse seulement à la partie qui dépend de la production.
Pour mesurer le délai de production on fera circuler un OF traceur.
Le point important à souligner est que chaque poste doit noter l’heure au moment où il commence à colorer l’OF traceur. C’est donc bien le début de l’opération qu’il faut pointer et non la fin.
C’est le Lancement qui note l’heure de début ainsi que l’heure de fin (une fois le contrôle fait)
L’animateur explique que l’OF traceur est marqué d’une pastille rouge afin qu’on n’oublie pas de pointer l’heure quand il circule !
Remarques :
Avant de commencer l’animation, l’animateur doit coller la pastille rouge sur l’OF traceur. S’il ne l’a pas fait, il doit le faire au moment où il projette cette diapo.
Malgré la pastille rouge, les participants oublient parfois de noter l’heure. Nous conseillons à l’animateur de jeter un coup d’œil de temps en temps pour voir où est l’OF traceur et s’assurer que l’heure a bien été notée. Si l’heure a été oubliée, il faut noter une heure approximative en demandant au poste concerné « depuis combien de temps environ est passé entre ses mains l’OF traceur ».
Une erreur fréquemment commise : les participants notent l’heure de l’OF traceur non pas sur l’OF lui-même mais sur leur Dossier du participant. L’animateur doit les mettre en garde.
Sur leur dossier les participants ont également une colonne à droite pour calculer la différence par rapport à 0. Son utilisation est expliquée plus loin.

## Slide 39: La mesure des stocks
VERSO DE LA ZONE DE STOCKAGE
Si vous avez besoin d’une Zone de stockage, retournez cette carte En fin de production, le nombre de cartes retournées permettra de connaître le stock maximum.
4
OF 45
OF 47
OF 48
OF 50
OF 47
OF 48
Notes: L’animateur explique que le stock sera mesuré par les emplacements utilisés dans les zones de stockage.
Il montre une zone de stockage et explique qu’elles doivent être posées sur chaque table sur le côté verso (blanc) et qu’il convient de les retourner uniquement au moment où on en a besoin.
Une fois retournées sur le côté bleu, on ne les retourne plus sur le côté blanc : c’est ce qui permet de connaître en fin de simulation le nombre maximum d’emplacements utilisés.
Au début de la simulation, il faut retourner une seule plaque (le stock d’en-cours sera de 3 pièces).
L’animateur rappelle que cette solution pour mesurer les stocks suppose une discipline : ne jamais poser de pièces sur la table, en dehors des zones de stockage.
Remarque concernant cette façon de mesurer les stocks
Nous avons choisi cette solution pour sa simplicité. Il aura été préférable sur le plan comptable de faire un inventaire, mais cette solution se heurte à la difficulté suivante : il est difficile de faire un inventaire permanent en cours de simulation, et si l’on se contente de faire un inventaire en début et en fin de simulation on a des résultats parfois peu significatifs, car les en-cours augmentent fortement pendant la simulation et se dégonflent en fin de simulation.
La solution du stock maxi présente l’avantage de souligner le manque de maîtrise des stocks en flux poussé (par contraste, dans la 2ème simulation, on travaillera en appel par l’aval et le stock ne dépassera pas une limite fixée d’avance). Même si elle ne donne pas une valeur juste des stocks, le stock réel est bien dans une proportion donnée du stock maxi. Ce qui compte est de mettre en valeur la baisse relative entre la 1ère et la 2ème simulation.

## Slide 40: Recevez le matériel nécessaire à la simulation
OF
en-cours
des surligneurs pour commencer
Zones de stockage
Fiche de rôle
Zone de stockage avant contrôle
Contrôle Qualité
Fiche de rôle
Lancement - Découpe
Planches d’OF
Enlevez de votre table tout ce qui n’est pas indispensable à la simulation
Notes: L’animateur distribue le matériel ci-dessus aux postes de travail (s’il ne l’a pas fait auparavant).
Chaque Atelier reçoit 3 en-cours. Si les participants demandent dans quel ordre les traiter, l’animateur répond qu’ils peuvent faire comme ils le souhaitent.
Remarque : il est intéressant de laisser aux participants cette liberté car ils peuvent regrouper les ordres par couleur pour ne pas changer de surligneur. Dans le debriefing, l’animateur évoquera cette question : on gagne du temps en ne changeant pas de surligneur, mais on ne respecte (peut-être) plus les priorités commerciales.
Distribution des surligneurs
Une fois les OF en-cours distribués, l’animateur passe dans chaque atelier avec la boîte de surligneurs et demande aux participants quelle couleur il veulent. Ils regardent quel OF ils vont traiter en premier (c’est le moment en général où ils posent la question de la priorité), et indiquent la couleur voulue.
L’animateur donne un surligneur qui marche (!). Il ne faut pas mettre les participants en difficulté avec un surligneur défectueux (partie arrière entaillée).
Une fois la distribution faite l’animateur passe un peu plus de temps avec le Lancement et le Contrôle, car leurs rôles méritent davantage d’explications que les postes de dessin.
Il insiste auprès du Lancement sur la nécessite de découper puis de porter les pièces au 1er poste de l’OF. Il explique qu’il doit découper les planches sans arrêt, de façon à bien alimenter les ateliers. Il souligne également la présence de l’OF traceur et la nécessité de noter l’heure de lancement (en pratique c’est l’heure de découpe de l’OF).
Il insiste auprès du Contrôle sur le fait qu’il doit adapter ses critères à la qualité de la production : il ne fait pas tout rejeter ou rien rejeter. Un bon compromis consiste à rejeter entre 10 et 20% de la production, conformément à ce qui a été observé dans la passé (voir la Fiche de rôle du Contrôle).
Il précise au Contrôle que si un produit fini a deux défauts, il faut se limiter au défaut le plus grave et ne pas compter l’autre (cette règle simplifie la procédure car elle permet de classer l’OF dans une case donnée).

## Slide 41: Informations relatives aux OF
À voir en format Commentaires
Notes:  | Croix | Etoile | Ovale | Rectangle | Triangle | Vague | TOTAL
Nombre de formes à traiter | 19 | 40 | 15 | 19 | 38 | 15 | 146
% de chaque forme | 13% | 27% | 10% | 13% | 26% | 10% | 100%
% des OF contenant la forme | 40% | 83% | 31% | 40% | 79% | 31% | 
Ce tableau se réfère à la production des 48 OF. Il indique la part de chaque atelier dans la production totale.
Ce tableau se réfère à la production des 48 OF. Il indique la part de chaque couleur dans les 6 opérations.
Les OF 1 à 18 sont les En-cours en début de simulation.
La référence (A, B, etc.) indique la gamme de fabrication de l’OF (voir plus loin la notion de gamme).
La série des OF de 67 à 114 est une reprise à l’identique des OF n°19 à 66.
Les OF de la 2ème simulation sont les mêmes que ceux de la 1ère simulation : les OF impairs sont pris en charge par l’atelier 1, les OF pairs par l’atelier 2.
Croix | Étoile | Ovale | Rectangle | Triangle | Vague | TOTAL
10 | 18 | 7 | 3 | 15 | 5 | 58
3 | 5 | 0 | 12 | 12 | 5 | 37
4 | 11 | 3 |  | 5 | 5 | 28
2 | 6 | 5 | 4 | 6 |  | 23
Informations relatives aux OF
Statistiques

## Slide 42
1. Simulation 1
Notes: 1. SIMULATION 1

## Slide 43
0 min
10
20
30
40
50
1 min
10
20
30
40
50
2 min
10
20
30
40
50
3 min
10
20
30
40
50
4 min
10
20
30
40
50
5 min
10
20
30
40
50
6 min
10
20
30
40
50
7 min
10
20
30
40
50
8 min
10
20
30
40
50
9 min
10
20
30
40
50
10 min
10
20
30
40
50
11 min
10
20
30
40
50
12 min
10
20
30
40
50
13 min
10
20
30
40
50
14 min
10
20
30
40
50
15 min
10
20
30
40
50
16 min
10
20
30
40
50
17 min
10
20
30
40
50
18 min
10
20
30
40
50
19 min
10
20
30
40
50
20 min
10
20
30
40
50
21 min
10
20
30
40
50
22 min
10
20
30
40
50
23 min
10
20
30
40
50
24 min
10
20
30
40
50
25 min
10
20
30
40
50
26min
10
20
30
40
50
27min
10
20
30
40
50
28 min
10
20
30
40
50
29 min
10
20
30
40
50
Cliquez pour lancer le chronométrage
Notes: Quand tout le monde est prêt, et que l’animateur a le sentiment que les consignes sont bien comprises, il lance le chronomètre. C’est ce chronomètre qui servira en particulier à noter l’heure sur l’OF traceur.
Remarque
Il n’est pas possible d’arrêter le chronomètre une fois lancé. Pour enregistrer la fin, il faut noter sur un papier la valeur à l’écran. Appuyer sur la touche ESC. ramène le chronomètre à la valeur de 29 minutes.
À quel moment arrêter la simulation ?
Il appartient à l’animateur d’arrêter la simulation. Au moment où il annonce l’arrêt, il doit regarder le compteur horaire et noter l’heure de fin de la production (le poste Lancement est chargé de le faire, mais il lui arrive d’oublier).
Il faut noter qu’il n’est pas souhaitable d’attendre que tout le travail en atelier soit terminé, car la simulation ayant démarré avec des en-cours il est préférable qu’elle se termine avec des en-cours (sinon on fausse les mesures de productivité, une partie de l’usine n’ayant plus rien à faire en fin de période).
Une solution simple consiste à compter les OF qui sortent, et à arrêter la production quand le nombre de sorties atteint le nombre d’OF lancés. Dans ce cas, les en-cours de fin sont égaux aux en-cours de début.
Si on a lancé 4 plaques de 12 OF, soit 48 OF, en arrêtant à 48 OF produits on finira avec 18 en-cours.
En pratique, le critère ci-dessus peut être appliqué avec souplesse. Si on arrête un peu avant ou un peu après cela n’a aucune conséquence sur la suite des travaux. Par exemple, si l’animateur constate que les postes d’entrée du flux (rectangle, ovale et croix) n’ont plus rien à faire depuis quelques minutes il peut arrêter la simulation.

## Slide 44: Pendant la simulation
Contrôle des règles
L’animateur passe parmi les participants : il s’assure qu’ils respectent les règles indiquées. Il vérifie en particulier qu’ils « pointent » bien la production, et que l’OF traceur est mis à jour. Il rappelle que l’OF traceur ne doit pas passer en priorité dans la file d’attente.
Rythme de lancement
Au début de la production le poste de lancement a souvent du mal à assurer l’approvisionnement de l’atelier. Dans certains cas il découpe trop lentement, avec trop de soin. Ou bien après avoir découpé il a du mal à savoir quoi faire des OF, à quel poste il faut les livrer.
Pour éviter que le Lancement soit « goulet » l’animateur doit l’inciter à couper plus rapidement, sans nécessairement détourer chaque OF avec précision. Une solution consiste à découper une première planche avant que la partie ne commence. L’animateur peut aussi donner lui-même un coup de main à la découpe, c’est-à-dire aider le poste en coupant lui-même une planche, ou bien porter lui-même une partie des OF aux postes.
Contrôle qualité
L’animateur doit passer quelques instants avec le Contrôle pour l’aider à décider si les produits sont conformes ou non conformes. Il profitera de cette occasion pour indiquer au Contrôle que « dans le passé, environ 1 ou 2 produits sur 10 ont été rejetés ». Sous-entendu, c’est également la proportion à laquelle on peut s’attendre dans la simulation.

## Slide 45: Après la simulation
L’animateur demande à l’ensemble des participants :
Quelles ont été les difficultés que vous venez de rencontrer au cours de cette production ? En quoi peuvent-elles affecter les performances de l’entreprise ? (coûts, qualité, délais, stocks)
L’animateur note les réponses au tableau de papier : pertes de temps pour déplacements ou changement de surligneur, goulets d’étranglement, surligneurs qui ne fonctionnent pas, manque de charge, etc.
Après 5 minutes d’échange il annonce que « la Direction a bien noté ces remarques, et qu’elle demande de les confirmer par des mesures ».

## Slide 46
2. La mesure
Notes: 2. La mesure

## Slide 47: Mise à jour du tableau de bord
L’animateur rentre les valeurs mesurées dans le Tableau de bord.
Il aura ainsi la possibilité de projeter les graphiques pour commenter les résultats.
Sur chaque diapo qui suit nous avons positionné un lien Hypertexte qui renvoie vers le tableau de bord Excel (sommaire).
Une fois dans le sommaire, choisir l’onglet approprié (ici : Données Simulation 1)
Pour revenir à Powerpoint, faire passer le fichier Excel à l’arrière du bureau.
Sauvegarde du fichier Excel
Si l’animateur souhaite sauvegarder le fichier Excel Tableau de bord avec les valeurs mesurées au cours de la séance (soit parce qu’il interrompt la séance, soit parce qu’il veut de toute façon conserver un historique de la simulation), il a deux possibilités :
Soit il change son nom. Dans ce cas le lien hypertexte ne fonctionne plus. Il faut appeler le tableau de bord sans passer par le lien Hypertexte, ce qui ne présente aucune difficulté.
Soit il conserve le nom Tableau de bord jusqu’à la fin de la séance et il change son nom en fin de séance. Mais dans ce cas, s’il a fait des sauvegardes intermédiaires sous le nom Tableau de bord il doit effacer les données pour revenir à 0, ou bien reprendre une copie du fichier Tableau de bord (vide) qu’il aura pris soin avant la séance de ranger dans un autre répertoire.

## Slide 48: Mise à jour : quantités, qualité
Notes: L’animateur projette cette diapo pour demander que chacun remplisse cette fiche dans le dossier :
Le lancement (ou l’animateur) annonce l’heure de fin, qui indique le « temps d’ouverture ».
Chaque Poste de travail (c’est-à-dire chaque participant) note sur son dossier sa quantité produite (en se référant au pointage de la production sur la grille).
  Remarque : si un participant a oublié de pointer et ne connaît pas la quantité, l’animateur peut la recalculer de la façon suivante : il applique à la quantité produite le coefficient de présence de la forme dans les gammes (voir plus loin l’étude faite à propos du takt time). Il connaît alors la production théorique de l’atelier, et il suffit de déduire cette produite par les autres postes du même atelier. Si aucun poste n’a fait la mesure, il divise la quantité produite dans l’atelier par le nombre de postes.
Chaque atelier fait le total des productions des postes et indique à haute voix la quantité produite dans l’atelier. Les participants notent ces valeurs.
La quantité produite par l’usine est annoncée par le Lancement, qui la connaît en comptant le nombre d’OF produits (attention : ce n’est pas le total des quantités travaillées par chaque atelier !).
Le Contrôle qualité annonce les quantités de non conformes par atelier. Les participants notent ces valeurs, et le Contrôle (ou chaque atelier à son tour) calcule les %.
Pour connaître le total des non conformes de l’usine il faut soit que le Contrôle qualité compte les produits finis mis de côté soit qu’il fasse la somme des non conformes des différents ateliers, (puisqu’un produit fini ne peut, par conventions, n’avoir qu’un seul défaut).
Le tableau est complété par la quantité produite bonne de chaque atelier.
La taille de série moyenne est calculée par chaque poste, elle sera exploitée plus tard dans l’analyse détaillée du TRG.

## Slide 49: Mise à jour : productivité, délais, stocks
Notes: Délais
Les valeurs inscrites sur l’OF traceur sont annoncées par le Lancement (s’il manque des valeurs, on choisit d’inscrire des valeurs hypothétiques, par interpolation des valeurs existantes).
Le lancement fait le calcul des différences pour remplir les cases de droite. Il annonce les résultats et les autres participants le notent dans leur dossier.
Productivité
L’animateur explique comment faire le calcul.
La question des effectifs se pose : faut-il compter les postes Lancement et Contrôle ? L’animateur peut échanger avec le groupe. La réponse doit être finalement : oui, ils doivent être comptés, car ils sont nécessaires à chaque instant pour la production (de fait, cette solution est préférable car dans la 2ème simulation ils seront souvent réaffectés à des postes de production).
L’animateur demande aux participants ce qu’ils pensent de la productivité. 3 ou 4 minutes pour faire un produit, cela leur semble-t-il normal ? Sachant qu’une personne peut seule faire un produit en moins d’une minute.
Remarque : nous avons calculé la productivité en éliminant du calcul les pièces non conformes. En toute rigueur, ce calcul n’est pas juste car les pièces non conformes ne sont pas toutes rebutées. Certaines sont retouchées pour un temps additionnel sensiblement plus faible que le temps total d’un produit. Mais dans le cadre de ce jeu il nous a semblé plus simple et plus pédagogique d’adopter cette convention.
Stocks
Chacun annonce les valeurs en tenant compte du nombre de Zones de stockage retournées.
Comme les zones comportent 4 cases, on n’a pas un compte exact. Dans ce cas, soit l’atelier se souvient du nombre de cases utilisées dans la dernière Zone, soit il ne s’en souvient pas et dans ce cas on prend la valeur moyenne 2.
Remarque concernant les unités de calcul
Nous indiquons à chaque fois s’il faut faire le calcul avec des minutes et des secondes, ou des minutes et des décimales. Quelques conversions sont nécessaires … L’important est que tout le monde ait les mêmes unités (qui sont aussi celles prises en compte dans le tableau de bord Excel).

## Slide 50: Mise à jour des indicateurs
QUALITÉ
PALEO
30
70
0
20
40
60
80
100
20
16
12
8
4
0
% non conformes
Satisfaction client
PALEO
STOCKS
20 M€
16 M€
8
10
12
18
20
0
5
10
15
20
30
Quantité
M€
Objectif
Simulation 1
Simulation 2
Objectif
Simulation 1
Simulation 2
DÉLAIS
PALEO
85 jrs.
70 jrs.
60
70
80
90
100
0
2
4
6
8
jours
Minutes
COÛTS
PALEO
Concurrents
Objectif
14K€
12 K€
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
min. x hom. / produit
K€
Simulation 1
Simulation 2
Objectif
Simulation 1
Simulation 2
Concurrents
PRODUCTIVITÉ
Concurrents
Concurrents
25
16
14
Notes: L’animateur demande aux participants de mettre à jour le tableau de bord qui se situe à la fin de leur dossier en calculant la valeur pour l’entreprise (K€, jours, etc.)
L’animateur utilise cette diapo pour montrer au groupe que les valeurs issues de la simulation ont une correspondante avec les « vraies valeurs » de l’entreprise. Cette correspondance apparaît sur la double échelle verticale.
Remarques
Les valeurs correspondantes sont automatiquement calculées dans le Tableau de bord Excel, ce qui permet de vérifier qu’il n’y a pas d’erreur.
La transformation avec la double échelle nécessite de faire un petit calcul d’interpolation. Celui-ci peut conduire ceux qui se trompent dans l’interpolation à des valeurs différentes. L’animateur annoncera les valeurs justes (elles apparaissent dans le tableau de bord).
Les échelles verticales pour l’entreprise sont proportionnelles à celles issues de la simulation mais n’ont pas la même valeur 0. Cela signifie que dans l’indicateur de l’entreprise rentrent en jeu d’autres paramètres que ceux observés dans la simulation.
Il peut arriver que la simulation conduise à des valeurs hors échelle. Dans ce cas les participants marquent un point à la limite de l’échelle et inscrivent la valeur numérique.
Il peut arriver que les valeurs de la simulation 1 soient sensiblement différentes des valeurs de référence indiquées sur le graphique pour Paleo. L’animateur expliquera cet écart en disant que les indicateurs peuvent fluctuer. En tout état de cause, l’important est d’obtenir une amélioration en simulation 2.
NB : pour la qualité, au-dessus d'un taux de non-qualité de 20 % (c'est-à-dire un % de non-conformes supérieur à 20% en case J13 de l'onglet "Données simulation 1", le tableau de bord considère que la qualité est à 0. C'est une vision qui signifie que "au-delà de 20% de non-conformes, c'est comme si l'entreprise générait 100% de non-conformes"

## Slide 51: Commentaires sur les résultats des mesures
Résultats Qualité
Quand le Contrôle annonce le nombre de non-conformes par atelier, les ateliers concernés réagissent souvent en protestant : ils n’avaient pas le sentiment d’avoir fait de la mauvaise qualité, ou bien ils ne connaissaient pas les critères qui définissent la qualité.
L’animateur soulignera que ces points feront partie d’un Projet qualité qui sera lancé dans un moment.
Résultats Productivité
Dans la plupart des cas ou aboutit à un résultat de l’ordre de 3 ou 4 minutes-hommes par produit. L’animateur demandera au groupe s’il pense que c’est une bonne valeur. La réponse est non : si quelqu’un faisait à lui seul un produit complet, il mettrait moins d’une minute (l’animateur peut indiquer à cette occasion que les OF comportent 2, 3 ou 4 figures et que la moyenne est de 3). On peut en effet considérer qu’un coloriage ne dépasse pas 15 secondes, ce qui fait au total moins d’une minute.
L’écart entre 1 min. et 3 ou 4 min. représente des pertes de temps. L’animateur peut indiquer que ce type de calcul (heures produites / heures consommées) donne souvent dans les entreprises des résultats sensiblement inférieurs à 1 (même si dans ce jeu l’écart est volontairement amplifié).
Résultats Délais
Le délai de l’OF traceur est très difficile à prévoir, en particulier parce que les OF en général ne sont pas toujours traités selon l’ordre d’arrivée dans l’atelier. En moyenne, on obtient un délai compris entre 4 et 8 minutes. L’animateur soulignera que moins d’une minute correspond à du travail, le reste à de l’attente.
Résultats Stocks
Le résultat Stocks dépend de la façon dont les participants ont été affectés aux ateliers. Si les ateliers naturellement goulets (Étoile et Triangle) ont été « fortement goulets » (parce qu’ils ont été composés d’un nombre de postes proche de celui des autres postes), le stock augmente. Il baisse dans le cas contraire. En moyenne, on obtient une valeur comprise entre 25 et 40 unités. Le stock dépend également du rythme de lancement : plus on « pousse » la production en lançant rapidement, plus le stock est élevé.

## Slide 52
3. L’analyse
Notes: 3. L’analyse

## Slide 53: Répartition des rôles
Notes: Le calcul du TRG et du Takt Time ne se font que pour les postes de production. Il est donc souhaitable que les postes Lancement et Contrôle rejoignent un atelier.
L’animateur leur demande de se déplacer et de rejoindre une des autres tables (sur l’image nous les avons groupés avec Croix et Vague, mais en pratique peu importe, ils peuvent aller dans l’atelier de leur choix, de préférence un atelier qui comporte moins de postes que les autres).
Remarque
Il est possible de faire un calcul de TRG et de Takt time pour les postes Lancement et Contrôle. Mais cela rallonge un peu la durée de l’animation et n’apporte pas grand-chose de plus pour la pédagogie. Cependant, rien n’empêche l’animateur, tout en conservant la formule de répartition des participants proposée ici, de faire ce calcul en plus au moment où les résultats du TRG et du Takt time sont annoncés.

## Slide 54: Le calcul du TRG et du Takt Time
Ce sont deux indicateurs importants pour comprendre les processus de l’entreprise.
S’agissant d’indicateurs qui permettent d’approfondir le fonctionnement de ces processus nous les avons rangés dans la phase d’ANALYSE.
Remarque : TRG ou TRS ?
Le TRG est défini comme le rapport du Temps utile (temps nécessaire pour fabriquer les pièces bonnes d’après le temps gamme) et le Temps d’ouverture.
Le TRS est défini comme le rapport du Temps utile et le Temps requis. Le temps requis est le temps d’ouverture moins les arrêts pendant lesquels la machine n’est pas « requise » : arrêts prévus au planning, gros travaux d’entretien, etc.
Dans cette simulation les temps d’ouverture et les temps requis sont les mêmes. Le TRG est donc égal au TRS. Nous avons préféré utiliser le terme TRG car la notion de Temps d’ouverture est plus simple à expliquer que celle de temps requis. L’animateur qui souhaite souligner la nuance pourra commenter ce point aux participants.

## Slide 55: Définition du TRG
Jaune
OF 45
Vert
Rose
20 min.
20 pièces x 12 s. = 240 s = 4 min.
Temps gamme
Pièces bonnes
Idéal
Réalité
Temps d’ouverture
4 min / 20 min = 20 %
TRG =
Notes: L’animateur explique que le TRG est un indicateur couramment utilisé pour mesurer la performance globale d’une ressource.
Il explique, si les participants l’ignorent, ce qu’est un temps gamme.

## Slide 56: Calcul du TRG
Notes: L’animateur distribue les supports dénommés « échantillons pour temps gamme » qui servent à évaluer le temps nécessaire pour faire des coloriages. En guise de chronomètre, chaque atelier utilisera une montre avec trotteuse, ou un chronomètre sur téléphone afin de mesurer le temps à la seconde près.
Chaque équipe organise le chronométrage comme elle l’entend. Elle peut mesurer le temps nécessaire pour une ou plusieurs figures, et dans ce dernier cas ramener le temps à une figure.
Remarque concernant le calcul du TRG
Le calcul d’un TRG doit se faire pour un poste. Mais pour éviter de devoir enregistrer un résultat par poste (ce qui alourdirait la saisie des données et la présentation des résultats) nous préférons n’enregistrer que les valeurs au niveau des ateliers.
L’animateur a deux possibilités :
Soit il laisse chaque poste calculer son TRG et dans ce cas l’atelier doit faire la moyenne des TRG de ses différents postes (à supposer que l’atelier ait plusieurs postes).
Soit il demande à un seul poste de calculer son TRG qui sera considéré comme représentatif de l’ensemble de l’atelier.
Remarque concernant le calcul du TRG
Ne pas oublier de calculer le « temps utile » uniquement sur les pièces bonnes du poste. S’il y a des non conformes connus au niveau de l’atelier, diviser par le nombre de postes pour connaître les non-conformes au niveau du poste (quitte à conserver un résultat avec décimale).

## Slide 57: Recevez le matériel nécessaire à la mesure des temps gammes

## Slide 58: Debriefing du TRG
L’animateur projette le graphique du TRG issu du fichier Excel (le graphique ci-dessus n’est qu’un exemple qui ne doit pas être projeté). Il demande aux participants ce qu’ils pensent du résultat. Il est faible (comme était faible la productivité). D’où viennent les pertes ?
Des arrêts identifiés : attente pour manque de pièces, transport, changement de série. On peut se demander : faut-il faire des séries plus longues ? Cela améliorerait le TRG, mais en retardant certains OF (les couleurs peu fréquentes devraient attendre leur tour).
Des écarts de cadence : difficultés avec les surligneurs, attente au magasin d’outillage, autres petites pertes de temps au poste de travail.
Des produits non conformes, qui sont déduits dans le calcul du TRG de la quantité produite.
On note que certains postes ont un meilleur TRG que les autres : ce sont les postes goulets Triangle et Étoile, car ils ont eu moins d’arrêt pour manque d’approvisionnement.
Remarque : le groupe Projet Productivité fera un calcul plus détaillé du TRG (voir chapitre Améliorations).

## Slide 59: Calcul du Takt Time (exemple du Triangle)
Jaune
OF 45
Vert
Rose
400 000 produits / an
2000 heures par an
200 000 triangles / an
Jaune
OF 45
Vert
Rose
7 200 000 sec.
1 triangle en 36 secondes
TAKT TIME = 36 secondes
Notes: L’animateur fait le lien avec l’analyse précédente en rappelant qu’un des obstacles à la circulation rapide d’un flux provient de la différence de rythme de production entre les différentes opérations d’un processus. Le concept de Takt time est utilisé pour améliorer l’équilibrage des différents postes de production avec la demande commerciale.
Définition du Takt time
L’animateur utilise la diapo ci-dessus pour définir le takt time :
Le besoin des clients s’exprime sous forme d’une quantité de produits par unité de temps : 400 000 / an (la valeur réelle du besoin sera indiquée plus loin).
L’opération pour laquelle on veut calculer le Takt time est ici le Triangle. Mais il n’y a pas un triangle dans chaque produit fini. Supposons qu’il y ait en moyenne 1 triangle pour 2 produits finis. Le besoin du client est donc de 200 000 triangles par an.
On considère qu’il y a dans l’année 2000 h (ce chiffre est juste pris en compte ici car il est simple, mais en réalité il faut prendre le temps réel de travail de l’usine). Cela correspond à 7 200 000 secondes.
Le takt time est le résultat de la division du nombre de secondes par le nombre de triangles à réaliser pour satisfaire le client, ce qui suppose de faire en moyenne un triangle toutes les 36 secondes.

## Slide 60: La détermination du temps de cycle (exemple du Triangle)
Production
10 pièces
Temps de Cycle :
15 minutes / 10 pièces = 1,5 min.
Temps d’ouverture 20 minutes
Temps de charge 15 minutes
On compte toutes les pièces (bonnes ou non)
Temps observé entre 2 pièces
DÉFINITION
pièce a
pièce b
CALCUL
Notes: L’animateur insistera sur le fait que le temps de cycle correspond au rythme auquel produit la machine, quand elle produit. Cette définition appelle deux commentaires :
Le temps de cycle inclut les arrêts qui interviennent habituellement quand la machine est en service : changements d’outils, pannes, etc.
En revanche, on n‘inclut pas dans le temps de cycle les arrêts qui correspondent à un temps pendant il n’est pas prévu que la machine produise, autrement dit les temps « hors planning ». C’est la raison pour laquelle nous proposons ici de faire le calcul en enlevant les temps pendant lesquels le poste n’a pas eu de travail
Remarque : cette façon de procéder diffère de celle utilisée pour le calcul du TRG, dans lequel nous avons pris en compte tous les arrêts. Mais dans le cas du TRG nous avions la volonté de mettre en évidence des arrêts considérés comme imprévus. À présent, on considère que ces arrêts pourraient être prévus, dans le cadre d’un meilleur équilibrage du travail entre les ateliers.
Le calcul du temps de charge, qui implique de soustraire du temps d’ouverture les arrêts pour manque de charge, est commenté plus loin.

## Slide 61: Le calcul du takt time
Nombre de produits vendus / an (demandez au Service commercial) |  | 
a | Nombre d’opérations à réaliser / an | 
b | Temps de travail / an | 2000 h.
c = b x 3 600 | Secondes travaillées / an | 
c / a | Takt Time | 
GAMMES DE FABRICATION
Les ventes sont réparties également entre ces 10 gammes
Takt time |  |  |  |  |  | 
Notes: Les participants remplissent le tableau pour leur atelier. Une fois le calcul terminé, ils annoncent les valeurs et chacun peut mettre à jour son dossier pour l’ensemble de l’usine.
Remarque concernant la demande commerciale
La demande commerciale ne peut pas être fixée a priori, car elle dépend du nombre de participants (voir diapo suivante).

## Slide 62: La demande commerciale
Puisque le cycle de production dépend du nombre de participants (on produit plus vite dans un atelier qui comporte trois postes de travail qu’un seul), il faut définir une demande commerciale qui dépend également du nombre de participants. L’objectif de cet ajustement est de ne pas avoir des écarts trop importants entre le takt time et le temps de cycle. Le tableau ci-dessous indique les valeurs à utiliser (voir également dans le Tableau de bord Excel) :
Effectif | 8 à 10 | 11 à 13 | 14 à 16 | 17 à 20
Ventes / an | 600 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 200 000
8 à 10 | 30 s. | 15 s. | 40 s. | 30 s. | 15 s. | 40 s.
11 à 13 | 23 s. | 11 s. | 30 s. | 23s. | 11 s. | 30 s.
14 à 16 | 18 s. | 9 s. | 24 s. | 18 s. | 9 s. | 24 s.
17 à 20 | 15 s. | 8 s. | 20 s. | 15 s. | 8 s. | 20 s.
Effectif | Valeurs du takt time |  |  |  |  | 

## Slide 63: Combien d’opérations dans 100 produits finis ?
Les ventes sont réparties également entre ces 10 gammes
Notes: Ce document, qui figure dans le Dossier du participant, représente les GAMMES DE FABRICATION.
L’animateur explique que tous les OF travaillés dans la simulation 1 sont issus de l’un de ces processus, avec des couleurs diverses. Ces gammes ont les mêmes proportions dans les ventes. Autrement dit, chacune d’entre elles concerne 1 produit vendu sur 10 en moyenne.
Avec ces informations, chaque atelier est capable de calculer son takt time.

## Slide 64: Le calcul du temps de cycle
Attention : ce calcul concerne l’atelier dans son ensemble (et non le poste)
a | Production de votre atelier |  |  |  |  |  | 
b | Tps. d’ouverture (min. + 1 déc.) |  |  |  |  |  | 
c % | Taux de charge |  |  |  |  |  | 
d = b x c % | Tps. de charge (min. + 1 déc.) |  |  |  |  |  | 
e = d x 60 | Tps. de charge (sec.) |  |  |  |  |  | 
= e / a | Tps. de cycle (sec.) |  |  |  |  |  | 
Notes: L’animateur explique comment calculer le temps de cycle à l’aide de ce tableau. Une fois les calculs terminés, chaque atelier annonce ses valeurs et chacun met à jour son dossier.
Trois remarques
1. Le calcul se fait par atelier et non par poste de travail. Car c’est bien la production de l’atelier qui doit satisfaire la demande commerciale et non la production d’un seul poste.
2. La difficulté est évidemment d’évaluer le taux de charge. Il n’y a pas d’autre moyen que de demander aux membres de chaque atelier combien de temps, selon eux, leur atelier a été arrêté. On obtient en général des taux de charge proches de 100 % pour Triangle et Étoile, et proches de 50 à 70% pour les autres ateliers. L’animateur admettra avec le groupe qu’il n’était pas possible de mesurer avec précision le temps de charge durant la simulation, mais que les entreprises ont des moyens précis pour le faire. Au final les valeurs trouvées par les participants pour les cycles de production sont donc difficiles à prévoir.
3. On peut toutefois faire une évaluation d’une façon différente, en considérant que le temps moyen nécessaire à un poste pour colorier une pièce en moyenne (compte tenu des déplacements) est de l’ordre de 30 à 40 secondes. On aura donc un cycle de 30 à 40 secondes divisé par le nombre de postes de l’atelier. La fixation de la demande commerciale a été faite de façon à ce que sur certains postes (étoile, triangle) le temps de cycle soit supérieur au takt time, alors que sur les autres postes il est inférieur. Mais ce résultat dépend du nombre de personnes affectées à chaque poste, on ne peut donc pas le considérer comme certain.

## Slide 65
Debriefing du Takt time
Après avoir rentré les résultats dans le Tableau de bord, l’animateur projette les résultats (le graphique ci-dessus n’est qu’un exemple). Il demande aux participants ce qu’ils en pensent. Le graphique montre que :
Certains postes auront du mal à satisfaire la demande (ici étoile, triangle) car leur rythme de production est inférieur au rythme de la demande.
D’autres travaillent plus vite que la demande (croix, ovale, rectangle, vague).
Du fait de la différence des écarts Takt time / Cycle d’un poste à l’autre, on a des déséquilibres au sein même du processus. Les postes moins chargés qui sont en entrée du processus (croix, ovale, rectangle) « poussent » le flux vers les goulets (étoile, triangle). Le poste vague, qui est plutôt en fin de processus, manque de travail.
Précisions que le constat ci-dessus n’est valable qu’en référence au graphique présenté. Dans la réalité du jeu, on peut aboutir à d’autres conclusions (par exemple si on a placé plus de monde en étoile le poste peut ne plus être un goulet). L’important est que les participants comprennent le principe de la méthode.

## Slide 66
4. Les améliorations
Notes: 4. Les améliorations

## Slide 67: Mise en place des équipes projet
Vous vous répartissez en 4 équipes pour préparer 4 projets d’amélioration
Vous recevez une Fiche de mission ainsi que des Supports d’analyse.
Vous échangez entre les 4 équipes pour coordonner vos actions.
Une fois votre projet prêt, vous le présentez à l’ensemble du groupe.
Projet 2
Projet 3
Projet 4
Projet 1
Productivité
Flux
Qualité
Motivation
Réimplantation
Notes: L’animateur constitue 4 équipes de taille sensiblement égale. Chaque équipe se met en place autour d’une table.
Il annonce que les projets d’amélioration sont répartis en quatre grands thèmes présentés sur la diapo, et résumé dans la Fiche de mission.

## Slide 68: La Fiche de mission
La mission
Les supports
Les échanges
La présentation
Notes: L’animateur présente une Fiche de mission à titre d’exemple. Il insiste sur plusieurs points :
L’objectif, qui précise ce qui est attendu du projet.
Les supports, qui sont des aides méthodologiques distribuées à chaque équipe.
Les échanges avec les autres équipes, qui doivent conduire à tenir compte des objectifs et des moyens des autres équipes pour construire un projet cohérent.
La présentation, qui sera faite par chaque équipe et au cours de laquelle les objectifs chiffrés sur les 4 indicateurs seront indiqués (coût, qualité, délai, stock).
Remarques importantes
Intervention de l’animateur
Quand il distribue les Fiches l’animateur doit insister sur le fait qu’il est disponible pour répondre aux questions des participants. Il y a en effet dans les fiches des termes que les participants peuvent ne pas comprendre. Ils doivent demander de l’aide à l’animateur.
Échanges
Les échanges entre les équipes projet jouent un rôle clé dans le jeu. Pour deux raisons :
Ils montrent aux participants que les projets sont liés et qu’une démarche Lean nécessite une collaboration entre les différents services de l’entreprise.
Ils aident les participants à trouver des solutions. En effet, comme la Fiche de mission les incite à aller voir une autre équipe, cela les oblige à étudier le sujet évoqué. C’est une façon discrète d’orienter les participants vers des pistes d’amélioration qu’ils auraient peut-être ignorées.

## Slide 69: Recevez votre Fiche de mission et vos supports d’analyse
2 feuilles
Équipe Productivité
Plateau Implantation
2 feuilles
Équipe Qualité
Enquête de motivation
Productivité
Flux
Qualité - RH
Réimplantation
3 feuilles
Équipe flux
Fiche de mission
Fiche de mission
Fiche de mission
Fiche de mission
Scotch mural
Tickets de gamme
Interviews
Mètre ruban
Tableau de papier
Post-it
Analyse des trajets
Feutres
Tickets implantation
Feutres
Notes: L’animateur aura pris soir de préparer les 4 groupes de matériel destinés à chaque équipe.
Il distribue ce matériel, demande de lire la fiche de mission, puis passe voir chaque équipe pour expliquer comment utiliser les supports méthodologiques (voir sur les diapos suivantes).
Remarque
Il peut arriver que des tickets e gamme ou d’implantation soit égarés à l’issue d’une animation. C’est la raison pour laquelle nous fournissons un fichier informatique qui permet de fabriquer les tickets . Le ticket sera en bristol non plastifié, mais cela suffit pour se dépanner en attendant de commander au CIPE un jeu complet de tickets si l’animateur le juge nécessaire.

## Slide 70: L'équipe PRODUCTIVITÉ (1/4)
 |  |  | Valeur ajoutée | Attente | Transports et Déplacements | Rebuts, Reprises | Opération superflue | Surproduction
 | 1. CHANGEMENTS DE SÉRIE |  |  |  |  |  |  | 
 | 2. TRANSPORT DES PRODUITS |  |  |  |  |  |  | 
 | 3. MANQUE CHARGE |  |  |  |  |  |  | 
5
10
15
20
25
0
2,4
1,9
3
1. Temps d’ouverture
18 min.
1. Reportez ici le temps d’ouverture
Choisissez un poste de travail à titre d’exemple et mesurez les Arrêts Identifiés
2. Multipliez le nombre de changements par le temps d’un changement (chrono)
3. Multipliez le nombre de transport entre les postes par le temps d’un transport (chrono)
4. Multipliez le % de manque de charge du poste par le temps d’ouverture
Total des arrêts identifiés :
7,3 min.
5
10
15
20
25
0
5. Mettez à jour le graphique
2. Temps brut de fonctionnement
10,7 min.
Notes: Le plateau productivité a deux fonctions :
Il permet de calculer le détail du TRG d’un poste de travail, en séparant les arrêts identifiés, les écarts de performance et les temps perdus pour non conformes.
Il permet de séparer les temps entre Valeur ajoutée et Gaspillages, et de classer les gaspillages en 5 catégories.
Quel poste de travail choisir ?
Pour simplifier les calculs on choisit de faire le calcul du TRG détaillé pour un seul poste. L’animateur peut laisser les participants libres de leur choix.
Remarque : s’il y avait 2 postes dans l’atelier (ou davantage) le calcul doit se faire pour un seul poste (même principe que pour le calcul fait précédemment pour le TRG).
Calcul des temps d’arrêt
Le nombre de changements de série proviendra du compteur situé dans le dossier du participant (changements de couleur). Le nombre de transferts sera évalué en divisant la quantité produite par la taille du lot de transfert. Pour connaître cette valeur, il faut interroger le poste concerné (l’évaluation du lot de transfert sera également faite par un autre sous-groupe, celui chargé du Flux).
Les temps pour le changement de série et pour le transfert seront évalués (de façon très approximative) en chronométrant un opérateur qui simule l’opération. Si les tables ont changé de place entre temps, faire la mesure sur une distance correspondant à la distance moyenne entre les postes dans la simulation n°1.
Pour le « manque de charge », on reprend la valeur déclarée précédemment (calcul du Cycle).

## Slide 71: L'équipe PRODUCTIVITÉ (2/4)
2. Temps brut de fonctionnement
Écart de performance
10,7 min.
4,3 min.
3. Temps net de fonctionnement
6,4 min.
5
10
15
20
25
0
5
10
15
20
0
Production du poste (bonne ou mauvaise) x Temps gamme
Différence entre le Temps brut et le Temps net
Notes: Le calcul du Temps net de fonctionnement ressemble à celui effectué précédemment pour le calcul du TRG. La différence tient au fait de prendre en compte la totalité des pièces produites y compris les non conformes et de le multiplier par le temps gamme.
La différence entre le Temps brut et le Temps de fonctionnement correspond à des pertes de temps trop faibles pour être identifiées en tant que telles. On les regroupe dans la catégorie « Écart de performance ».

## Slide 72: L'équipe PRODUCTIVITÉ (3/4)
 |  |  | VA | Att. | Tran. | R&R | Sup. | Sur.
Attendre au magasin d’outillages avant d’être servi |  | 12% |  |  |  |  |  | 
Démonter un produit refusé par le client (production excédentaire) |  | 8% |  |  |  |  |  | 
Retoucher un coloriage non conforme |  | 10% |  |  |  |  |  | 
Attendre la réponse du contrôleur concernant un produit non conforme |  | 5% |  |  |  |  |  | 
Transporter des palettes vides |  | 8% |  |  |  |  |  | 
Changer de surligneur car sa couleur n’est pas la bonne |  | 5% |  |  |  |  |  | 
Ralentir la production parce que la machine chauffe |  | 3% |  |  |  |  |  | 
0,8 m.
0,3 m.
0,2 m.
0,5 m.
0,6 m.
0,3 m.
0,5 m.
Écart de performance
6,4 min.
Répartissez l’écart de performance en fonction des % et positionnez le résultat dans la colonne appropriée
Notes: L’analyse de ces écarts sera faite de la façon suivante :
On imagine qu’on a observé (ou filmé) un opérateur pendant son travail.
La liste des activités qui figure sur le tableau est le résultat de ces observations. Mais comme on s’intéresse aux Écarts de performance on ne conserve dans cette liste que certaines activités : n’y figurent ni le temps de travail (coloriage d’une forme) ni les trois arrêts identifiés pris en compte précédemment (changement de série, etc.).
Les % indiquent la part observée pour chacune de ces activités. Il faut donc multiplier la valeur inscrite dans la case écart de performance par ce % et ranger le résultat dans la case correspondant à la nature de la perte de temps.

## Slide 73: L'équipe PRODUCTIVITÉ (4/4)
5
10
15
0
 |  |  | VA | Att. | Tran. | R&R | Sup. | Sur.
Temps perdu à faire des produits non conformes |  |  |  |  |  |  |  | 
 | VA | Att. | Tran. | R&R | SupN | Sur.
Répartition des temps (total) |  |  |  |  |  | 
% du temps d’ouverture |  |  |  |  |  | 
0,9 m.
3,4 m.
5,1 m.
5,1m.
3,1 m.
0,7 m.
0,8 m.
18%
28%
28%
17%
4%
5%
4. Temps utile
3,4 min.
20%
 |  | Productivité actuelle | Objectif | 
N° | Propositions d’action |  |  | 
4,7 min.
2 min.
xxxxxxxxx
yyyyyyyyyyy
Nombre de pièces non conformes x temps gamme
Temps utile = Temps net de fonctiont. – Temps perdu pour non conformes
TRG
Faîtes le total de chaque catégorie et calculez les % respectifs
Dessinez le camembert
Définissez un objectif de productivité et une liste d’actions
Notes: La dernière partie du calcul consiste à calculer le Temps utile, en déduisant du Temps net de fonctionnement le temps perdu pour faire des produits non conformes. Le Temps utile est le seul temps considéré à Valeur Ajoutée (colonne verte).
En réalité, le calcul a déjà été fait au moment du calcul du TRG.
On termine les calculs en additionnant le contenu des 6 colonnes, en calculant les % et en reportant les résultats sur le camembert prévu à cet effet.
Les propositions d’amélioration seront inscrites dans le cadre correspondant, ainsi la valeur que l’on choisit comme objectif de productivité.
Remarque
Les participants ont souvent tendance à choisir un gain de productivité « prudent ». Par exemple, si la productivité était dans la première simulation de 4 minutes (par personne et par produit), ils proposent 3 minutes. L’animateur doit les inciter à s’appuyer sur les actions qu’ils envisagent : combien vont-ils gagner sur les arrêts identifiés ? Combien de non conformes doit-on prévoir ?
À propos des non conformes
Le groupe chargé de la Qualité sera orienté par l’animateur vers la mise en place de l’auto-contrôle. Cela signifie que s’il y a des produits non conformes ils seront réparés au poste de travail (collage d’une gommette blanche). Si le groupe Productivité va rendre visite au groupe Qualité il pourra prendre en compte cette information importante.

## Slide 74: L'équipe FLUX
Notes: Cette affiche sert à représenter le flux des produits dans l’atelier, et plus particulièrement l’OF traceur.
L’animateur explique à l’équipe qu’elle doit mettre à jour l’affiche à partir des données relevées pendant la simulation. Il faut colorer les carrés pour les stocks en attente et les lots de transfert, et mettre à jour les graphiques de Takt time / cycle ainsi que le graphique de défilement de l’OF (voir diapo suivante).
Les stocks en attente avant chaque atelier sont ceux notés sur le Dossier du participant.
La taille des lots de transfert doit être demandée à chaque atelier concerné. S’il y a dans l’équipe un membre de l’atelier concerné, il peut répondre. Sinon, il faut poser la question à une autre équipe : « quelle était la quantité que vous transportiez habituellement aux postes suivants ? » La réponse varie en général entre 1 et 3 ou 4. Si le résultat est fractionnaire, on peut colorer un demi-carré sur l’affiche.
Le graphique Takt time / cycle est mis à jour à partir du Dossier du participant.
Le graphique de défilement de l’OF traceur doit être mis à jour à partir des données de l’OF traceur (voir diapo suivante).
Une fois l’affiche mise à jour, l’équipe doit répondre aux questions posées sur sa fiche de mission (voir détails plus loin sur les réponses attendues).
L’équipe utilise les post-it mis à sa disposition pour noter des idées d’amélioration.
Remarque
L’animateur demande à l’équipe d’afficher le document au mur. Même si le résultat est différent d’un véritable Value Stream Mapping, cela permet à l’animateur d’évoquer les techniques de VSM utilisées dans les projets Lean.

## Slide 75: Le graphique de défilement de l’OF traceur
50 s.
300 s.
17 %
24
150 s.
33 %
18
140 s.
36 %
17
Notes: Pour les stocks en attente au poste et les lots de transfert, utiliser une même couleur (jaune ou marron).
Pour les Takt time et Cycle utiliser les bleus et rouge.
Pour mettre à jour le graphique de défilement, procéder de la façon suivante :
Positionner par un trait de crayon le début du trait vert d’après le temps indiqué sur l’OF traceur.
Il y a donc 6 débuts de traits verts correspondant aux 6 valeurs inscrites sur l’OF : le premier démarre à l’instant 0 (Découpe), le second au début de l’opération Rectangle, etc. Le dernier au début de l’opération Contrôle.
La longueur du trait vert est égale au temps gamme. En gros, c’est 10 secondes, car l’échelle du graphique n’est pas précise en dessous de 10 secondes (et pour la découpe, même si on n’a pas mesuré son temps gamme, on peut l’estimer à environ 10 secondes).
Une fois les traits verts tracés, on tracer les traits rouges dans la partie basse. Chaque trait rouge va de la fin d’un trait vert au début du trait vert suivant.
Ensuite l’équipe met à jour le tableau des indicateurs en utilisant des couleurs différentes pour les 3 lignes. Elle fixe, en accord avec les autres équipes, les objectifs de délai et de stock. Le réalisé sera inscrit à l’issue de la simulation 2.
Remarque : nous ne proposons pas de fixer des objectifs pour les temps opératoires, car ceux-ci ne font pas l’objet d’une mesure en simulation 2. C’est le délai qui permet d’améliorer le ratio, non le temps opératoire.

## Slide 76: L'équipe IMPLANTATION
Premier temps
Deuxième temps
Notes: Ce plateau sert à préparer une nouvelle implantation. L’animateur peut organiser l’animation ainsi :
Il donne à l’équipe les tickets d’implantation (bleus, jaunes, images du contrôle, du lancement et des outillages). Ces tickets serviront à représenter la nouvelle implantation dans la zone de droite du tableau.
Tout d’abord il laisse l’équipe chercher par elle-même. Souvent, les participants ont des idées sur une implantation meilleure que celle actuellement en place, ils parviennent parfois d’eux-mêmes à la solution des deux « Ateliers Produit ».
Dans un deuxième temps, il incite l’équipe à utiliser l’analyse des gammes (baptisée pompeusement « logiciel de TGAO, pour Technologie de Groupe Assistée par Ordinateur » …). Il explique que cette analyse sert à voir s’il y a des regroupements possibles de machines.
L’équipe positionne les tickets de gammes gris pour chacune des 10 gammes, en se référant aux gammes présentées dans le Dossier du participant (pour le calcul du takt time).
En général les participants commencent par placer les opérations à gauche. L’animateur leur demande s’ils voient des analogies entre les gammes. S’ils ne voient rien, et s’ils n’ont pas d’eux-mêmes l’idée, il les incite à déplacer les tickets de façon à aligner verticalement les mêmes tickets. Une nouvelle figure apparaît, qui met clairement en évidence les deux structures de référence (qui sont celles des gammes A et F).
Remarque importante
Le choix d’une nouvelle implantation en Ateliers Produit (ou îlots) (voir diapo suivante) est un passage obligé pour la 2ème simulation. Il arrive que malgré l’analyse des gammes l’équipe n’ait pas l’idée de constituer deux ateliers distincts. Elle propose des circuits distincts, mais avec deux machines communes (triangle et étoile). Dans ce cas, l’animateur doit leur suggérer de séparer les machines : on se dote d’un premier poste triangle dans l’atelier 1 et d’un second dans l’atelier 2, et de même pour l’étoile. Parfois les participants protestent : « cela suppose d’avoir deux machines ! ». L’animateur répond que si nous avons suffisamment de surligneurs et suffisamment d’opérateurs, rien ne s’y oppose. Il peut rajouter qu’il n’est pas nécessaire de disposer de plus de surligneurs que dans la simulation précédente : il suffit de remettre en état ceux qui ne fonctionnent pas !

## Slide 77: Nouvelle implantation
Lancement
Atelier produit 1
Contrôle
Atelier produit 2
Lancement
Contrôle
Avant
Après
Notes: À gauche, le type d’implantation actuelle avec les flux de produits entre les ateliers.
À droite, la nouvelle implantation, en deux Ateliers Produits. C’est à cette implantation que les participants vont aboutir.
L’équipe utilise les tickets d’implantation colorés pour construire son projet. Elle positionne également les outillages, le lancement et le contrôle.
Une fois son implantation faite, elle la recopie sur le tableau de papier. Elle utilisera le tableau de papier pour présenter son projet au groupe.
Remarque
La constitution des deux Ateliers Produit distincts est essentielle pour la simulation 2, et l’animateur guide les participants jusqu’à ce qu’ils aboutissent à cette solution.
En revanche, le choix de décentraliser les Outillages, le Lancement et le Contrôle peut être laissé à l’initiative de l’équipe. De même, l’équipe peut envisager de pratiquer l’auto-contrôle (dans ce cas chaque poste contrôle ses pièces, et le poste de sortie contrôle l’ensemble), ou bien conserver un contrôle séparé du poste de travail. À l’équipe de décider (on verra qu’une des actions importantes pour améliorer le fonctionnement des Ateliers Produit est de développer la polyvalence. Nous y revenons plus loin).

## Slide 78: Analyse des trajets
Trajet | Nombre | Trajet | Nombre | 
LC | 2 | ET | 1 | 
LE | 1 | OC | 2 | 
LO | 3 | OT | 1 | 
LR | 4 | RE | 3 | 
CT | 3 | RT | 1 | 
CE | 1 | TE | 3 | 
ECo | 4 | TCo | 5 | 
EV | 3 | VT | 2 | 
 |  | Vco . | 1 | 
Total trajets |  |  | 40 | 
Implantation |  |  | Avant | Après
Trajet moyen entre deux postes |  |  | 5 m | 1 m
Distance (10 produits) |  |  | 200 m | 40 m
Nombre de produits |  |  | 50 | 50
Distance totale (1) |  |  | 1 000 m | 250 m
Notes: L’image ci-dessus représente les trajets effectivement réalisés par les produits. On a pris comme référence 10 OF correspondant aux 10 produits de la gamme. Le chiffre indique le nombre de trajets entre deux ateliers. Le tableau de droite reprend ces résultats de façon plus synthétique. L’objectif est de mesurer la distance parcourue par les produits. Les trajets pour 10 produits doivent ensuite être extrapolés au nombre de produits réellement travaillés pendant la simulation 1.
Notons que la véritable mesure consisterait à évaluer chaque distance entre les postes, et à la multiplier par le nombre de trajets. Mais comme cette opération est longue, on la simplifie en calculant un trajet moyen et en le multipliant par le nombre de trajets (40).
Pour évaluer le trajet moyen, les participants ont un décamètre. L’opération est rendue difficile par le fait que les tables qui représentaient les ateliers dans la simulation 1 ont été déplacées. Il faut donc que l’équipe fasse la mesure en se référant au souvenir qu’elle a des emplacements précédents. Elle doit mesurer ce qui lui semble être « le trajet moyen entre deux postes ».
Remarque
L’étude ci-dessus repose sur des hypothèses et des simplifications. L’animateur pourra en parler si les participants posent la question.
L’étude ne considère pas le trajet des personnes, mais le trajet des produits. Sinon, il faudrait diviser le nombre de trajets par le lot de transport. C’est également la raison pour laquelle on ne compte pas le trajet Aller – Retour : c’est le produit qui est suivi, non la personne. L’animateur peut refaire le calcul en s’intéressant aux personnes, s’il le juge utile.
L’étude considère que le produit va d’un poste A à un poste B, alors qu’en réalité le transport effectue une « tournée » entre A, B, et C par exemple. Le calcul n’est donc pas celui qui figure sur le plan.
Nous avons limité les mesures aux trajets des produits, sans considérer le trajet des outils. C’est cohérent avec le fait qu’on s’intéresse aux trajets des produits et non aux trajets des personnes.
Une fois la nouvelle implantation dessinée, l’équipe refera l’évaluation du trajet moyen. On ne changera pas le nombre de trajets (40), seule la distance change.
Notons que cette évaluation repose sur l’idée que l’équipe se fait de l’implantation des tables : il est trop tôt pour les réimplanter, cela se fera plus tard.

## Slide 79: L'équipe QUALITÉ
Interviews
Notes: L’animateur explique à l’équipe qu’elle est chargé de trouver les causes de non-conformité et de proposer des pistes d’amélioration. L’équipe peut noter dans un premier temps ses idées de cause sur des post-it, avant de les recopier au feutre sur le tableau. Elle peut également coller directement les post-it sur le tableau, ou écrire au feutre Véléda sur le tableau.
Pour trouver les causes l’équipe va utiliser plusieurs sources d’informations :
Elle peut faire un brainstorming en rassemblant les souvenirs qu’elle a de la simulation n°1.
Elle peut interroger la personne qui était au contrôle qualité et examiner les produits défectueux.
Elle peut lire les interviews.
Nous avons introduit ces interviews pour enrichir le contexte avec des situations vécues dans l’entreprise Paleo qui ne pouvaient pas être jouées pendant la simulation : les problèmes avec les fournisseurs, ou les problèmes de stockage et de manutention. Au moment du debriefing l’équipe fera allusion à des informations que les autres participants ignorent : elle devra préciser d’où viennent ces informations.
Le Pareto sert à représenter les chiffres indiqués dans l’interview du Responsable Qualité.
Une fois le diagramme Causes Effet prêt, l’équipe cherche des solutions. Puis elle définit les objectifs de qualité (% de non conformes) qu’elle compte atteindre dans la simulation 2.
Remarque concernant l’auto-contrôle
Le scénario du jeu suppose que les équipes adoptent l’auto-contrôle (nous l’avons inscrit dans la fiche de mission du groupe Qualité). Cela suppose que les opérateurs vérifient leur production, et qu’ils réparent en cas de défaut (en collant une pastille blanche sur le défaut, pour symboliser la réparation). Ainsi la production sera entièrement conforme (c’est important pour l’amélioration de la productivité) à la sortie, ce qui n’empêche pas l’existence de non conformes. Mais ces derniers seront réparés sur le champ. L’animateur donnera ces précisions au groupe, non pas au début de leur travaux, mais après qu’ils aient fait l’analyse Causes Effet et le Pareto des défauts.

## Slide 80: L’ENQUÊTE DE MOTIVATION
Note / 100
Note / 32
3
6
6
0
15
45
 | Question | Non | Assez peu | Assez bien | oui
1 | Je connais la définition précise d’un « bon produit ». | 1 | 2 | 3 | 4
2 | Je dispose du matériel approprié pour faire mon travail. | 1 | 2 | 3 | 4
3 | Je connais les objectifs sur lesquels je serai évalué. | 1 | 2 | 3 | 4
4 | Je suis informé de la qualité de mon travail | 1 | 2 | 3 | 4
5 | J’ai des remerciements quand je fais du bon travail. | 1 | 2 | 3 | 4
6 | J’ai le sentiment de travailler en équipe, j’ai de bons contacts avec les autres ateliers. | 1 | 2 | 3 | 4
7 | Je comprends à quoi servent les produits que je fabrique et je connais les conséquences d’un défaut sur l’utilisation du produit. | 1 | 2 | 3 | 4
8 | Je suis fier d’appartenir à mon entreprise, j’ai le sentiment de contribuer à sa réussite. | 1 | 2 | 3 | 4
Total des 4 colonnes
Multipliez par 100 / 32
TOTAL
Notes: L’animateur explique à l’équipe qu’elle doit remplir ce formulaire en tenant compte de ce qu’elle a ressenti durant la simulation 1.
Une fois le questionnaire rempli, elle peut le faire remplir par les autres équipes pour valider son impression ou pour la modifier.
L’équipe devra chercher des idées qui permettent d’améliorer la motivation du personnel (nous proposons plus loin des réponses sur ce point).

## Slide 81: Pendant la préparation des projets
Nous conseillons à l’animateur de circuler parmi les tables pour s’assurer que les projets avancent dans la bonne direction. Il ne doit pas hésiter à apporter son aide en demandant à l’équipe de lui présenter l’état de ses réflexions. Mais son intervention doit être suffisamment habile pour que l’équipe ait le sentiment de rester maître de ses progrès.
Ajoutons que la préparation vise deux objectifs :
Le premier est d’aider les participants à découvrir des méthodes et des concepts généraux : la nature et l’importance des gaspillages, les raisons du ralentissement du flux, les problèmes d’équilibrage et les moyens de les résoudre, etc. Ce premier objectif de la préparation a une valeur pédagogique, même si les participants ne mettent pas en œuvre toutes ces idées dans la simulation 2.
Le deuxième objectif est plus restreint mais plus concret : il faut imaginer des solutions qui seront réellement mises en œuvre dans la simulation 2.
Faut-il aider les équipes à trouver ces solutions pour qu’elles apparaissent dans la simulation 2 ? Si l’animateur juge que oui il guidera les équipes pour qu’elles y parviennent.
Nous donnons plus loin des indications sur les solutions à mettre en œuvre dans la simulation 2.

## Slide 82: Comment organiser la présentation des projets ?
Une dizaine de minutes avant la fin de la préparation, l’animateur annonce aux équipes l’ordre des présentations :
1. Productivité - 2. Flux - 3. Implantation - 4. Qualité / Motivation.
Attention : il est toujours difficile de présenter à 15 ou 20 personnes le résultat de travaux auxquels elles n’ont pas participé, le présentateur risque d’avoir du mal à se faire comprendre.
C’est la raison pour laquelle nous avons prévu des « supports de présentation » qui aident l’équipe. Ils sont expliqués sur les diapos suivantes.

## Slide 83: Présentation Productivité (1/2)
Notes: Productivité :
Le classement des activités en 6 catégories a été préparé par les participants sur la feuille Productivité. La feuille d’analyse des gaspillages permet de mettre à jour le Tableau de bord Excel.
L’animateur projette le graphique en secteurs du type de celui présenté ci-dessus.
Il projette également la décomposition du TRG.
Le rapporteur de l’équipe comment les résultats en s’appuyant sur ces deux graphiques.

## Slide 84: Présentation flux
Graphique des EN - COURS
Graphique du DÉFILEMENT
Graphique des TAKT TIME
Notes: L’équipe a préparé une affiche Analyse des flux. Mais comme celle-ci n’est pas visible de loin, l’animateur dispose dans le Tableau de bord de graphiques qui pourront être projetés pendant la présentation pour aider le rapporteur.

## Slide 85: Présentation Implantation
Trajet | Nombre | Trajet | Nombre | 
LC | 2 | ET | 1 | 
LE | 1 | OC | 2 | 
LO | 3 | OT | 1 | 
LR | 4 | RE | 3 | 
CT | 3 | RT | 1 | 
CE | 1 | TE | 3 | 
ECo | 4 | TCo | 5 | 
EV | 3 | VT | 2 | 
 |  | Vco . | 1 | 
Total trajets |  |  | 40 | 
Implantation |  |  | Avant | Après
Trajet moyen entre deux postes |  |  | 5 m | 1 m
Distance (10 produits) |  |  | 200 m | 40 m
Nombre de produits |  |  | 50 | 50
Distance totale (1) |  |  | 1 000 m | 250 m
Tableau de papier
Notes: Implantation : l’équipe dessine sur le Tableau de papier la nouvelle implantation.
L’animateur projette le calcul des trajets, après avoir mis à jour le fichier Excel présent dans le Tableau de bord.

## Slide 86: Présentation Qualité
Tableau de papier
Notes: Qualité : l’équipe a préparé une Affiche Causes – Effet qu’elle place sur le tableau de papier.
L’équipe lit les causes inscrites sur l’affiche.
Elle utilise ensuite le Pareto pour indique les causes les plus fréquentes selon l’étude du responsable qualité.
Puis elle propose des actions d’amélioration.
Remarque
L’animateur peut utiliser la diapo page 98 de ce diaporama pour projeter le résultat du diagramme de Pareto qui illustre l’exposé du rapporteur.

## Slide 87: Présentation Motivation
Sans support particulier ou avec Diapo projetée
Notes: Motivation : dans la mesure où chaque équipe a participé au sondage, celui-ci peut être commenté sans autre support. Toutefois, le Tableau de bord comporte un onglet Enquête de motivation qui peut être renseigné à partir de la feuille remplie par l’équipe pour projeter le résultat du sondage.

## Slide 88: Pendant la préparation des projets
1 | Implantation en deux ateliers produits distincts | 
2 | Décentraliser les surligneurs dans chaque atelier produit | 
3 | Polyvalence entre (certains) postes de travail | 
4 | Mettre en place l’auto-contrôle | 
5 | Régulation du flux par un « appel par l’aval » (flux tiré plutôt que flux poussé). | 
6 | Transférer une pièce à la fois dès qu’elle est fabriquée. | 
7 | S’assurer que les surligneurs sont en bon état | 
8 | Affecter à chaque poste un nombre de personnes adapté au takt time. | 
9 | Faire des séries de couleur plus courtes | 
10 | Décentraliser le lancement et le contrôle dans chaque atelier produit | 
11 | Faire faire les retouches pour les non-conformes par chaque poste | 
12 | Améliorer la qualité (par ex. par une formation). | 
13 | Améliorer la communication dans l’entreprise et la motivation du personnel | 
Le tableau ci-dessous classe les solutions selon leur importance pour la simulation 2. Les rouges nous semblent essentielles à la démonstration. Les autres le sont moins et il appartient à l’animateur de décider s’il veut inciter et aider les équipes à y parvenir ou non.

## Slide 89
Commentaires sur les projets
Notes: Commentaires sur les projets

## Slide 90: Commentaires sur le projet PRODUCTIVITÉ
La classification des activités appelle des commentaires :
La définition d’une opération à valeur ajoutée pour le produit (et donc pour le client) : c’est « une opération qui transforme le produit ou le service » : elle lui ajoute donc de la valeur.
Cela ne veut pas dire que toute opération sans valeur ajoutée peut être éliminée : certaines sont, dans les circonstance actuelles, indispensables.
La distinction entre VA et non VA n’a de sens que si l’on précise le processus considéré. Par exemple, si la fonction d’un service Maintenance est d’entretenir les machines, le client est la Production et tout ce que fait le Service Maintenance qui contribue directement à la réalisation du service demandé (le bon fonctionnement des machines) est de la VA pour le processus de Maintenance, mais seulement dans le cadre du Service Maintenance.
Dans l’exercice, il n’y a que 15 à 25% des opérations à valeur ajoutée. L’animateur pourra souligner qu’une telle valeur n’est pas anormale dans de nombreuses entreprises ou administrations. Il y a un gros potentiel de gain, c’est une des raisons d’être d’une démarche Lean.
Comme nous l’avons déjà dit, le classement entre les différentes catégories est souvent discutable. Certaines activités peuvent être dans l’une ou l’autre. L’animateur soulignera que le classement n’est pas primordial : l’important est avant tout d’identifier l’activité sans valeur ajoutée.
Opération qui transforme le produit ou le service
Résultat non conforme impliquant une correction
Opération sans valeur ajoutée pour le client
Production > au besoin immédiat du poste aval
Valeur ajoutée | Attente | Transports et Déplacements | Rebuts, Reprises | Opération superflue | Surproduction
Pour une personne, un équipement, un produit, etc.

## Slide 91: Commentaires sur les échanges de l’équipe PRODUCTIVITÉ
Nous commentons ci-dessous les échanges que l’équipe Productivité engage avec les autres équipes.
1. L’équipe FLUX travaille sur la répartition de la charge entre postes de travail. Cela peut-il vous aider ?
L’équipe Productivité prendra connaissance du projet d’équilibrage des charges qui permet d’avoir moins de postes sous-chargés ou surchargés. Cela vise à réduire les temps perdus pour manque de charge (comptabilisés dans les arrêts identifiés).
2. L’équipe RÉIMPLANTATION envisage de modifier l’emplacement des ateliers et d’améliorer le fonctionnement du magasin d’outillages. Cela peut-il vous aider ?
Ce projet touche les transports de produits et les déplacements pour aller au magasin d’outillage (arrêts identifiés, ainsi que les activités « attendre au magasin d’outillages avant d’être servi » et « choisir un autre surligneur parce que celui-ci est défectueux ».
3. L’équipe QUALITÉ compte réduire le taux de non-conformité. Cela peut-il vous aider ?
Ce projet touche les activités « Retoucher un coloriage non conforme » et « mettre à la benne un produit non conforme ».
L’équipe Qualité envisage de développer l’auto-contrôle. Cela aura bien sûr une influence immédiate sur la productivité puisque les défauts seront réparés au poste de travail. La quantité produite sera donc une quantité de pièces bonnes.
4. L’équipe RESSOURCES HUMAINES cherche à développer de nouvelles compétences chez le personnel. Cela peut-il vous aider ?
Ce projet peut améliorer les activités telles que : « attendre que la machine soit dépannée », car l’opérateur pourrait contribuer à certains dépannages et à la maintenance préventive. Plus généralement, une amélioration des compétences est nécessaire pour réaliser pendant les temps d’attente d’autres tâches à valeur ajoutée.

## Slide 92: Commentaires sur le projet FLUX
Le graphique de défilement met en évidence les temps à valeur ajoutée comparés aux temps sans valeur ajoutée. L’animateur soulignera que la zone rouge est directement liée aux zones jaunes sur le graphique des en-cours.
L’importance d’une zone rouge avant une opération oblige à s’interroger sur les causes de la durée d’attente. La réduction de cette durée est un élément clé d’un projet Lean.
Les actions qui peuvent être envisagées dans le cas présent sont :
Le rapprochement des ateliers
La diminution des lots de transferts (elle-même conditionnée par le rapprochement des ateliers)
La suppression des goulets d’étranglement.
L’intégration d’une opération avec une autre opération : le contrôle fait par l’atelier triangle, par exemple.
Un meilleur pilotage des flux (flux tiré plutôt que flux poussé).
Ajoutons que l’analyse d’un seul OF ne permet pas dans la simulation de montrer les fluctuations des durées d’attente. Ces fluctuations contribuent à rendre très difficile le respect des dates de livraison.
Une remarque analogue peut être faite concernant la gestion des priorités : si l’on ne gère pas correctement les priorités dans la file d’attente, on rend imprévisible le délai de réalisation d’un OF. Ce paramètre n’étant pas suivi dans la simulation, l’animateur pourra l’évoquer en plus s’il le souhaite.
Graphique de défilement
En-cours

## Slide 93: Commentaires sur le projet FLUX
Le graphique du takt time a déjà été (rapidement) commenté au moment de son calcul. L’équipe l’utilisera pour expliquer pourquoi certains ateliers sont goulets d’étranglement (dans le cas présent, surtout le triangle). D’autres au contraire ont un rythme de production trop rapide, ce qui a pour effet de saturer les goulets (pour les postes en amont).
L’animateur pourra faire une synthèse de deux façons (voir tableau ci-dessous) :
Discuter uniquement des actions applicables dans le jeu
Compléter la discussion en évoquant les actions envisageables dans une entreprise, mais qui ne peuvent pas être appliquées dans le jeu.
Graphique du Takt time
Actions applicables dans la simulation | Augmentation du nombre de postes par atelier
 | Augmentation du nombre de personnes (un manœuvre qui transporte les pièces)
 | Réduction des arrêts (pannes, etc.)
 | Amélioration de la qualité
 | Réduction du temps de changement de couleur
 | Amélioration de la cadence (actions de type Kaizen)
 | Développement de la polyvalence
 | Augmentation de la taille des séries de la même couleur (mais avec en contrepartie le ralentissement du flux et la désorganisation des priorités des OF)
 | Réaffectation du personnel inoccupé vers d’autres tâches
Actions applicables en entreprise | Action sur les horaires de travail
 | Sous-traitance
 | Actions sur la demande (étalement des commandes, stocks d’anticipation, etc.).

## Slide 94: Commentaires sur les échanges de l’équipe FLUX
Nous commentons ci-dessous les échanges que l’équipe Flux engage avec les autres équipes.
1. L’équipe PRODUCTIVITÉ travaille sur l’amélioration des cadences. Cela peut-il vous aider ?
L’équipe Flux prendra connaissance des possibilités d’amélioration des cadences : cela peut l’intéresser pour réduire les goulets d’étranglement. Par exemple, s’il y a pénurie de feutres, il vaut mieux les affecter à l’atelier Étoile qu’à l’atelier Vague.
2. L’équipe RÉIMPLANTATION travaille sur un rapprochement des ateliers. Cela peut-il vous aider ?
Le gain pour les flux est important : l’organisation en Ateliers Produit permet de réduire de façon spectaculaires les files d’attente.
3. L’équipe RESSOURCES HUMAINES envisage de développer la polyvalence du personnel. Cela peut-il vous aider ?
La polyvalence est bien sûr un moyen d’équilibrer le flux, donc de réduire les délais et les stocks.

## Slide 95: Commentaires sur le projet IMPLANTATION
Comme nous l’avons dit les participants doivent parvenir à la solution des deux Ateliers Produit. Ils peuvent maintenir le Lancement et le Contrôle centralisés, mais il est cependant préférable de les décentraliser dans les ateliers.
L’animateur doit souligner que la solution 2 implique 2 postes étoiles et 2 postes triangles, contrairement à la solution 1. Mais puisqu’il y a 8 participants au minimum dans la simulation 1, il y en a suffisamment pour la simulation 2, à condition que le Lancement soit assuré par le 1er poste et le Contrôle qualité par le dernier poste. L’animateur peut rajouter qu’il n’est pas nécessaire de disposer de plus de surligneurs : il suffit de remettre en état ceux qui ne fonctionnent pas …
L’organisation du magasin d’outillages consiste à enlever les surligneurs qui ne fonctionnent pas, et à attribuer à chaque Atelier Produit les surligneurs dont ils ont besoin. Il faut noter que la répartition des couleurs n’est pas égale dans les deux familles de produits, mais comme les participants n’ont pas le temps en général d’analyser cette répartition c’est l’animateur qui attribue les surligneurs selon la liste indiquée plus loin (voir Simulation 2).
Le fait que le groupe qui travaille sur la Qualité envisage de passer à l’auto-contrôle modifie l’implantation. Faut-il conserver un poste de contrôle final à plein temps ? Peut-on se contenter d’un contrôle par prélèvement ?

## Slide 96: Commentaires sur les échanges de l’équipe IMPLANTATION
L’équipe Implantation est invitée à Rencontrer l’équipe RESSOURCES HUMAINES pour savoir si la nouvelle implantation recevra un accueil favorable ou défavorable de la part du personnel concerné.
Le but est de savoir si le personnel appréciera la nouvelle implantation. C’est une question délicate, qui appelle plusieurs commentaires :
Dans un premier temps le personnel y sera probablement opposé, comme à tout changement qui modifie les habitudes. Actuellement les gens se connaissent et risquent de perdre la compagnie de leurs collègues.
Un autre facteur d’opposition tient à la perte d’identité. Dans l’organisation actuelle chacun est spécialisé dans une forme, et il en est fier (voir l’interview du retraité dans le Projet Qualité). L’identité dans l’organisation en Atelier Produit est différente : elle définie par le produit et le marché et non par la technologie.
En revanche, une fois le changement fait, la nouvelle implantation peut être appréciée car elle présente des avantages : elle donne une responsabilité collective à l’équipe (produire un OF complet), elle fait appel à la solidarité (un opérateur peut en aider un autre), elle propose des objectifs de performance cohérents (qualité, délai), elle développe l’autonomie (auto-contrôle, gestion des priorités, etc.) enfin elle peut s’accompagner d’une meilleure communication : réunions du matin, affichage des informations, rencontres avec les services supports.

## Slide 97: Commentaires sur le projet QUALITÉ
Les participants proposeront des causes variées : certaines issues de leur expérience pendant la simulation, d’autres de la lecture des Interviews. Le tableau ci-dessous montre des causes souvent citées.
Matière | Main d’œuvre
Matière sensible à l’humidité | Manque de formation et d’entraînement
Méthode | Problèmes de vision
Pas de fiches décrivant un bon produit ni de catalogue des défauts | Manque de motivation
Pas de formalisation des méthodes | Pas de connaissance des besoins du client
Pas de détection des défauts au moment où ils sont créés. | Fatigue, troubles musculo-squelettiques
Pas de réparation des non conformes dans l’atelier où ils ont été créés. | Milieu
Moyens | Manutention (chocs, rayures)
Machines en mauvais état (corrosion) | Stockage (empilage sur une grande hauteur, pluie, etc.).
Feutres secs ou mal taillés | Poussière

## Slide 98: Commentaires sur le projet QUALITÉ
Le diagramme de Pareto est utilisé pour classer les défauts par nature (voir l’interview du responsable qualité).
Le cas du défaut détecté tardivement (19 produits non conformes) permettra à l’animateur de souligner que plus les en-cours sont élevés, plus le risque d’avoir un nombre de défauts importants est élevé.
Analyse des non conformités
Mauvaise couleur
Cartons mangés
Plaques vrillées
Peinture qui colle
Plaques tordues
Traces de pluie
Plaques rayées
Grains de poussière

## Slide 99: Commentaires sur les échanges de l’équipe QUALITÉ
L’équipe PRODUCTIVITÉ travaille sur l’organisation du travail. Cela peut-il vous aider ?
Certaines des dispositions envisagées par l’équipe Productivité peuvent améliorer la qualité : l’amélioration de l’état des outils, ou le fait que l’opérateur ait moins de déplacements et puisse donc davantage se concentrer sur son travail.
L’équipe FLUX travaille sur une accélération des flux entre les postes. Cela peut-il vous aider ?
L’accélération du flux permet de détecter les défauts plus rapidement, donc de diminuer leur impact sur la production.
L’équipe RÉIMPLANTATION travaille sur un réorganisation des ateliers. Cela peut-il vous aider ?
Le développement d’Ateliers Produits dans lesquels chaque poste assure son propre contrôle aura un effet positif sur la qualité.

## Slide 100: Commentaires sur le projet MOTIVATION
L’équipe tire d’elle-même les conclusions du sondage : le personnel se sent peu impliqué dans les performances de la production. Exemple d’améliorations envisageables :
Améliorer la définition d’un « produit bon » par des documents visuels précis.
Améliorer la qualité des surligneurs.
Définir précisément ce qui est attendu d’un opérateur (objectifs sur lesquels il est évalué).
Donner un retour rapide sur la qualité (réunion 5 minutes, affichage des indicateurs).
Renforcer les occasions de manifester de la reconnaissance pour le travail accompli (présentation des résultats à la Direction).
Développer les contacts entre les équipes, et entre l’équipe et les clients.
Créer des occasions pour renforcer l’intégration du personnel au sein de l’entreprise, développer l’implication du personnel dans le progrès permanent.
Une partie de ces idées (les 4 premières) pourront être mises en pratique dans la simulation 2. Les autres sont intéressantes à formuler, même si elles ne sont pas mises en application.
Question | Non | Assez peu | Assez bien | oui
Je connais la définition précise d’un « bon produit ». | 1 | 2 | 3 | 4
Je dispose du matériel approprié pour faire mon travail. | 1 | 2 | 3 | 4
Je connais les objectifs sur lesquels je serai évalué. | 1 | 2 | 3 | 4
Je suis informé de la qualité de mon travail | 1 | 2 | 3 | 4
J’ai des remerciements quand je fais du bon travail. | 1 | 2 | 3 | 4
J’ai le sentiment de travailler en équipe, j’ai de bons contacts avec les autres ateliers. | 1 | 2 | 3 | 4
Je comprends à quoi servent les produits que je fabrique et je connais les conséquences d’un défaut sur l’utilisation du produit. | 1 | 2 | 3 | 4
Je suis fier d’appartenir à mon entreprise, j’ai le sentiment de contribuer à sa réussite. | 1 | 2 | 3 | 4

## Slide 101: Commentaires sur les échanges de l’équipe MOTIVATION
L’équipe RÉIMPLANTATION travaille sur un réorganisation des ateliers. Cela peut-il vous aider ?
On retrouve ici les arguments évoqués plus haut quand la question a été envisagée du point de vue de l’équipe Implantation, à savoir : le changement peut rencontrer au départ une opposition, mais une fois réalisée la nouvelle implantation présente des avantages : responsabilité plus claire, meilleure solidarité, objectifs de performance plus cohérents, davantage d’autonomie, meilleure communication.

## Slide 102: Synthèse sur les échanges
Flux
Productivité
Implantation
Productivité
Qualité - RH
Équilibrage de la charge entre les postes de travail
Accélération du flux et réaction plus rapide aux non conformités
Nouvelle organisation du travail
La nouvelle implantation sera-t-elle acceptée par le personnel ?
Réimplantation des ateliers et du magasin d’outillage
Auto-contrôle
Développement des compétences
Amélioration des cadences
Rapprochement des ateliers
Développement de la polyvalence
Flux
Qualité RH
Notes: Ce tableau montre une vue d’ensemble des avantages obtenus grâce aux échanges.
Par exemple, le groupe Flux (première ligne) aidera le groupe Productivité (2ème colonne) à mieux équilibrer la charge entre les postes de travail. La productivité sera accrue, grâce à la diminution des temps morts sur les postes peu chargés.

## Slide 103
5. Simulation n°2
Notes: 5. Simulation n°2

## Slide 104: Réimplantation
Atelier 1 (et 3)
Atelier 2
Lancement Découpe
Contrôle
Lancement Découpe
Contrôle
Notes: L’animateur sépare le groupe en 2 équipes (ou 3 dès que l’on atteint 15 participants).
Il demande à chaque équipe de se placer autour d’une table de façon à avoir un flux en U.
Le nombre de personnes par poste doit être décidé par les participants.
Sur le dessin ci-dessus, nous avons représenté les postes Lancement / Découpe et Contrôle Qualité. Mais si les équipes décident d’implanter l’auto-contrôle, et de fusionner le lancement avec la première opération, ces postes disparaissent.

## Slide 105: Polyvalence
Lancement Découpe
Contrôle
Vous avez droit à 2 tickets de polyvalence
Notes: L’animateur explique que les participants peuvent acquérir de la polyvalence. Le fait de devenir polyvalent est matérialisé par un post-it sur lequel on dessine la forme à laquelle on est formé, en plus de celle qui est faite dans l’atelier auquel on appartient.
Mais celle-ci demande de la formation, et il n’est pas possible de rendre tout le monde polyvalent.
La polyvalence est limitée à deux ateliers. Il appartient à l’équipe de choisir. L’animateur précise que c’est tout l’effectif de l’atelier qui devient polyvalent avec un ticket. Si l’équipe a prévu de mettre 2 personnes au poste étoile, la polyvalence est attribuée aux deux avec un seul post-it de polyvalence.
Remarque
Si l’équipe décide d’intégrer la découpe avec un poste de coloriage elle consomme un ticket de polyvalence.
Exception : si une équipe ne comporte que 4 personnes, elle ne peut pas affecter du personnel aux 4 postes + la découpe. Dans ce cas, le fait de confier la découpe au premier poste de travail ne consomme pas de ticket de polyvalence.

## Slide 106: La qualité
Tout défaut doit être réparé sur la ligne.
Le client peut effectuer des contrôles par prélèvement
Notes: La question de la qualité est assez délicate, car dans cette simulation les équipes sont généralement en auto-contrôle. De plus elles ont tendance à développer une compétition entre elles, pour savoir qui aura les meilleurs indicateurs.
Or l’indicateur qualité (le nombre de non-conformes) peut difficilement être jugé de façon objective, sauf à demander à l’animateur de contrôler tous les produits.
C’est la raison pour laquelle nous demandons aux équipes de réparer les produits qu’elle juge non conformes. Une figure qui manque de couleur est facile à compléter. Une figure donc la couleur dépasse sera réparée par un « patch » blanc. Utiliser du blanc liquide aurait donné un meilleur résultat, mais le blanc est plus difficile à utiliser pratiquement (il coule sur le carton, il sèche dans le flacon). Le patch ne cache pas le défaut, mais on admettra sa valeur symbolique.
Le principe de l’auto-contrôle n’empêche pas le client (l’animateur) de passer prendre quelques pièces par prélèvement : s’il en voit des non conformes, il les donne à réparer à la ligne.
Au final, si l’on applique ce principe, il n’y aura donc pas de non conformes et la satisfaction client sera de 100%. Cela revient à neutraliser l’indicateur, mais c’est la seule solution pour éviter les discussions sans fin sur la réalité des défauts.

## Slide 107: Durée de la simulation
La simulation s’arrête quand 24 OF ont été produits.
Recevez les OF en-cours, les surligneurs, les planches d’OF, les patchs et les post-it
2 OF en-cours par poste
24 OF produits
24 OF lancés

## Slide 108: OF traceur
OF31
Bleu
Bleu
Bleu
Bleu
min.
sec.
min.
sec.
Jaune
Jaune
Jaune
Jaune
min.
sec.
min.
sec.
OF34
Notes: Comme dans la simulation précédente il y a des OF traceurs :
Il y a un OF traceur par atelier
L’OF traceur n’enregistre que le début (Lancement – Découpe) et la fin (dernière opération). En effet, le délai est désormais trop court pour que cela vaille la peine de suivre les temps intermédiaires.
Au moment du debriefing, on pourra calculer le ratio Temps opératoires / Délai de l’OF en reprenant la même valeur qu’en simulation 1 pour les temps opératoires, et en divisant par le nouveau délai. On trouvera en général un ratio de l’ordre de 40 à 50%.
L’animateur place une pastille rouge sur chaque OF traceur.

## Slide 109: La distribution des surligneurs
Chaque Atelier reçoit des feutres en état de marche
Effectif Atelier 1 ou 3 | 4 ou 5 | 6 ou 7
Feutres BLEUS | 3 | 5
Feutres JAUNES | 1 | 2
Feutres ROSES | 2 | 3
Feutres VERTS | 2 | 3
TOTAL | 8 | 13
Effectif Atelier 2 | 4 ou 5 | 6 ou 7
Feutres BLEUS | 2 | 4
Feutres JAUNES | 3 | 4
Feutres ROSES | 2 | 3
Feutres VERTS | 1 | 2
TOTAL | 8 | 13
Notes: L’animateur attribue les feutres à chaque atelier en respectant les indications ci-dessus. Les feutres secs sont enlevés du magasin.
Remarque
Si l’on compare ces chiffres au tableau de distribution des feutres présenté avant la 1ère simulation, on voit que la 2ème simulation utilise davantage de feutres que la 1ère simulation. Mais comme il y avait dans la 1ère simulation des feutres secs, on considère qu’ils ont été remis en état : il n’est donc pas nécessaire d’acheter de nouveaux feutres.
La même remarque ne s’applique pas aux ciseaux : on utilise davantage de ciseaux dans la 2ème simulation que dans la 1ère simulation. C’est également vrai en entreprise : une décentralisation des outils implique souvent une augmentation du nombre d’outils. En contrepartie, on peut s’attendre à ce qu’étant placés sous la responsabilité directe des ateliers ils soient mieux entretenus et que leur durée de vie soit accrue. Une augmentation du nombre d’outillages n’entraîne donc pas forcément une augmentation de coût.
On donnera 1 paire de ciseaux par atelier.

## Slide 110: Mise à jour du Tableau de bord
QUALITÉ
PALEO
30
70
0
20
40
60
80
100
20
16
12
8
4
0
% non conformes
Satisfaction client
PALEO
STOCKS
20 M€
16 M€
8
10
12
18
20
0
5
10
15
20
30
Quantité
M€
Objectif
Simulation 1
Simulation 2
Objectif
Simulation 1
Simulation 2
DÉLAIS
PALEO
85 jrs.
70 jrs.
60
70
80
90
100
0
2
4
6
8
jours
Minutes
COÛTS
PALEO
Concurrents
Objectif
14K€
12 K€
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
min. x hom. / produit
K€
Simulation 1
Simulation 2
Objectif
Simulation 1
Simulation 2
Concurrents
PRODUCTIVITÉ
Concurrents
Concurrents
25
16
14
Notes: L’animateur entre les objectifs des équipes dans le Tableau de bord Excel

## Slide 111
Lancement de la Simulation n°2
Notes: Lancement de la simulation n°2

## Slide 112
0 min
10
20
30
40
50
1 min
10
20
30
40
50
2 min
10
20
30
40
50
3 min
10
20
30
40
50
4 min
10
20
30
40
50
5 min
10
20
30
40
50
6 min
10
20
30
40
50
7 min
10
20
30
40
50
8 min
10
20
30
40
50
9 min
10
20
30
40
50
10 min
10
20
30
40
50
11 min
10
20
30
40
50
12 min
10
20
30
40
50
13 min
10
20
30
40
50
14 min
10
20
30
40
50
15 min
10
20
30
40
50
16 min
10
20
30
40
50
17 min
10
20
30
40
50
18 min
10
20
30
40
50
19 min
10
20
30
40
50
20 min
10
20
30
40
50
21 min
10
20
30
40
50
22 min
10
20
30
40
50
23 min
10
20
30
40
50
24 min
10
20
30
40
50
25 min
10
20
30
40
50
26min
10
20
30
40
50
27min
10
20
30
40
50
28 min
10
20
30
40
50
29 min
10
20
30
40
50
Cliquez pour lancer le chronométrage
Notes: Comme pendant la simulation 1, l’animateur passe parmi les tables. Il vérifie en particulier que les règles du jeu sont respectées, et que les produits sont de bonne qualité. En cas de non-conformité, il fait retoucher le produit sur la ligne.

## Slide 113: Résultats de la simulation n°2
Reportez ces valeurs sur le tableau de bord
QUALITÉ |  |  | DÉLAI OF traceur | 
Quantité produite totale (dans votre atelier) |  |  |  | 
Quantité produite bonne Q |  |  | STOCKS (total des en-cours) | 
% non conformes |  |  |  | 
PRODUCTIVITÉ |  |  |  | 
Effectif (E) (de votre atelier) |  |  |  | 
Temps d’ouverture (TO, en min.) |  |  |  | 
Productivité = E x TO / Q (min. / produit fini) |  |  |  | 
Notes: Pour la simulation 2, les mesures sont simplifiées. On se contente d’enregistrer :
Le nombre de non conformes de l’atelier, et non celui de chaque poste.
La quantité produite totale, et non la quantité produite par chaque poste.
L’animateur utilise le fichier Tableau de bord pour présenter les résultats de la simulation 2 comparés à ceux de la simulation 1 (voir diapo suivante).

## Slide 114: Mise à jour du Tableau de bord
Notes: L’animateur entre les résultats des équipes dans le Tableau de bord Excel

## Slide 115: Le calcul du « stock corrigé »
8
24 min.
8 min.
48
24
2
3
1,5
12
Stock de la 2ème simulation
Notez le TO de chaque simulation
Production totale de chaque simulation
 | Simul. 1 | Simul. 2
Temps d’ouverture |  | 
Production réelle |  | 
Production / minute |  | 
Facteur de correction |  | 
Stock mesuré |  | 
Stock corrigé |  | 
Production / temps d’ouverture
Production / minute Simulation 2 Production / minute Simulation 1
Stock mesuré Facteur de correction
Notes: La valeur du stock mesurée dans chaque atelier peut-elle être comparée à la valeur mesurée dans la simulation 1 ? Fait-il comparer chaque atelier séparément ou faire la somme des stocks des deux ateliers ?
Si l’on se content de comparer les stocks en valeur absolue, on commet une erreur. En effet, les quantités produites ne sont pas les mêmes dans la simulation 1 et la simulation 2.
Pour comparer des choses comparables, il faut rapporter le stock à la quantité produite par unité de temps. On dira d’une entreprise qui produit par an deux fois plus qu’une autre qu’elle a moins de stock si elle a le même stock en valeur absolue que l’autre. La comparaison doit reposer sur la durée d’écoulement et non sur le stock.
Le tableau ci-dessus permet de prendre en compte le facteur de correction.
L’animateur pourra le faire calculer aux participants s’il le juge utile.
La correction est particulièrement nécessaire si les participants additionnent les stocks des deux et surtout des trois ateliers. On peut alors atteindre en simulation 2 un stock supérieur à celui de la simulation 1. Mais quand on introduit le facteur de correction on revient à un stock plus faible.

## Slide 116: Le calcul du takt time
Pour ne pas alourdir la simulation, nous ne proposons pas aux participants de faire un calcul du takt time et de le comparer au cycle. Si l’animateur souhaite cependant le calculer, il peut le faire en annonçant une demande sensiblement supérieure à celle annoncée en simulation 1. En effet, si l’on conservait la même demande, on aboutirait à un cycle (qui s’est amélioré grâce aux gains de productivité) nettement inférieur au takt time et l’on serait en surproduction.
Effectif | 8 à 9 | 10 à 11 | 12 à 14 | 15 à 17 | 18 à 20
Ventes / an | 800 000 | 900 000 | 1 200 000 | 1 500 000 | 1 800 000
Takt time | 9 s. | 8 s. | 6 s. | 5 s. | 4 s.
 | 18 s. | 16 s. | 12 s. | 15 s. | 12 s.
 | 18 s. | 16 s. | 12 s. | 15 s. | 12 s.
 |  |  |  | 15 s. | 12 s.
Ce tableau présente sur la ligne Takt time la valeur résultant de la demande globale, et pour chaque Atelier Produit la valeur qui résulte de la répartition de la demande entre les 2 (ou 3) ateliers.
En ce qui concerne le cycle il faut souligner qu’il est désormais une caractéristique de la Ligne et non de chaque poste. En effet, le rythme est le même pour tous les postes puisqu’on n’autorise pas la constitution d’en-cours.
Le cycle peut être évalué soit avant la production, en chronométrant le temps qui sépare deux coloriages (on trouve un temps légèrement supérieur au temps gamme, soit 12 à 18 secondes selon les formes), soit après la production, en divisant pour chaque atelier le temps passé par la quantité produite (20).
Si le cycle diffère fortement du takt time, l’animateur pourra évoquer avec les participants les dispositions qui peuvent être prises (actions sur la demande, actions sur la capacité).

## Slide 117
Synthèse
Notes: Synthèse

## Slide 118: Synthèse
Nous proposons à l’animateur de conclure la simulation en demandant aux participants ce qui les a frappés pendant la séance de simulation.
Après avoir écouté les uns et les autres, l’animateur peut résumer les points-clé d’une démarche Lean :
C’est une méthode globale pour améliorer les performances
Elle repose sur l’analyse des processus et des flux.
Elle vise à éliminer ou réduire toutes les opérations sans valeur ajoutée pour le produit ou le service (donc pour le client).
Elle nécessite d’équilibrer les flux pour éviter toute accumulation ou rupture.
Elle implique une coopération étroite des différents services de l’entreprise, et une forte implication du personnel sur le terrain.

## Slide 119
Quiz de validation des acquis
Notes: Quiz de validation des acquis

## Slide 120: Quiz de validation des acquis
Notes: Distribuer 1 questionnaire par participant.
On pourra réaliser le questionnaire de manière anonyme :
- chaque participant remplit le questionnaire, et calcule le total
- puis les feuilles sont ramassées et données à l'animateur
Dans ce cas, l'objectif est davantage à destination de l'animateur : disposer d'un retour globale, et non individuel.

## Slide 121: Question 1
  Quel est le délai de passage de l'OF ci-contre ?
a) 12'10
b) 16'10
c) 19'50
d) Aucune de ces réponses
  Délai de passage :
  Heure de fin – Heure de début
  19'50 – 12'10 = 7'40
12
10
12
40
13
10
15
30
16
10
19
50

## Slide 122: Question 2
  Les temps "verts" correspondent à :
a) Des attentes
b) Du stockage
c) De la valeur ajoutée
d) Aucune de ces réponses

## Slide 123: Question 3
Le takt time a pour valeur :
a) 7 200 000 s
b) 2000 heures
c) 36 s
d) Aucune de ces réponses
  7 200 000 / 100 000 triangles
  = 72 secondes entre 2 triangles (en moyenne)
Jaune
OF 45
Vert
Rose
200 000
produits / an
2000 heures par an
1 produit sur 2 contient un triangle
Jaune
OF 45
Vert
Rose
7 200 000 sec.

## Slide 124: Question 4
  Quelle est la valeur du TRG, dans les conditions ci-dessous ?
  - Temps d'ouverture machine = 1h00
  - Nombre de pièces fabriquée = 30, dont 24 bonnes
  - Temps unitaire de fabrication = 30 secondes
  - Temps de changement de fabrication = 30 minutes
a) 20 %
b) 24 %
c) 50 %
d) 80 %
e) Aucune de ces réponses
  Temps utile = 24 * 30 s = 12 min.
  TRG = 12 / 60 = 20%

## Slide 125: Question 5
Dans le cas de l'étoile, que faut-il faire ?
a) Monter une équipe supplémentaire
b) Développer la polyvalence
c) Approvisionner en lots plus importants
d) Ralentir le flux en augmentant la taille de lot
e) Aucune de ces réponses
Temps de cycle
Takt Time

## Slide 126: Question 6
Dans la décomposition du TRG, le bloc bleu correspond à :
a) Ralentissements
b) Arrêts identifiés
c) Reprise en production
d) Retouches et Rebuts
e) Changement de fabrication
Temps d'Ouverture
Temps brut de Fonctionnement
Temps net
de Fonctionnement
Temps Utile
?
Micro-arrêts
Non qualité

## Slide 127: Question 7
Plus les encours sont importants :
a) Plus le TRG de chaque machine est important
b) Plus le TRG de la machine goulot est important
c) Plus le délai de passage est important
d) Plus les coûts de non-qualité diminuent
e) Aucune de ces réponses

## Slide 128: Question 8
Si la taille de lot de transport augmente, alors la taille de lot de fabrication augmente aussi :
a) VRAI
b) FAUX

## Slide 129: Question 9
  Réduire les gaspillages peut permettre de :
a) Réduire les encours
b) Améliorer les TRG des équipements
c) Réduire les coûts de production
d) Améliorer les délais de passage
e) Optimiser le coût des transports internes

## Slide 130: Question 10
  Le Ratio de Fluidité ci-dessous vaut 20 % (60 sec. / 5 min.)
  Cela signifie que le TRG moyen des postes de travail est de 20 % :
a) VRAI
b) FAUX