## Slide 1
PÔLE FORMATION UIMM CVDL — S. JAUBERT
Formation 2 jours
Capabilité
& SPC
Maîtrise Statistique des Procédés
Destiné à des publics débutants – Demandeurs d'emploi – Profil opérateur

## Slide 2
PROGRAMME
2 jours pour maîtriser vos procédés
JOUR 1 — CAPABILITÉ
La variabilité des procédés
Les 5 sources (5M)
Courbe en cloche
Indices Cm / Cmk
Indices Cp / Cpk
Exercice pratique Excel
JOUR 2 — SPC
Pourquoi surveiller ?
Causes communes / spéciales
Carte X̄ / R : construction
Limites de contrôle ≠ tolérances
Lire une carte et réagir
Mise en œuvre avec Ellistat

## Slide 3
JOUR 1
Capabilité
machine & procédé
Cm · Cmk · Cp · Cpk

## Slide 4
AU PROGRAMME
Ce que vous allez apprendre
1
La variabilité : un phénomène naturel
2
Les 5 sources de variabilité (5M)
3
La courbe en cloche et les tolérances
4
Les indices Cm et Cmk (machine)
5
Les indices Cp et Cpk (procédé)
6
Exercice pratique

## Slide 5
La variabilité
UN PHÉNOMÈNE NATUREL
En cuisine
Deux pizzas jamais identiques : épaisseur, garniture, cuisson… La variabilité existe partout.
En sport
Un joueur de fléchettes ne touche jamais exactement la même cible à chaque lancer.
En industrie
Une machine usine des pièces : diamètre, longueur… jamais exactement pareils.
La variabilité est inévitable. L'objectif : la comprendre et la maîtriser.

## Slide 6
D'où vient la variabilité ?
LES 5 SOURCES — LES 5M
M1
Matière
Qualité des matériaux,
variations de composition
M2
Machine
Usure, jeu mécanique,
vibrations, température
M3
Main-d'œuvre
Formation, fatigue,
capacité de l'opérateur
M4
Méthode
Procédures, réglages,
consignes de travail
M5
Milieu
Température, humidité,
poussière, vibrations ext.
Toute variation de procédé s'explique par l'une ou plusieurs de ces 5 causes.

## Slide 7
La dispersion naturelle
DE LA MESURE À LA LOI NORMALE
L'analogie du tir à la cible
Un archer tire 50 flèches sur une cible.
Jamais exactement au centre.
Les impacts se regroupent autour d'un point :
→ c'est la MOYENNE (centrage)
Ils s'écartent plus ou moins :
→ c'est l'ÉCART-TYPE (dispersion)
Plus les flèches sont groupées,
plus le procédé est PRÉCIS.
La courbe en cloche
Peu de valeurs
extrêmes
La plupart des
valeurs ici
Moyenne

## Slide 8
Tolérance et capabilité
COMPRENDRE LE LIEN ENTRE LES DEUX
La tolérance, c'est ce que le client accepte.
La dispersion, c'est ce que la machine produit réellement.
Non capable
✗
La dispersion dépasse
la tolérance
Limite
≈
La dispersion tient
juste dans la tolérance
Capable
✓
La dispersion est
bien dans la tolérance
L'objectif est d'avoir une dispersion NETTEMENT inférieure à la tolérance.

## Slide 9
La capabilité machine : Cm et Cmk
COURT TERME — MESURE SUR LA MACHINE SEULE
Cm — Capabilité de dispersion
Cm = IT / (6 × σ)
IT = Intervalle de Tolérance
σ = Écart-type des mesures
Cm mesure si la DISPERSION
de la machine est assez petite.
Cm ≥ 1,67 requis
Cmk — Capabilité de centrage
Cmk = min( (X̄ − Li) , (Ls − X̄) ) / 3σ
X̄ = Moyenne des mesures
Li = Limite inférieure
Ls = Limite supérieure
Cmk vérifie que la machine est
bien CENTRÉE dans la tolérance.
Cmk ≥ 1,67 requis

## Slide 10
Comment interpréter Cm et Cmk ?
TABLEAU DE LECTURE RAPIDE
Valeur de Cm
Interprétation
Action recommandée
Cm < 1,00
La machine est trop dispersée
Arrêt machine – maintenance urgente
1,00 ≤ Cm < 1,33
Dispersion limite, risque élevé
Amélioration prioritaire
1,33 ≤ Cm < 1,67
Acceptable mais perfectible
Surveiller régulièrement
Cm ≥ 1,67
Machine capable — dispersion maîtrisée
OK — passer au centrage (Cmk)
Même tableau s'applique à Cmk — mais Cmk mesure le centrage, pas la dispersion.

## Slide 11
La capabilité procédé : Cp et Cpk
LONG TERME — MESURE EN CONDITIONS RÉELLES DE PRODUCTION
Même principe que Cm / Cmk, mais calculé sur des mesures faites en PRODUCTION réelle (sous-groupes successifs).
Cm / Cmk
Mesuré sur la machine seule, en court terme (50 mesures consécutives sans changement d'opérateur, de lot, etc.)
Cp / Cpk
Mesuré sur le procédé complet, en long terme, avec les variations réelles (opérateurs différents, lots différents...)
Cp ≥ 1,33 et Cpk ≥ 1,33 sont les seuils minimaux requis par la plupart des normes (IATF, ISO 9001).

## Slide 12
Les 4 situations possibles
CP & CPK — QUE SE PASSE-T-IL ?
Cp faible
Cpk faible
Dispersé ET décentré
Double problème → action immédiate
Cp fort
Cpk faible
Précis mais mal centré
Réglage nécessaire
Cp faible
Cpk fort
Centré mais trop dispersé
Réduire la variabilité
Cp fort
Cpk fort
Précis ET centré
Procédé sous contrôle ✓

## Slide 13
Exercice pratique — Capabilité
TP SUR DONNÉES RÉELLES
Consigne
1
Ouvrir le fichier TP_MSP_app.xlsx
2
Saisir les 50 mesures de diamètre (fichier CSV fourni)
3
Lire la moyenne X̄ et l'écart-type σ calculés automatiquement
4
Saisir les limites Li et Ls (tolérances fournies par le formateur)
5
Calculer Cm et Cmk avec les formules de la diapositive précédente
6
Interpréter : la machine est-elle capable ?
DONNÉES
FOURNIES
Fichier : diamètre_butée.csv
Li = 11,80 mm
Ls = 11,96 mm
Cible = 11,88 mm
n = 50 mesures
Travail en binômes — 45 min

## Slide 14
EN RÉSUMÉ
Capabilité machine et procédé
La variabilité existe toujours — les 5M en sont les sources principales
Cm / Cmk mesurent la capabilité de la machine (court terme)
Cp / Cpk mesurent la capabilité du procédé (long terme, en production)
Seuil à retenir : Cp ≥ 1,33 et Cpk ≥ 1,33
Un procédé peut être précis mais mal centré — Cp ≠ Cpk
Action : réduire la dispersion ET centrer sur la cible

## Slide 15
JOUR 2
Maîtrise Statistique
des Procédés (SPC)
Carte X̄/R · Limites de contrôle · Ellistat

## Slide 16
AU PROGRAMME
Ce que vous allez apprendre
1
Pourquoi surveiller le procédé en continu ?
2
Causes communes et causes spéciales
3
La carte de contrôle X̄ / R : construction
4
Limites de contrôle ≠ tolérances (erreur classique)
5
Lire une carte et détecter les dérives
6
Procédure de réaction et mise en œuvre avec Ellistat

## Slide 17
Pourquoi surveiller le procédé ?
LE COÛT DE LA NON-QUALITÉ
La capabilité est une photo prise une fois.
Le SPC, c'est la caméra qui filme en continu.
1
Détecter tôt
Repérer une dérive AVANT de produire des pièces non conformes
2
Réduire les coûts
Une alarme détectée tôt coûte 10× moins cher qu'un retour client
3
Tracer la production
Conserver l'historique de chaque série pour les audits qualité
4
Agir sur des faits
Prendre des décisions basées sur des données, pas sur des impressions

## Slide 18
Deux types de causes de variabilité
SHEWHART — LA DISTINCTION FONDAMENTALE
Causes COMMUNES
Toujours présentes (bruit de fond)
Inhérentes au procédé
On ne peut pas les éliminer une par une
Exemples : usure progressive, température ambiante
→ Nécessitent une MODIFICATION du procédé
→ Responsabilité du management, pas de l'opérateur
Causes SPÉCIALES
Apparaissent de temps en temps
Anormales, identifiables
Peuvent être supprimées
Exemples : mauvais réglage, outil cassé, erreur humaine
→ Déclenchent une ALARME sur la carte de contrôle
→ L'opérateur DOIT agir immédiatement

## Slide 19
La carte de contrôle X̄ / R
CONSTRUIRE ET LIRE UNE CARTE SHEWHART
Une carte de contrôle, c'est un graphique qui montre l'évolution d'un procédé dans le temps.
1
Prélever des sous-groupes
Ex. : mesurer 5 pièces consécutives toutes les heures
2
Calculer la moyenne X̄
Moyenne des 5 mesures du sous-groupe
3
Calculer l'étendue R
R = mesure max − mesure min du sous-groupe
4
Calculer les limites LCS et LCI
À partir des constantes A₂, D₃, D₄ (tableaux fournis)
5
Tracer et surveiller
Reporter X̄ et R sur les deux cartes — détecter les alarmes
Carte X̄ (exemple)
LCS
X̄
LCI
Alarme !

## Slide 20
Les formules et constantes
A₂, D₃, D₄ — PAS DE PANIQUE !
Pas besoin de les calculer à la main : les tableaux sont fournis, et Ellistat les applique automatiquement.
Taille n
A₂
D₃
D₄
2
1,880
0
3,267
3
1,023
0
2,574
4
0,729
0
2,282
5
0,577
0
2,115
6
0,483
0
2,004
n=5 est le plus courant
Formules
LCS_X̄ = X̄̄ + A₂ × R̄
LCI_X̄ = X̄̄ − A₂ × R̄
LCS_R = D₄ × R̄
LCI_R = D₃ × R̄

## Slide 21
Limites de contrôle ≠ Tolérances
L'ERREUR LA PLUS FRÉQUENTE !
ATTENTION : les limites de contrôle et les tolérances sont deux choses DIFFÉRENTES.
Tolérances (IT)
Fixées par le CLIENT ou la norme
Ex. : ∅ 22,00 à 22,40 mm
Ce qu'on accepte ou non
Limites de contrôle (LCS / LCI)
Calculées à partir des DONNÉES du procédé
LCS = X̄̄ + A₂ × R̄
Signal d'alerte interne
Une pièce peut être DANS les tolérances
et quand même déclencher une ALARME sur la carte.
→ C'est une alerte préventive : agir avant que les pièces deviennent non conformes.

## Slide 22
Lire une carte : normal ou alarme ?
LES 4 RÈGLES À RETENIR EN PRODUCTION
1
1 point hors limites
Un point dépasse LCS ou LCI → cause spéciale, agir immédiatement
2
9 points du même côté
9 points consécutifs au-dessus ou en-dessous de la moyenne → dérive progressive
3
6 points croissants/décroissants
Tendance monotone → la machine dérive (usure, température...)
4
2 sur 3 dans la zone externe
2 des 3 derniers points entre la zone 2σ et LCS/LCI → instabilité

## Slide 23
Procédure de réaction
QUE FAIT L'OPÉRATEUR EN CAS D'ALARME ?
1
STOPPER
Arrêter la production. Ne pas produire davantage de pièces potentiellement non conformes.
2
ALERTER
Prévenir le responsable qualité ou le chef d'équipe. Ne pas agir seul sur le procédé.
3
CONSIGNER
Noter l'heure, la valeur, la nature du signal. Identifier les pièces concernées (traçabilité).
4
ANALYSER
Avec le responsable : identifier la cause spéciale (5M). Corriger et vérifier l'efficacité.

## Slide 24
Mise en œuvre avec Ellistat SPC
LOGICIEL — DÉMONSTRATION ET TP
Ce que fait Ellistat pour vous
Saisie ou import des données de production
Calcul automatique de X̄, R, σ
Calcul des limites LCS et LCI
Tracé automatique des cartes X̄/R
Calcul des indices Cp et Cpk
Détection automatique des alarmes
Export des résultats pour les audits
TP
Scénario intégratif
→ Importer les données CSV
→ Calculer la capabilité initiale
→ Paramétrer la carte X̄/R
→ Simuler une dérive
→ Identifier l'alarme
→ Rédiger la conclusion

## Slide 25
Du SPC au plan de surveillance
LE LIEN AVEC L'AMDEC ET LE PLAN DE SURVEILLANCE
1
AMDEC
Identifier les
caractéristiques
critiques
2
Capabilité
initiale
Vérifier que le procédé
est capable (Cp/Cpk)
3
Plan de
surveillance
Définir quoi mesurer,
combien, à quelle
fréquence
4
Carte de
contrôle SPC
Surveiller en continu
et détecter les
dérives
Le SPC est le dernier maillon d'une chaîne qualité — il ne remplace pas l'AMDEC et le plan de surveillance.

## Slide 26
EN RÉSUMÉ
Maîtrise Statistique des Procédés
Le SPC surveille le procédé en continu — c'est la caméra, pas la photo
Causes communes = bruit normal · Causes spéciales = alarme à traiter
La carte X̄/R se construit avec X̄̄, R̄ et les constantes A₂, D₃, D₄
Limites de contrôle ≠ Tolérances — erreur classique à éviter
4 règles de détection : 1 hors limites / 9 du même côté / 6 en série / 2/3 externe
En cas d'alarme : STOPPER — ALERTER — CONSIGNER — ANALYSER

## Slide 27
Ressources complémentaires
POUR ALLER PLUS LOIN — RESSOURCES EN LIGNE ET LOCALES
Ressources locales (dossier formation)
TP_MSP_app.xlsx — feuille calcul capabilité
diamètre_butée.csv — données réelles TP J1
TP_MSP_relevé1_df1 à df9.csv — données carte X̄/R
Exercices Cartes de Shewhart.xlsx
TP Carte de contrôle.pdf — exercices lecture
SPC Ellistat.pdf — guide logiciel
DIAPO 5 Keys to MSP Excellence.pdf
Cours MSP.pdf — référence théorique
Ressources en ligne
Guide Cp/Cpk complet [LeanSixPro]
leansixpro.com/blog/cp-cpk-capabilite-processus-guide
Formation SPC Ellistat e-learning
ellistat.com/formation/msp-spc
Tuto vidéo : calculer une capabilité (YouTube)
youtube.com/watch?v=Z0vSxgBDauo
Fiche outil MSP [XL Formation]
xl-formation.com — Fiche MSP
Cours SPC prof-mpk.fr (PDF libre)
prof-mpk.fr — Cours cartes de contrôle SPC
TP Cartes Shewhart corrigé [sjaubert.github.io]
sjaubert.github.io/SPCR/spc/TP_cartes_Shewhart.html
Ellistat — essai gratuit en ligne
ellistat.com/en — SPC gratuit sur vos équipements

## Slide 28
FIN DE FORMATION
Ce que vous emportez
La variabilité existe toujours — votre rôle est de la maîtriser
Cm, Cmk, Cp, Cpk : des indicateurs qui parlent de la réalité de votre machine
La carte de contrôle vous alerte AVANT que le client soit touché
Ellistat vous permet de mettre tout cela en œuvre sans calcul manuel
Vous avez maintenant les outils pour agir sur des faits, pas sur des impressions
Pôle Formation UIMM CVDL — S. Jaubert — 5, 6 et 25 novembre 2026