## Slide 1
Logo UIMM
Pôle Formation UIMM - CVDL

## Slide 2: Les Indicateurs des Flux de Production

## Slide 3: Synthèse pour l’Atelier Cocotte LEAN

## Slide 4: 1. Pourquoi mesurer le flux ?
Rendre visible la performance (Qualité, Délais, Productivité)
Identifier les gaspillages (Muda) et les goulots d’étranglement
Fixer un cap : mesurer permet de savoir d’où l’on part pour s’améliorer (Kaizen)
Trois piliers interdépendants mesurés dans cet atelier : WIP, Débit et Lead Time

## Slide 5: 2. Le Taux de Qualité
Principe : La conformité passe toujours avant la quantité.
Production Totale = Nombre de cocottes terminées (bonnes + défectueuses)
Taux de Qualité = (Cocottes conformes / Cocottes terminées) × 100%
Règle d’or : Une cocotte présentant un défaut (symétrie, mobilité, propreté) n’est jamais recomptée en production bonne.

## Slide 6: 3. Le WIP (Work In Progress / En-cours)
Indicateur : Les en-cours de production.
Définition : Nombre total de pièces en cours de fabrication à un instant précis.
Périmètre : Toutes les cocottes ayant quitté le stock de matière première, mais qui n’ont pas encore passé le contrôle qualité (P5).
Constat : Un WIP élevé masque les vrais problèmes, engendre du stress et allonge drastiquement les délais de livraison.
Solution : Le Kanban limite mathématiquement le WIP (Round 2).

## Slide 7: 4. Le Débit (Throughput) et le Goulot
Indicateur : La vitesse de sortie du système.
Définition : Le nombre de cocottes terminées par unité de temps.
Calcul : Débit = Cocottes terminées / Durée (en minutes)
Le Goulot : Le débit global de toute la ligne est dicté par le poste le plus lent. Augmenter la capacité des autres postes ne sert à rien s’ils ne sont pas le goulot.

## Slide 8: 5. Le Lead Time (Temps de traversée)
Indicateur : Le délai promis au client.
Définition : Le temps total qui s’écoule entre l’entrée d’une feuille brute au Poste 1 et la sortie d’une cocotte terminée au Poste 5.
Enjeux : Plus le système est chargé en en-cours (Round 1), plus une pièce met du temps à le traverser. (Ex : ~18 min)
Réduire le Lead Time, c’est gagner en agilité logistique et en temps de réponse aux clients. (Ex : ~5 min en flux tiré Kanban)

## Slide 9: 6. La Loi de Little
L’équation fondamentale de gestion des flux de production.
WIP = Débit × Lead Time
Ce que cela signifie : Si l’on cherche à réduire nos délais (Lead Time) pour un débit donné, il n’y a qu’une méthode efficace et immédiate : il faut réduire le nombre d’en-cours (WIP) sur les lignes.

## Slide 10: 7. Le Takt Time
Indicateur : Le rythme du monde extérieur.
Définition : Le rythme de production imposé par la demande du client.
Calcul : Takt Time = Temps d'ouverture / Demande client
Exemple : Demande de 100 cocottes sur 60 minutes disponibles = 1 pièce demandée toutes les 36 secondes. Aucun poste ne doit consommer un temps de cycle supérieur à ce Takt Time sous peine de générer des retards sur toute la ligne.

## Slide 11: 8. Le TRG (Taux de Rendement Global)
Indicateur : La mesure universelle de performance.
Définition : Mesure synthétique évaluant la performance des moyens disponibles.
TRG = Disponibilité × Performance × Qualité
Le voyage vers l’excellence :
  Round 1 (Poussé) : ~45% (La quantité ne compense pas les défauts)
  Round 3 (Kaizen) : > 90% (Classe mondiale, sérénité au poste)

## Slide 12: Synthèse Conclusion
Indicateur clé | Pourquoi le suivre ?
Taux de Qualité | S’assurer qu’on produit utile et conforme.
WIP (En-cours) | C’est le cholestérol de l’atelier ! À réduire.
Lead Time | C’est le délai subi par notre client.
Débit | Prouve la régularité et la capacité de la ligne.
Takt Time | C’est le “métronome” calé sur les commandes.
TRG | L’indicateur final qui atteste de l’Excellence.