## Slide 1
Organisation Industrielle — Bachelor CAI
Flux Poussé / Flux Tiré
& Méthode Kanban
Introduction par le Jeu du Kanban
Pôle Formation UIMM-CVDL | Formateur : S. JAUBERT

## Slide 2
Contexte industriel : la société REDIX
Le support pédagogique du jeu
Pôle Formation UIMM-CVDL | S. JAUBERT | Flux Poussé / Flux Tiré & Kanban
REDIX est une entreprise fictive fabriquant des réducteurs pour escalators. Elle illustre un défi courant dans l'industrie : concilier productivité, réactivité client et maîtrise des stocks.
80 M€
Chiffre d'affaires
annuel
800 K€
Résultat net
soit 1 % du CA
20 M€
Stock moyen
représente 25 % du CA
480
Effectif
collaborateurs
Chaîne de production
5 postes de travail : Usinage engrenages — Usinage carters — Usinage couronnes A — Usinage couronnes B — Assemblage / Expédition
6 références produits finis (R1 à R6) + pièces détachées
Prix de vente : 150 €/pièce finie — Coût de revient : 100 €/pièce

## Slide 3
Le Flux Poussé
Produire au maximum, indépendamment de la demande aval
Pôle Formation UIMM-CVDL | S. JAUBERT | Flux Poussé / Flux Tiré & Kanban
En flux poussé (logique MRP), chaque poste produit à sa cadence nominale maximale, sans attendre le signal de consommation aval. La production est planifiée à partir de prévisions.
FOURNISSEUR
→
M.P.
→
USINAGE
10 u/p
→
EC1
⚠
→
ASSEMBLAGE
9 u/p ⚠ GOULOT
→
EC2
⚠
→
CLIENT
Flux matière → Chaque poste produit sans attendre la consommation aval
Stocks intermédiaires élevés
Chaque poste produit à pleine cadence
indépendamment du besoin aval
Le goulot se révèle tardivement
Assemblage (9 u/p) ne peut absorber
la production d'Usinage (10 u/p)
Service client dégradé
Mauvais produits au mauvais endroit,
au mauvais moment

## Slide 4
Les dysfonctionnements du flux poussé
Simulation sur 20 périodes — goulot Assemblage (9 u/p < Usinage 10 u/p)
Pôle Formation UIMM-CVDL | S. JAUBERT | Flux Poussé / Flux Tiré & Kanban
Chart: Accumulation des encours EC1 (unités)
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20
Encours EC1 (flux poussé) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Chart: Taux de service client (%)
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20
Flux Poussé | 92 | 85 | 78 | 88 | 72 | 65 | 80 | 68 | 75 | 60 | 70 | 65 | 58 | 72 | 60 | 55 | 58 | 52 | 48 | 55
Flux Tiré (Kanban) | 90 | 89 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 88 | 91 | 92 | 90 | 91 | 89 | 92 | 90 | 91 | 89 | 92 | 91 | 90

## Slide 5
Le Kanban — Principe du flux tiré
Produire uniquement ce qui est consommé en aval
Pôle Formation UIMM-CVDL | S. JAUBERT | Flux Poussé / Flux Tiré & Kanban
Un ticket Kanban est une autorisation de produire. Un poste ne produit que lorsqu'un ticket lui parvient depuis l'aval, signalant une consommation réelle. Le stock maximal autorisé = nombre de tickets × taille du lot.
FOURNISSEUR
→
M.P.
→
USINAGE
10 u/p
→
EC1
→
ASSEMBLAGE
9 u/p
→
EC2
→
CLIENT
Retour tickets Kanban (signal de consommation)
←
←
Les 3 règles du Kanban
1
Un poste ne produit que lorsqu'il reçoit un ticket Kanban de l'aval — jamais par anticipation.
2
Le nombre de tickets fixe le stock maximum autorisé : tickets × lot = WIP plafonné.
3
On ajuste le nombre de tickets par approximations successives pour tendre le flux progressivement.

## Slide 6
Flux Poussé vs Flux Tiré — Comparaison des performances
Résultats typiques après 20 périodes simulées
Pôle Formation UIMM-CVDL | S. JAUBERT | Flux Poussé / Flux Tiré & Kanban
Chart: 
| Taux de service (%) | Efficience (%) | Stock relatif (% base)
Flux Poussé | 71 | 91 | 100
Flux Tiré (Kanban) | 90 | 67 | 42
Analyse
Service client
Poussé : 71 %
Tiré : 90 %
Efficience
Poussé : 91 %
Tiré : 67 %
Niveau de stock
Poussé : 100 %
Tiré : 42 %
Paradoxe Kanban :
une efficience plus faible signifie que les postes attendent — c'est le principe du Juste-à-Temps. Chaque station ne produit que ce dont le client a besoin.

## Slide 7
Le Jeu du Kanban
Un jeu de simulation physique sur 5 heures
Pôle Formation UIMM-CVDL | S. JAUBERT | Flux Poussé / Flux Tiré & Kanban
Principe du jeu
Les participants prennent en charge la production de REDIX. Chaque équipe gère une ligne de production en temps réel, sur 4 semaines simulées.
3
équipes en compétition
4
semaines simulées : flux poussé → flux tiré
32
périodes par semaine (dés + décisions)
~33%
probabilité d'incident par tour
2
niveaux d'amélioration (SMED + fiabilité)
Les 4 semaines simulées
Semaine 1 — Flux Poussé
Production planifiée (MRP). Découverte des dysfonctionnements.
Semaine 2 — Introduction Kanban (flux lâche)
Mise en place des tickets Kanban. Ajustement du nombre de tickets.
Semaine 3 — Flux tiré + SMED
Réduction des temps de changement de série. Flux plus tendu.
Semaine 4 — Flux tendu + Fiabilité
Réduction des incidents. Approche du Juste-à-Temps.

## Slide 8
Déroulement de la session — 5 heures
Planning indicatif
Pôle Formation UIMM-CVDL | S. JAUBERT | Flux Poussé / Flux Tiré & Kanban
1h 30
Présentation & planification flux poussé
Contexte REDIX — comprendre la chaîne de production — établir le programme de production (semaine 1)
45 min
Simulation Semaine 1 (Flux Poussé)
Jeu physique : 32 périodes — incidents aléatoires — recueil des 3 indicateurs de performance
30 min
Débrief & introduction au Kanban
Analyse des résultats — passage en mode flux tiré — choix stratégiques d'amélioration
1h 45
Simulations Semaines 2 à 4 (Flux Tiré)
Réglage du nombre de tickets — SMED — fiabilité — mesure des progrès à chaque itération
30 min
Analyse des résultats & conclusion
Comparaison des 4 semaines — bilan des améliorations — transposition au contexte professionnel

## Slide 9
Les 3 indicateurs de performance
Mesurés à chaque fin de semaine simulée
Pôle Formation UIMM-CVDL | S. JAUBERT | Flux Poussé / Flux Tiré & Kanban
Chaque équipe suit 3 indicateurs clés sur les 4 semaines du jeu. Ils mesurent l'efficacité globale du système de production — pas seulement la productivité d'un poste.
01
Taux de service client
= 1 − (ruptures / demande totale)
Objectif : ≥ 85 %
Mesure la capacité à livrer le bon produit au bon moment. En flux poussé, il se dégrade en fin de semaine malgré une efficience apparemment bonne.
02
Efficience de production
= 1 − (heures perdues / heures ouvertes)
Objectif : ≥ 65 % en flux tiré
En flux poussé : proche de 100 % — mais les postes sur-produisent. En flux tiré : baisse volontaire — chaque poste attend la demande réelle.
03
Niveau des stocks
= somme des 4 zones (M.P. + EC1 + EC2 + P.F.)
Objectif : ≤ 60 unités
Le Kanban plafonne le stock : tickets × taille de lot. Réduire les stocks libère du capital et révèle les problèmes cachés.

## Slide 10
Simulation numérique & conclusion
Simulation en ligne
Un outil numérique complémentaire permet de simuler les 3 scénarios (flux poussé, flux tiré lâche, flux tiré tendu) avec paramètres ajustables : cadence des postes, variabilité de la demande, probabilité d'incidents, nombre de tickets Kanban.
Flux poussé : Stocks croissants, taux de service instable
Flux tiré lâche : Stocks plafonnés, service stable, efficience en baisse
Flux tendu : Fragilité aux incidents — révèle les problèmes cachés
Accéder à la simulation :
https://sjaubert.github.io/00FC/OI/jeu_du_kanban/simulation_kanban.html
Message clé
Le Kanban n'est pas magique.
Il révèle les problèmes que le stock cachait.
Les pannes, la variabilité, le goulot existaient en flux poussé — ils étaient masqués par les encours.
Tendre le flux sans résoudre ces problèmes fragilise le système.
SMED et fiabilité ne sont pas des options, mais des prérequis au flux tendu.
Pôle Formation UIMM-CVDL | S. JAUBERT