## Slide 1: MRP : Diagramme causes-effet
Licence CC0 Universelle : source
Notes: Une fois que vous avez identifie un problème ou un défaut, comment trouver sa cause, comment remonter à son origine ?
Je vous propose de découvrir avec moi 3 outils 3 démarches qui le permettent

## Slide 2
Origine d’un problème ?
Diagramme causes-effet
Méthode des « 5 pourquoi » ?
Arbre des causes
Image : pixabay cc0

## Slide 3: Origine : diagramme d’Ishikawa
Introduit par Kaoru Ishikawa
  Dans les chantiers navals Kawasaki au japon.
  les années 60
Également nommé : Diagramme causes-effet, 6M, Fishbone diagram..
photo : source
.

## Slide 4: À partir d’un effet connu
Matière
Machine
Milieu
Main-d’ œuvre
Management
Mesure
Méthode
… quelles sont les grandes catégories de causes que l’on peut incriminer ?
Il en existe 6 => « diagramme 6M »
.
Notes:   Technique pour établir le diagramme : le brainstorming, lors d’un travail d’équipe.
  Mais on peut aussi utiliser l’Ishikawa pour reprendre et améliorer le résultat d’un brainstorming préalable

## Slide 5: Matière
Tout ce qui concerne les inputs du processus
  Le fournisseur change la qualité de l’acier sans prévenir
  L’électricité connaît des variations de voltage
  Les boulons n’ont plus le même pas de vis
  …
.

## Slide 6: Machines
Les moyens techniques
  Machine-outil : ne peut pas usiner à la tolérance
  Camions trop petits
  Ordinateur ralenti par un virus
  Réseau informatique en panne
  ….
.

## Slide 7: Milieu
L’environnement
  Canicule entraînant un déréglage des machines
  Bouchons routiers
  Pluie mouillant les raisins avant récolte
  Un partenaire n’a pas communiqué une information importante
  …
.

## Slide 8: Main-d’œuvre/Management
  L’opérateur n’a pas été formé
  Sabotage intentionnel
  Manque de communication entre les personnes
  Le responsable hiérarchique ne fait pas son travail correctement
  Mal payés, les employé sont démotivés
  …
.

## Slide 9: Méthodes
La conception du produit / processus
  Le temps de cuisson est trop long
  Chariot de levage mal conçu
  Pas assez d’espace de stockage prévu dans l’entrepôt
  Le planning de livraison est mal conçu
.

## Slide 10: Mesure
Travaille-t-on à partir d’informations fiables ?
  On a diagnostiqué le problème à partir de fiches de non-conformité,
                ces fiches étaient-elles bien remplies ? Certaines ont-elles été perdues ?
  On fait un calcul de prix de revient à partir d’une base de données des pièces consommées par une ligne de production,
                les motifs de sorties de pièces du magasin sont-ils bien renseignés par le magasinier ?
  On mesure avec un voltmètre,
                est-il bien étalonné ?
.
Notes: GIGO
http://www.jle.com/fr/revues/bio_rech/jpc/e-docs/00/03/FF/63/texte_alt_055tl.jpg

## Slide 11
Effet
Matière
Machine
Méthode
Mesure
Milieu
Main-d’œuvre
Management
Diagramme 6 M
Images : pixabay cc0
Notes: http://pixabay.com/fr/groupe-de-l-homme-les-hommes-femmes-106590/
http://pixabay.com/fr/ic%C3%B4ne-bureau-table-personnes-32376/
http://pixabay.com/fr/peinture-couleur-brosse-peintre-117599/
http://pixabay.com/fr/caf%C3%A9-cafeti%C3%A8re-coupe-machine-161112/
http://pixabay.com/fr/ongles-vieux-rouille-conseils-199601/
http://pixabay.com/fr/personnes-silhouettes-mise-en-%C5%93uvre-289706/
http://pixabay.com/fr/%C3%A9quipe-de-l-homme-coop%C3%A9ration-115887/
http://pixabay.com/fr/vu-m%C3%A8tre-vert-70433/

## Slide 12: Variante du diagramme des 6 M
On parle aussi de diagramme 5M …
        Matière
        Machines
        Milieu
        Main-d’œuvre/Management
        Méthodes
…. Mais alors on néglige les problèmes de Mesure
Mesure
.

## Slide 13: En anglais : fishbone diagram
Image : wikimedia Commons cc-by - source
5M-6M
Machine,
Methods,
Materials,
Mother Nature
Man, Management
Measurement
.

## Slide 14: Variante du diagramme des 6 M
Diagramme 7M (on ajoute Money = argent)
… Mais l’argent n’est pas un facteur causal direct, il influe sur les autres facteurs,
  par exemple prime => motivation de la main-d'œuvre,
  investissement faible => machines inefficaces…
Money
1
.

## Slide 15: Méthode des « 5 pourquoi »
Le problème : ma voiture ne démarre pas
  Pourquoi ? - La batterie n'est pas chargée.
  Pourquoi ? - L'alternateur ne fonctionne pas.
  Pourquoi ? - La courroie de l'alternateur est cassée.
  Pourquoi ? - La courroie était usée.
  Pourquoi ? - Manuel d’entretien non respecté.
  = la cause racine
Inspiré de : article Cinq pourquoi, Wikipédia, licence Creative Commons by-sa
.
Notes: Technique itérative !
Les cinq pourquoi est la base d'une méthode de résolution de problèmes proposée dans un grand nombre de systèmes de qualité. Il s'agit de poser la question pertinente commençant par un pourquoi afin de trouver la source, la cause principale de la défaillance. Cette méthode de travail est surtout faite pour trouver la cause principale du problème rencontré. Avec cinq questions commençant par « pourquoi », on essaie de trouver les raisons les plus importantes ayant provoqué la défaillance pour aboutir à la cause principale. Source : article Cinq_pourquoi de Wikipédia, sous licence Creative Commons by-sa

## Slide 16: Formulaire « 5 pourquoi » utilisé en entreprise
Image : Source
.

## Slide 17: Causes complexes ?
Découvrir toutes les raisons d’un effet observé
    Postulat : il n'existe pas de cause simple et unique
    Arbre des causes « ex-post », p.e. après un accident
  3 points de vigilance :
    Le recueil des faits : le plus rapidement, sur place
    Travailler méthodiquement en listant les faits inhabituels
    Se baser sur des éléments concrets, précis, avérés ; pas des opinions, jugements ou interprétations
Les causes sont classées en …
  Primaires/directes
  Secondaires/indirectes/latentes/racines
  … pour trouver les actions correctives appropriées
.

## Slide 18: Exemple d’arbre des causes
« M. X s'est coupé la main »
  Qu'a-t-il fallu pour cela ? Chaque cause était-elle suffisante ?
  Il en a fallu 3 :
    qu'il dispose d'un couteau électrique (Machine)
    qu'il travaille au poste de découpe des volailles (Milieu)
    que l'animal soit glissant (Matière)
Chacune des branches est étudiée, p.e.
« Pour qu'il dispose d'un couteau qu'a-t-il fallu ? »
    que la machine à découper soit en panne (Machine)
    qu'il y ait une commande urgente d'un client à préparer (Milieu)
.

## Slide 19: Exemple d’arbre des causes
Main coupée
Couteau électrique
Poste de travail
Animal dur à saisir
Machine en panne
Commande urgente
Intérimaire
Pas de gants
Congelé
.

## Slide 20
Synthèse
Diagramme d’Ishikawa
Méthode des « 5 pourquoi » ?
Rechercher la cause racine
Main coupé
Couteau électrique
Poste de travail
Animal dur à saisir
Machine à découpe en panne
Commande urgente
Arbre des causes
Image Wikimédia Commons cc-by: source

## Slide 21: Réflexion et questions
Vous avez été en retard sur un travail, seriez-vous capable de l’expliquer en répondant à la question « pourquoi ? » … 5 fois
Vous avez jeté de la nourriture à la poubelle ? Faites un diagramme d’Ishikawa pour en analyser les causes…
Quiz sous cette vidéo…
Mise en page : Nandrianina ANDRIANARISON – AMADOU -- Relecture et idées : Thérèse Récalde, Claude Ecochard, Thierry Aujoulat, Annemarie H, Isabelle Hary, Frédéric Duriez…