## Slide 1
Notes: CIPE – Centre International de la Pédagogie d'Entreprise
40 bd Edgar Quinet 75014 PARIS – info@cipe.fr – www.cipe.fr
Guide
de l'Animateur

## Slide 2: Préambule
Certaines des diapos du Guide sont destinées à l’animateur, d’autres aux participants.
Les diapos de l’animateur sont signalées par le logo ci-contre. Elles devront être masquées au moment de la projection.
Notes: Licence n° 160

## Slide 3: Sommaire du diaporama
Règles du jeu pour l’animateur 4
  Objectif du Jeu 5
  Vue d’ensemble de la simulation 7
  Horaire 17
  Participants 19
  Check List du matériel 20
  Préparation de la salle 22
Présentation du jeu aux participants 23
Début de la simulation 47
  Semaine 1 48
  Semaine 2 86
  Semaine 3 134
  Semaine 4 173
Debriefing 210
Variante financière 212

## Slide 4: Règles du jeu pour l’animateur

## Slide 5: Objectif du jeu
Confier aux participants la responsabilité d’une unité de production.
Leur faire sentir qu’il est difficile de livrer les clients à temps.
Leur faire analyser les raisons de ces difficultés : manque de flexibilité de la production, impact des incidents.
Les conduire à :
  changer de mode de programmation (du flux poussé au flux tiré)
  mettre en œuvre une stratégie de progrès (SMED, qualité, maintenance …).

## Slide 6: Variante financière
Dans la version standard du jeu, nous donnons aux équipes trois objectifs indépendants : service client, efficience de la production, niveau des stocks.
  Une équipe aura par exemple des stocks faibles et un mauvais service client, une autre équipe aura l’inverse. Il n’est pas toujours possible de désigner une équipe gagnante.
Si l’animateur le désire, il peut introduire une variante financière, dans laquelle tous les indicateurs sont transformés en €. Cette variante est introduite en début de semaine 2.
  Cela rend la partie plus stimulante, mais il faut prévoir environ ½ h de plus.
  Les diapos introduisant cette variante sont placées à la fin du diaporama.
  Un document est nécessaire : il s’appelle « variante financière » (voir CD Rom).
    Il doit être distribué à chaque table en trois exemplaires au moins (un ou deux pour la préparation de la stratégie, un pour les calculs en fin de partie).

## Slide 7: Vue d’ensemble de la simulation
1. Présentation du jeu + préparation du planning de production
2. Simulation semaine 1
4. Simulation semaine 2
5. Simulation semaine 3
3. Mise en place des tickets Kanban
Production en flux poussé
1ère simulation Kanban avec un flux peu tendu
6. Simulation semaine 4
2ème simulation Kanban avec un flux tendu
3ème simulation Kanban avec un stock très faible
A partir de la semaine 2 des progrès sont décidés par les équipes (SMED, qualité, etc.)
1h30
45 min.
30 min.
45 min.
30 min.
30 min.
fin de la partie
7. Résultats - Synthèse
30 min.
Total : 5h

## Slide 8: Déroulement de la simulation
1. Présentation du jeu + préparation du planning de production
2. Simulation semaine 1
4. Simulation semaine 2
5. Simulation semaine 3
3. Mise en place des tickets Kanban
6. Simulation semaine 4
1h15
fin de la partie
7. Résultats - Synthèse
1a. L’animateur prépare la salle puis présente les règles du jeu aux participants à l’aide du diaporama. Il distribue du matériel à chaque équipe.
1b. Chaque équipe doit « planifier sa production », c’est-à-dire décider combien elle veut produire pour la semaine sur chacun des postes de travail.

## Slide 9: Vue d’ensemble de la simulation
1. Présentation du jeu + préparation du planning de production
2. Simulation semaine 1
4. Simulation semaine 2
5. Simulation semaine 3
3. Mise en place des tickets Kanban
6. Simulation semaine 4
45 min.
fin de la partie
7. Résultats - Synthèse
2. Les joueurs simulent une semaine de 32 heures. La simulation est pilotée par l’animateur qui utilise les diapos comme calendrier (horaire).
A chaque heure les événements suivants se succèdent :
1. L’animateur appelle à l’écran une nouvelle diapo
2. L’équipe tire au dé un incident et applique ses conséquences.
3. L’équipe livre les commandes.
4. Elle produit.
En fin de semaine, les équipes font la synthèse de leurs performances (taux de service, efficience, stocks) et l’animateur met à jour le tableau de bord.
Il commente les résultats.

## Slide 10: Vue d’ensemble de la simulation
1. Présentation du jeu + préparation du planning de production
2. Simulation semaine 1
4. Simulation semaine 2
5. Simulation semaine 3
3. Mise en place des tickets Kanban
6. Simulation semaine 4
30 min.
fin de la partie
7. Résultats - Synthèse
3a. L’animateur explique la méthode Kanban.
Il distribue les tickets et les tableaux de rangement des tickets.
Il n’est plus nécessaire de programmer la production à l’avance.
La simulation de la semaine 2 peut commencer.
3b. L’animateur propose aux équipes d’engager des progrès.
Elles ont le choix parmi un ensemble de progrès.
Les progrès permettent de « tendre les flux » c’est-à-dire de baisser les stocks.
A partir de maintenant, et jusqu’à la fin de la simulation, les équipes pourront engager de nouveaux progrès, en début (heure 1) et en milieu de semaine (heure 17).

## Slide 11: Vue d’ensemble de la simulation
1. Présentation du jeu + préparation du planning de production
2. Simulation semaine 1
4. Simulation semaine 2
5. Simulation semaine 3
3. Mise en place des tickets Kanban
6. Simulation semaine 4
45 min.
30 min.
30 min.
fin de la partie
7. Résultats - Synthèse
Les semaines suivantes se déroulent selon le même principe que la semaine 3. Les flux sont de plus en plus tendus, les stocks tendent vers zéro.
En fin de semaine 4 la simulation est terminée.

## Slide 12: Vue d’ensemble de la simulation
1. Présentation du jeu + préparation du planning de production
2. Simulation semaine 1
4. Simulation semaine 2
5. Simulation semaine 3
3. Mise en place des tickets Kanban
6. Simulation semaine 4
1h30
45 min.
30 min.
45 min.
30 min.
30 min.
fin de la partie
7. Résultats - Synthèse
30 min.
7. L’animateur présente le tableau de bord final.
Il demande à chaque équipe de commenter les décisions qu’elle a prises au cours du jeu.
Il anime un débat général sur les thèmes abordés durant la simulation.
5 h

## Slide 13: Diapos Incidents
Des incidents surviennent pendant la simulation (tirage du dé).
Un dé qui tombe sur 1 ou 6 appelle un incident.
  Remarque : le dé est tiré alternativement par chaque table mais son résultat est applicable à toutes les tables.
En pratique, l’animateur utilisera le fichier Incidents présent sur le CD Rom.
Il l’ouvrira en même temps que le fichier de la simulation, et passera d’un fichier à l’autre pour lire l’incident puis revenir à la simulation.

## Slide 14: Diapos Questions
Nous avons prévu à différents moments du jeu (chaque semaine aux heures 15 et 30) des Questions pour les participants.
Leur but est de susciter une réflexion pédagogique.
Mais il faut savoir que chaque question nécessite un minimum de temps (au moins 5 minutes). C’est pourquoi nous invitons l’animateur à sélectionner celles qui l’intéressent au moment de la préparation du diaporama. Il suffira de masquer celles qui ne doivent pas être traitées.
Ces diapos peuvent également être facilement déplacées, si l’animateur préfère les traiter à un autre moment que celui prévu.

## Slide 15: Tableau de bord
Pour la présentation des résultats nous avons prévu :
De projeter en fin de chaque semaine un tableau de bord réalisé sur Excel (fichier « Tableau de bord »),
De commenter les choix de progrès des équipes par le biais d’une diapo Powerpoint animée (fichier « Analyse des progrès »).
Pour les animateurs qui préfèrent une « solution affichée » :
Nous l’invitons à réaliser une affiche en format A1 ou A0 à partir de la diapo située ci-après.
L’animateur affiche le tableau de bord, et chaque équipe met à jour le tableau de bord à l’aide d’un feutre de la couleur qui lui a été attribuée :
  Bleu pour l’équipe A
  Rouge pour l’équipe B
  Vert pour l’équipe C
Pour enregistrer les progrès, les équipes peuvent inscrire dans le rond le N° de la semaine d’acquisition.

## Slide 16: Affiche Tableau de bord
JEU DU KANBAN® - CIPE / Tous Droits Réservés
Engrenages
Carters
Couronnes
(ph. A)
Couronnes (ph. B)
Montage
Flexibilité
N 1
N 2
Fiabilité
N 1
N 2
Flexibilité
N 1
N 2
Fiabilité
N 1
N 2
Flexibilité
N 1
N 2
Fiabilité
N 1
N 2
Fiabilité
N 1
N 2
Flexibilité
N 2
Flexibilité
N 1
N 2
Fiabilité
N 1
N 2
b r v
b r v
b r v
b r v
b r v
b r v
b r v
b r v
b r v
b r v
b r v
b r v
b r v
b r v
b r v
b r v
b r v
b r v
b r v
b r v

## Slide 17: Horaire
La simulation que nous venons de décrire nécessite normalement 5h.
Il est possible d’aller plus vite ou moins vite.
Aller plus vite, en 4h :
  en ne simulant pas la semaine 3 ; pour des précisions sur cette variante, voir la diapo située en début de semaine 3 (zone de commentaires).
  en ne mettant pas en jeu les Diapos Questions.
  en ne commentant pas les Incidents
Aller moins vite, en 6h à 8h
  en conservant plusieurs Diapos Questions.
  en commentant les Incidents.
  en passant plus de temps à commenter les indicateurs en fin de semaine.
  en animant un débat (soit chaque fin de semaine, soit en fin de simulation) sur les situations apparues au cours de partie (avantages du kanban, nécessité des changements rapides d’outil, etc.).

## Slide 18: Variante sans ticket Kanban
Il est possible pour l’animateur qui le souhaite de ne pas utiliser les tickets Kanban (début de semaine 2).
Dans ce cas, il suffit de dire aux joueurs de décider leur production « à vue », c’est-à-dire en surveillant le stock aval.

## Slide 19: Participants
Par table : entre 5 et 10 personnes.
    5 personnes : 1 personne par poste de travail
    6 personnes : 2 personnes au montage
    7 personnes : idem + 2 aux engrenages.
    8 personnes : idem + 2 aux carters.
    9 et 10 personnes : idem + 2 aux couronnes phase B puis 2 aux couronnes phase A
  Remarque : à partir de 8 personnes il vaut mieux constituer deux tables.
    En effet, un groupe est beaucoup plus efficace et participatif s’il reste de petite taille. S’il y a 8 personnes on forme deux équipes de 4 en demandant à une même personne de tenir les 2 postes des couronnes (phase A et phase B)
Le matériel contenu dans le kit est prévu pour animer trois tables

## Slide 20: Check List du matériel
DOCUMENTS & MATÉRIELS | Nbre. | Emplacement sur la clé USB
Pochette N° 1 |  | 
Guide d'animation 1 - Préparation | 1 | Répertoire "Animation"
Boite N° 2 (format A4) |  | 
Feuilles de suivi (FS) - A4 papier | 60 | Tous ces éléments se trouvent dans le Répertoire "Consommables" dans le Fichier dénommé "Documents.xls" ; chaque document est un onglet différent
Calcul des besoins (CB) - A4 papier | 15 | 
Résultats d'équipe (RES) - A4 papier | 3 | 
Relevé des progrès (RP) - A4 papier | 3 | 
Variante financière (VF) - A4 papier | 10 | 
Règles du jeu - A6 plastifié | 15 | 
Prévision des ventes - A6 plastifié | 3 | 
Statistiques d'incidents - A6 plastifié | 3 | 
Jeux de 3 Zones de stockage (ZS) - A4 plastifié | 3 | 
Jeux de 5 tableaux Kanban (KB) - A4 plastifié | 3 | 
Boite bleue N° 3 |  | 
Clé USB | 1 | Voir contenu page suivante
Jeux complets de Tickets Kanban | 3 | 
Blocs de Post-it (format 5,1 x 3,6 cm) | 3 | 
DOCUMENTS & MATÉRIELS | Nbre.
Sachet de jetons | 
Petits rectangles blancs | 60
Petits rectangles jaunes | 60
Sachet de jetons | 
Grands rectangles rouges | 60
Grands rectangles bleus | 60
Sachet de jetons | 
Ronds blancs | 120
Ronds rouges | 45
Ronds verts | 55
Dé | 3
Autre matériel | 
Boites rouges | 180

## Slide 21: Check List du matériel
Contenu de la CLÉ USB | Commentaires
Répertoire "Animation" | 
Cartes Incident | Permet d'afficher les incidents durant le déroulement du jeu
Guide d'animation | Permet d'animer le jeu
Tableau de Bord | Permet d'afficher les résultats des équipes
Répertoire "Consommables" | 
Analyse des progrès | À imprimer sur feuille A4
Documents | À imprimer sur feuille A4
Tickets kanban | À imprimer sur feuille A4, en cas de perte de tickets fournis à l'origine

## Slide 22: Préparation de la salle
En début de séance l’animateur place les participants en U autour de chaque table.
Il désigne chaque table par une lettre et une couleur (A, B, C) en partant de la gauche et en suivant le sens des aiguilles d’une montre (cette désignation servira à identifier les entreprises sur le tableau de bord).
affichage
montage
couronnes phase B
couronnes phase A
carters
engrenages
L’affichage peut également être placé sur le mur côté projection
animateur
tableau de papier
vidéo-projection
Table 1
1 ou 2 personnes par poste
2ème et 3ème tables identiques

## Slide 23: Présentation de l’entreprise

## Slide 24
REDIX fabrique des réducteurs à engrenages pour le marché des escaliers roulants.
Vente annuelles : 80 000 000 €
Bénéfices : 800 000 €
Stocks moyens : 20 000 000 €
Effectifs : 480 personnes.
L’usine est située dans le Puy de Dôme.
L’entreprise REDIX
Notes: Ces valeurs servent à donner une image plus précise de l’entreprise. Elles n’ont pas d’utilité pratique dans le jeu, sauf dans la variante financière.
L’animateur indiquera dès à présent que pour simplifier la simulation on simulera une version « réduite » de l’entreprise, qu’il s’agisse du nombre de postes de travail ou du nombre de produits finis et de la quantité de produits fabriqués.

## Slide 25: Votre mission : améliorer les performances de l’usine
Vous serez jugé sur 3 indicateurs
Votre équipe est : A - B - C
Service aux clients
Niveau des stocks
Efficience de la production
Notes: L’animateur attribue à chaque équipe sa lettre. Cette désignation servira pour repérer les équipes, en particulier sur le tableau de bord Excel.

## Slide 26: Les ventes
L’entreprise vend six produits finis et une référence de pièce détachée.
Elle livre « à lettre lue » c’est-à-dire que l’expédition doit se faire sans délai.
Les commandes en retard doivent être livrées le plus tôt possible.
R1
R2
R3
R4
R5
R6
6 produits finis
Pièce détachée
Couronne (phase A blanche)
Notes: Les expéditions ont lieu chaque jour en début de journée. Cette information ne doit pas être donnée à ce moment. Les participants la découvriront à la lecture des cartes Prévisions des ventes.

## Slide 27: La composition des produits
R1
R2
R3
R4
R5
R6
6 produits finis
carters
engrenages
couronnes
(phase B)
Recevez les fiches Règles du Jeu
Notes: Expliquer que le produit fini comporte toujours 3 composants usinés (un engrenage, un carte et une couronne en phase B). Les couronnes en phase B sont elles-mêmes le résultat de la transformation d’une couronne en phase A
L’animateur distribue les fiches plastifiées Règles du jeu de façon à ce que chacun ait une copie des informations projetées.

## Slide 28: La fabrication
Usinage
Montage
Expédition
Stock matières premières
Stock pièces usinées
Stock produits finis
Appros.
carters
engrenages
couronnes
couronnes
(phase A)
couronnes
(phase B)
R1 à R6
=
Notes: L’animateur utilise cette diapo pour présenter la fabrication dans son ensemble.

## Slide 29: Les flux de fabrication
Ventes couronnes blanches
1. Engrenages
2. Carters
3. Couronnes
(ph. A)
Stock
Couronnes phase A
4. Couronnes
(ph. B)
Stock
Pièces
5. Montage
Ventes
Stock
Produits
R1 à R6
Attention : seules les couronnes blanches sont vendues en pièces détachées
Notes: L’animateur se sert de cette diapo pour expliquer le flux des pièces
  Les postes Engrenages et Carters usinent des pièces qu’ils transfèrent ensuite dans la zone de stockage des Pièces.
  Le poste Couronnes (phase A) usine des pièces qu’il transfère dans la zone de stock Couronnes phase A.
  Le poste Couronnes (phase B) prend ces pièces pour les usiner et les transférer ensuite dans le Stock de Pièces.
  Le montage se sert dans le stock des Pièces pour assembler les pièces et les ranger dans le stock de Produit finis.
Important
  La société vend également des couronnes usinées en phase A, qui sont utilisées par les clients comme pièces de rechange. Seules les couronnes blanches sont vendues en pièces détachées.

## Slide 30: Les cadences de fabrication
1 jeton / h.
Chgt. série 3 h.
1 jeton / h.
Chgt. série 2 h.
2 jetons / h.
Chgt. série 2 h.
2 jetons / h. Chgt. série 4 h.
1 produit / h.
Chgt. série 1 h.
1. Engrenages
2. Carters
3. Couronnes
(ph. A)
4. Couronnes
(ph. B)
5. Montage
Notes: Les cadences
Les cadences sont définies de telle façon qu’il y ait un équilibre entre la capacité de production de l’usine et les ventes.
Toutefois, la cadence moyenne sur une période peut différer de la cadence instantanée. Il faut en effet tenir compte des changements de série, des pannes machines et des autres incidents susceptibles de ralentir la production.
Une machine peut être dans trois états :
  - soit elle produit au rythme indiqué plus haut,
  - soit elle est arrêtée pour un incident (panne, etc...),
  - soit elle est arrêtée sur décision du joueur parce qu’il n’y a plus de travail planifié.
Il n’est pas nécessaire que l’animateur parle ici de cet aspect. La question des aléas sera abordée plus loin.
La main d’œuvre de fabrication
Il faut noter qu’au cours de la simulation le volume des effectifs n’est pas explicitement géré par les participants. C’est le planning des machines qui est pris en considération pour déterminer la cadence de production.
Sauf incident signalé, on admet qu’il y a équilibre satisfaisant entre les effectifs présents et la production prévue de sorte que l’utilisation de la capacité main d’œuvre n’entre pas en ligne de compte dans les décisions des participants.
Quand un joueur décide d’arrêter une machine pour des raisons de planning, il peut considérer que la main d’œuvre est ré- employée ailleurs.

## Slide 31: Les prix et les coûts
Carters
Engrenages
Couronnes
(phase B)
25 €
55 €
10 €
100 €
150 €
Prix de vente
9 €
Couronnes
(phase A)
30 €
couronne phase A blanche
Coût de revient
Produit fini
R1
R2
R3
R4
R5
R6
Produit fini
R1
R2
R3
R4
R5
R6
Notes: Les coûts servent pour le chiffrage des stocks. Les prix de vente servent à donner une idée de la rentabilité, mais en pratique ils sont uniquement utilisés dans la « variante Finances ».

## Slide 32: Les approvisionnements
Vous devez servir au mieux les clients, mais vous n’avez pas à vous préoccuper des matières approvisionnées par les Achats.
Sauf incident, vous disposerez de matière en quantité suffisante.

## Slide 33: Les problèmes
Comme toute organisation, l’usine Redix rencontre quelques problèmes.
C’est le tirage du dé qui les déclenche (le 1 et le 6 sont fatidiques).
Le dé est tiré alternativement par chaque table mais son résultat est applicable à toutes les tables
Notes: L’animateur peut projeter une diapo Incident pour illustrer son propos.

## Slide 34: Les réglages en début de partie
Vos machines sont prêtes pour la référence que vous décidez de travailler en premier.
Il n’y a pas lieu de prévoir un temps de réglage supplémentaire.

## Slide 35: La mesure des performances
Votre équipe est jugée sur trois résultats :
  Le service aux clients.
  L’efficience de la production.
  Le niveau des stocks.
Les diapos qui suivent vous expliquent comment suivre ces valeurs.

## Slide 36: Suivi de la production et des livraisons
Notez ici vos ordres de fabrication (OF)
Temps de changement de série
Notez les références travaillées sur votre poste
Notez la référence travaillée
Notez les arrêts suivant leur cause
Notez le nombre de conteneurs repris ou rebutés
Notez ici le nombre de produits en retard : 1 R6 en retard pendant 2 heures
Notez ici quand vous n'avez plus rien à produire
Notes: L’animateur distribue à chaque participant cette feuille. Il précise qu’il faut la remplir chaque semaine, et que les explications sont au verso. Il indique qu’elle servira à suivre la production et les livraisons, et à calculer en fin de semaine les indicateurs d’efficience et le taux de service. Il utilise la diapo animée pour faire comprendre le mode d’emploi.
NB : les calculs de synthèse (en bas du document) étant faits en fin de semaine, ils seront expliqués aux participants en détail à ce moment-là.
Arrêts :
- La colonne incident est concernée soit quand une carte incident provoque un arrêt, soit quand il y a un arrêt du à un manque d’approvisionnement (cette dernière cause ne concerne le montage par rupture de stock de pièces usinées ou le poste couronnes phase B par rupture du stock de couronnes phase A).
La colonne Planning correspond aux arrêts décidés par un poste quand il a fini le programme de la semaine (ou quand il n’est plus sollicité par le poste aval dans un fonctionnement en Kanban).
Rôles
La même feuille sert à suivre la production de chaque poste et les livraisons. En réalité, seul un poste suivra les livraisons. Si c’est par exemple les Engrenages qui suivent les livraisons, la personne chargée de ce poste remplira à la fois la partie gauche et la partie droite. Les autres postes ne rempliront que la partie gauche. D’une façon générale, il est souhaitable de donner le rôle de suivi des livraisons au poste qui est occupé par 2 participants, s’il y en a au moins un poste dans ce cas. On donnera ce rôle au montage, si le poste est doublé (c’est lui qu’on double en priorité). Si aucun poste n’est doublé, il vaut mieux confier ce rôle aux couronnes (A ou B) car elles ont moins de travail que le montage.

## Slide 37: Questions pratiques

## Slide 38: Implantation de la table
Engrenages
Carters
Couronnes
(ph. A)
Couronnes
(ph. B)
Montage
Pièces
usinées
Couronnes
phase A
Produits
finis
R1
R2
R3
R4
R5
R6
Expéditions
Notes: L’animateur demande aux participants de s’installer suivant ce schéma. S’il y a plus de 5 participants par table, l’animateur double les postes en commençant par le montage, puis les engrenages, les carters, les couronnes phase B. A partir de 10 personnes il est nettement préférable de constituer 2 tables (en réalité, il vaut mieux avoir 2 tables dès 8 personnes, quitte à confier à une même personne les 2 postes de couronnes (A, B).
On note que c’est le poste montage qui expédie les marchandises, puisque c’est lui qui contrôle le stock de produits finis (les couronnes phase A sont transmises en cas de commande vers l’expédition par le poste couronnes B).
En pratique, quand des conteneurs sont expédiés, ils sont posés à gauche du stock. Au bout d’un certain temps il faut recycler les boîtes et les jetons, c’est en général le montage qui s’en charge.

## Slide 39: Rangement des pièces dans les conteneurs
1 carter
1 engrenage
1 couronne (ph. B)
On ne range qu’un seul produit fini par conteneur
Stock de produits finis
1 engrenage
On ne range qu’une seule pièce par conteneur
Sauf les couronnes qui vont toujours par 2 !
2 couronnes (phase A ou B)
Stock de pièces
Notes: L’animateur explique brièvement la raison de cette règle : le montage, les engrenages et les carters travaillent un produit à l’heure, alors que les couronnes font 2 produits à l’heure. Donc avec ce rangement on a toujours un conteneur à transférer à l’heure, c’est-à-dire à chaque pas du jeu. En outre cette règle facilite les inventaires, ainsi que le fonctionnement en mode Kanban.

## Slide 40: Les stocks en début de partie
R1
R2
R3
R4
R5
R6
PRODUITS FINIS
2
1
2
6
2
1
COURONNES PHASE A
Couronnes Ph. A
Attention : 1 conteneur = 2 couronnes !
3
2
2
PIÈCES
Engrenages
Carters
Couronnes Ph. B
Attention : 1 conteneur = 2 couronnes !
3
1
4
3
1
1
3
Notes: Dire aux participants qu’ils ont ces chiffres sur les Fiches règles du jeu distribuées précédemment.
A noter : les boîtes « vendues » sont recyclées, c’est-à-dire qu’une fois expédiées elles sont vidées de façon à alimenter à nouveau le stock de matières.

## Slide 41: Produire
Engrenages et Carters
Produire consiste à prendre 1 composant dans le stock de matières et à le mettre dans 1 boîte à placer dans le stock de pièces
stock
matières
Montage
Produire consiste à prendre trois boîtes de composants différents dans le stock de pièces et à les regrouper dans une seule boîte rangée dans le stock de produits finis.
stock
stock
Produire consiste à prendre une boîte de 2 composants dans le stock de couronnes phase A et à le transférer vers le stock de pièces (cour. phase B)
Couronnes phase B
stock
stock
Produire consiste à prendre 2 composants dans le stock de matières et à les mettre dans 1 boîte rangée dans le stock de couronnes phase A
Couronnes phase A
stock
matières
Attention : quand le stock qui vous alimente est à zéro, vous ne pouvez pas utiliser les pièces réalisées dans la même heure de travail

## Slide 42: C’est le moment d’installer votre usine. Vérifiez que vous avez reçu :
5 Fiches règles du jeu
3 Zones de Stockage
5 Feuilles de Suivi
5 feuilles de Calcul des besoins
Des boîtes et des jetons pour constituer vos stocks et un
Notes: Distribuer les documents à chaque table en expliquant son usage. Les diapos suivantes permettent d’expliquer plus en détail certains documents. La feuille de résultats ne servira qu’en fin de semaine 1.
La répartition des boîtes et des jetons se fait en donnant à chaque table le tiers de ce qui se trouve dans le kit (le kit permet d’animer trois tables).

## Slide 43: Ce qui vous est demandé :
1. Programmer la production, c’est-à-dire décider ce que vous allez produire pendant la semaine sur chacun des postes.
  La feuille Calcul des besoins vous aidera à faire les calculs.
  Vous noterez votre programme sur la feuille de Suivi.
2. Produire en suivant le programme que vous avez établi.
  Vous produirez en respectant les cadences et vous tiendrez compte des incidents affectant votre production.
  Il ne faut pas modifier votre programme en cours de semaine, sauf si le stock est tombé à 0 et qu’il est indispensable de le reconstituer de toute urgence.
Notes: La raison pour laquelle il ne faut pas modifier le programme est la suivante : en semaine 1 on est dans une programmation de la production en flux poussé, en suivant un ordonnancement calculé d’après un plan directeur de production. Donc il faut suivre ce programme, sauf s’il y a une « crise », c’est-à-dire une rupture de stock. Dans ce cas, on part du principe que la production est alertée et doit réagir.
En semaine 2, la méthode Kanban introduira un nouveau principe, selon lequel la production de chaque poste peut à tout moment tenir compte de l’évolution à la baisse ou à la hausse du stock aval.
Remarque : quand les participants ont terminé leur production en fin de semaine 1, ils posent la question : « que doit-on faire ? faut-il s’arrêter ou continuer à produire ? »
L’animateur peut répondre: faîtes comme vous voulez. S’ils produisent ils prennent de l’avance pour la deuxième semaine, mais c’est au détriment du stock qui augmente.

## Slide 44: Calcul des besoins
Notez ici votre programme de production de produits finis
Reportez ici les besoins de pièces qui en résultent
Faîtes le total des besoins par type de pièce
Complétez le calcul des couronnes phase A blanches en ajoutant les besoins en pièces détachées.
Notes: L’animateur distribue la feuille à chaque participant. Il la commente en expliquant qu’elle permettra de savoir combien produire de pièces sur chacun des postes.
Remarque : le calcul nécessite de connaître le programme de production de produits finis. Généralement les participants le prendront égal aux prévisions de vente (qui leurs seront distribuées à leur demande). Le calcul peut être fait par chaque participant pour son propre poste, ou bien un des participants peut se charger de faire l’ensemble des calculs. L’animateur laissera l’équipe libre de s’organiser comme elle l’entend.

## Slide 45: Les informations
Vous avez besoin d’informations ? Demandez-les à l’animateur.
Il vous les donnera (s’il les a …) à condition toutefois d’indiquer précisément celles que vous voulez.
Notes: L’animateur donne les informations uniquement si les participants précisent ce qu’ils veulent.
Bien sûr, s’il se rend compte que les informations telles que les prévisions de vente ne sont pas demandées, il doit « aider » les participants à faire leur demande.
Les informations sont données par le biais des petites fiches plastifiées : Prévision des ventes et Statistiques d’incidents.
Il n’y a qu’un seul jeu de 2 fiches par table, ce qui incite les participants à partager l’information.

## Slide 46: Conseils pour la phase de préparation
L’animateur jugera s’il doit laisser les participants plus ou moins libres d’organiser leur travail. En cas de besoin il pourra les guider en les conseillant de :
Calculer les besoins en composants en fonction des prévisions de vente.
  Utiliser la feuille CB.
Vérifier que les postes (montage, carters, etc.) sont capables de traiter ce programme.
  Calculer le temps nécessaire à la réalisation du programme
  Prévoir les pertes de temps dus aux incidents (voir fiche Statistique d’incidents)
  Prévoir les pertes de temps pour les changements de série (mais ce point est relié au suivant).
  La taille des séries doit tenir compte du calcul de capacité : mis à part pour les Couronnes, il n’est pas possible de faire un grand nombre de changements. En pratique, il faut noter toutefois que la machine étant déjà réglée pour la première référence, on économise un changement. C’est ce qui permet d’avoir un équilibre charge / capacité satisfaisant pour les Engrenages et les Carters avec un seul changement de série.
Fixer le programme de montage.
  Il dépend du stock initial de produits finis. Il faut commencer par la référence dont le stock est le plus faible, ou plus précisément celle dont le ratio stock / besoins est le plus faible.
En fonction des besoins du montage fixer le programmes d’usinage.
  Il faut tenir compte de deux facteurs : 1) commencer par la référence qui est demandée par le montage en premier, et 2) tenir compte du stock existant.
On se rend compte que l’optimisation de ce calcul n’est pas si simple (il y a des logiciels pour cela !). En pratique, l’animateur laissera les participants tâtonner un certain temps pour qu’ils arrivent à une solution qui n’est pas nécessairement optimale. Pour éviter que cette phase se prolonge, il enclenchera la minuterie sur une durée de 40 minutes.

## Slide 47: Début de la simulation

## Slide 48: Sem. 1 - Lundi (St Léonard)
1
3. Produisez
1. Tirez le dé
2 R1
1 R3
2 R4
2. Livrez les commandes
4. Pointez la production (ou l’attente) sur votre feuille de suivi
Notes:   Les expéditions ont lieu en début de journée, c’est-à-dire ici en heure 1. Le poste de montage enlève les boîtes du stock, les place à la gauche du stock puis les recycle pour obtenir des matières premières qu’il redistribuera aux postes. On note qu’il n’y aura plus d’expéditions jusqu’à l’heure 9. Les participants disposaient de cette informations sur la fiche plastifiée Prévision des ventes.

## Slide 49
2
2. Pas de commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 1 - Lundi
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 50
3
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 1 - Lundi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 51
4
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 1 - Lundi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 52
5
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 1 - Lundi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 53
6
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 1 - Lundi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 54
7
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 1 - Lundi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 55
8
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 1 - Lundi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 56: Sem. 1 - Mardi (Ste Carine)
9
1 R1
2 R3
3 R4
5 Couronnes (ph. A)
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi
1 R6

## Slide 57
10
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 1 - Mardi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 58
11
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 1 - Mardi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 59
12
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 1 - Mardi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 60
13
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 1 - Mardi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 61
14
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 1 - Mardi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 62
15
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 1 - Mardi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 63: Question
Origine : Bureau d’étude
Destinataire : Production
A la suite d'une analyse faite par le Service Qualité, il faut envisager un changement dans la gamme d'usinage du carter.
Pouvez-vous me dire le temps nécessaire pour que la modification soit appliquée aux produits livrés chez les clients ?
Notes: Le délai qui sépare un changement technique à l'usinage des carters de sa mise en application commerciale est normalement égal à la durée d'écoulement du stock de carters usinés et du stock de produits finis. On mesurera ce stock, et on calculera sa durée d'écoulement en divisant par le flux moyen de production (24 carters par semaine de 32 h, soit environ 0,8 par heure). On pourra également noter l'heure sur un conteneur au moment où il est usiné (coller un post-it), et relever l'heure à laquelle il est vendu. Dans ce cas, on mesure la durée d'écoulement d'un carter particulier, qui peut différer de la moyenne évaluée par le biais du stock (notion de rotation par référence). A noter : dans cette méthode de suivi il faut que le conteneur portant le post-it soit géré en FIFO, c’est-à-dire qu’il aille sur le dessous de la pile au moment de sa mise en stock.

## Slide 64
16
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 1 - Mardi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 65: Sem. 1 - Mercredi (St Geoffroy)
17
1 R4
2 R5
2 R6
5 Couronnes (ph. A)
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi
2 R1

## Slide 66
18
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 1 - Mercredi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 67
19
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 1 - Mercredi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 68
20
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 1 - Mercredi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 69
21
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 1 - Mercredi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 70
22
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 1 - Mercredi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 71
23
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 1 - Mercredi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 72
24
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 1 - Mercredi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 73: Sem. 1 - Jeudi (St Théodore)
25
1 R3
2 R4
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
1 R2
1 R5
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 74
26
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 1 - Jeudi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 75
27
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 1 - Jeudi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 76
28
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 1 - Jeudi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 77
29
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 1 - Jeudi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 78
30
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 1 - Jeudi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 79: Question
Origine : Bureau d’étude
Destinataire : Production
Les travaux menés depuis 6 mois par le groupe Analyse de Valeur conduisent à envisager une modification mineure de l'engrenage qui compose le réducteur R2 (gain 1,20 €).
Le carter subira également une modification au niveau de la gamme d'usinage.
Merci de bien vouloir analyser les répercussions de ces changements sur la production, et de m'indiquer votre position à ce sujet.
Notes: L'analyse de la valeur permet de mieux adapter un produit à sa fonction. Mais ici, elle amène à envisager une modification qui crée deux références de plus : une en engrenage, une en carter. Le R2 ne pourra plus être fabriqué à partir de composants appartenant aussi aux autres produits finis, On risque à la fois d'accroître le stock de ces composants spéciaux, et d'être plus souvent en rupture. On notera cependant que les inconvénients évoqués ci-dessus sont fortement atténués dans un fonctionnement à flux tendu et à cycle court

## Slide 80
31
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 1 - Jeudi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 81
32
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 1 - Jeudi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 82: Bilan de la semaine 1
Remplissez le bas de votre Feuille de suivi et reportez vos indicateurs sur votre Feuille de résultats (voir diapos suivantes) :
Recevez une nouvelle Feuille de suivi
- Prévision prod. finis : 24
- Commandes reçues : 24
Prévision des ventes / commandes reçues
Notes: Ce graphique a deux fonctions : la première est d’indiquer aux participants le montant des ventes de la semaine, chiffre qu’ils utiliseront comme diviseur pour calculer le taux de service (ils auraient pu le calculer eux-mêmes en totalisant les commandes reçues, mais comme ils n’enregistrent pas ce chiffre sur la feuille de suivi il est souvent plus rapide de leur donner directement). La deuxième fonction est de montrer que les ventes ont été globalement égales aux prévisions, et que les différences ne portent que sur les ventes par référence. Ce constat souligne bien la difficulté qu’il y a à gérer un grand nombre de références (même si le chiffre de 6 est faible, on peut imaginer la difficulté quand il y a des milliers de références).

## Slide 83: Calcul des indicateurs
Comptez le nombre de x
Les arrêts planning ne sont pas comptés
Faîtes le total toutes causes confondues
Calculez l’efficience =
100 % - Heures perdues / Heures d’ouverture
Faîtes le total de la colonne
Faîtes le total tous produits confondus
Taux service =
100 % - Ruptures / Ventes
Notes: Calcul de l’efficience
Le calcul de l’efficience tient compte de tous les arrêts, à l’exclusion des arrêts notés dans la colonne Planning. En semaine 1 (travail sur programme) de tels arrêts interviennent uniquement en fin de semaine. Quand on travaillera en Kanban (semaines 2 et suivantes), de tels arrêts pourront survenir à tout moment, s’il n’y a plus de Kanban au poste. Donc la règle générale est : les arrêts par manque de travail ne sont pas pris en compte dans les pertes d’efficience.
Les reprises et les rebuts ont été pris en compte de la façon suivante : on considère qu’un conteneur à reprendre ou à rebuter occasionnera une heure de travail à refaire sur le poste. C’est la raison pour laquelle on ajoute le nombre de conteneurs à refaire au nombre d’heures d’arrêt pour obtenir l’efficience du poste en terme de « pièces bonnes ».
On considère qu’un produit fini rebuté ne pénalise que le poste de montage (c’est donc lui seul qui inscrit la croix dans sa feuille de suivi). Normalement, les autres postes devraient également subir une perte d’efficience (ils devront refaire le produit fabriqué). Mais cette règle simple permet de ne pas compliquer l’enregistrement des pertes.
Calcul du taux de service
Cette façon de calculer un taux de service n’est certainement pas habituelle dans les entreprises ! Ici elle est justifiée par la volonté de simplifier les calculs. L’animateur pourra expliquer aux joueurs qu’il s’agit d’une simplification et que les entreprise procèdent autrement pour calculer un taux de service.
Pour éviter d’alourdir les calculs, on ne demande pas aux équipes de mesurer les quantités vendues. Elle sont pré- inscrites une fois pour toutes sur la feuille de suivi.
On notera que le chiffre 34 inclut les ventes de pièces détachées, ce qui est normal puisqu’elles peuvent également être en rupture.
Rôles
La même feuille sert à suivre la production de chaque poste et les livraisons. En réalité, seul un poste suivra les livraisons. Si c’est par exemple les Engrenages qui suivent les livraisons, la personne chargée de ce poste remplira à la fois la partie gauche et la partie droite. Les autres postes ne rempliront que la partie gauche. D’une façon générale, il est souhaitable de donner le rôle de suivi des livraisons au poste qui est occupé par 2 participants, s’il y en a au moins un poste dans ce cas. D’une façon générale, on donnera le rôle de suivre les livraisons au montage, si le poste est doublé (c’est lui qu’on double en priorité). Si aucun poste n’est doublé, il vaut mieux confier ce rôle aux couronnes (A ou B) car elles ont moins de travail que le montage.

## Slide 84: Résultats
L’inventaire en début de partie
Notez ici la lettre de votre équipe (A, B, C)
Faîtes l'inventaire
Stock total
Reportez l'efficience de chaque poste
Calculez l'efficience moyenne de l'usine
Reportez le stock total
Reportez le taux de service
Notes: Distribuer la feuille de résultats aux participants. On peut en donner une à chaque participant, ou une à un membre de l’équipe désigné qui fait le calcul.
Ne pas expliquer pour le moment la partie basse (actions de progrès) qui sera présentée un peu plus loin.
Ce document sert à récapituler les indicateurs de chaque équipe pour l’ensemble de la simulation. Il sera utilisé par l’animateur pour mettre à jour le Tableau de bord Excel.
Remarque : le stock sera calculé en milieu de semaine à partir de la semaine 2, l’inventaire étant réalisé après que les joueurs aient éventuellement diminué leurs stocks (voir plus loin la diapo Ajustement des stocks en heure 17 semaine 2)

## Slide 85: Affichage des résultats (voir fichier Excel)
Notes: L’animateur demande à chaque équipe de lui indiquer ses valeurs de Taux de service, Efficience et Stocks. Il les rentre dans le fichier Tableau de bord (Excel, onglet : Données). Une fois les données rentrées, il projette le tableau de bord. Il demande aux équipes de réagir à ces résultats.
Il peut faire remarquer que le taux de service est assez dégradé, alors que les ventes ont été globalement égales aux prévisions. En outre, le stock n’a pas vraiment baissé, il a même probablement augmenté par rapport à la valeur d’origine. Mais il est mal réparti : certaines références ont probablement trop de stocks, d’autres pas assez. Cela souligne les difficultés de coordination de la production et conduit à rechercher davantage de flexibilité, pour pouvoir passer plus rapidement d’une référence à une autre.
C’est ce qui sera maintenant proposé aux équipes (possibilité de faire des progrès, voir plus loin).
Autre solution : si une affiche a été prévue, chaque équipe vient la mettre à jour elle-même.

## Slide 86: Préparation de la semaine 2
Après avoir fait constaté aux participants les difficultés de la méthode utilisée en semaine 1, l’animateur explique les deux changements majeurs qui vont intervenir en semaine 2
  La méthode Kanban va se substituer à la méthode de programmation basée sur les prévisions de vente.
  Des progrès seront engagés dans le système de production.
L’animateur se sert des diapos suivantes pour donner des explications.

## Slide 87: La méthode Kanban pour l’usinage
Poste Carters
Carters
destination
Montage
Ticket Kanban
Conteneur
Matière première
carters
Zone de stockage pièces usinés
Notes: L’animateur explique que le Poste Carters pourra dorénavant travailler à condition de disposer de tickets Kanban, qui serviront ainsi d’ordres de fabrication. Comme pendant la semaine 1, il place la matière première dans le conteneur, mais désormais il doit glisser le ticket dans la boîte (rainure prévue à cet effet). Il place ensuite la boîte équipée de son ticket dans le stock de pièces usinées. Le même principe s’applique aux autre postes. Pour le montage, il faut associer un engrenage, un carter et une couronne à un ticket kanban de montage. Attention : pour les couronnes, le ticket correspond à 2 pièces, c’est-à-dire à la quantité standard d’un conteneur.

## Slide 88: La méthode Kanban : exemple pour le montage d’un R5
Montage
engrenages
carters
2
couronnes
Zone de stockage produits finis
R5
R5
Engrenages
2 Couronnes
Carters
retour des tickets vers les postes d’usinage
Notes: Le montage travaille de la même façon. Il a besoin d’un ticket de la référence pour produire. Mais en outre il renvoie les tickets des conteneurs de pièces qu’il utilise. Ces tickets retournent aux postes d’usinage où ils servent d’ordre de fabrication.

## Slide 89: La méthode Kanban
Zone de stockage produits finis
R2
R5
R6
Expéditions
R5
R2
R6
Retour des tickets vers le poste de montage
Notes: Le montage reçoit ses tickets du stocks de produits finis. Quand une expédition a lieu, le conteneur « libère » le ticket qui retourne au montage.

## Slide 90: Le nombre de tickets Kanban
R2
R2
R2
R2
R2
Le nombre de tickets dans une boucle est fixé à l’avance. Les tickets qui reviennent du stock aval sont rangés sur le tableau. Ils retournent ensuite vers le stock aval avec les conteneurs.
Le nombre de tickets dans une boucle n’est pas facile à déterminer avec précision. Il faut au moins :
  Une quantité égale au nombre de conteneurs en stock (puisque chaque conteneur doit être équipé d’une carte).
  Plus une quantité égale à ce qui va « probablement » être produit avant que les premiers tickets ne reviennent du stock.
En pratique, on procèdera par approximations successives.
  On fixe une quantité un peu élevée au départ, et à tout moment du jeu il est possible de rajouter ou d’enlever des tickets du tableau.
Tickets sur le tableau
Tickets sur les conteneurs
R2
R2
Notes: La question du nombre de tickets kanban est abordée ici de façon simplifiée. L’animateur pourra y revenir en fin de partie.

## Slide 91: C’est le moment d’installer votre système Kanban. Recevez pour chaque table :
5 tableaux Kanban pour ranger les tickets.
Des tickets Kanban que vous placez en premier lieu sur les conteneurs du stock aval, le reste sera placé sur le tableau Kanban.
engrenages
PLANNING KANBAN
Engrenages
Engrenages
Engrenages
Engrenages
Engrenages
Engrenages
Notes: L’animateur distribue des tickets à chaque table. Le nombre n’a pas d’importance : il donne à l’équipe ce qu’elle demande.

## Slide 92: 2. Les progrès
2. Moins d’incidents :
action sur un poste
Niveau 2 : vous êtes protégé contre l’incident
1. Réduire les temps de changement de série
Niveau 1 : le temps de changement de série est réduit à 1 h
Niveau 2 : le temps de changement de série est réduit à 10 min. (soit 0 à l’échelle du jeu)
Niveau 1 : vous avez l’incident au niveau de gravité le plus faible
Notes: L’animateur explique que les progrès coûtent un certain nombre de points. Il utilise l’animation pour expliquer ce que sont les niveaux 1 et 2 de progrès.
Le montage ayant déjà un temps de changement de série réduit à une heure, il ne peut que passer à moins de 10 minutes, soit 0 à l’échelle du jeu. Mais cela coûte 2 points.

## Slide 93: Enregistrement des progrès
Les points dont vous disposez
Notez les points que vous affectez au progrès sur ce poste
Notes: Utiliser cette diapo pour expliquer aux participants comment reporter leurs décisions de progrès sur leur feuille Résultats. Souligner le fait que le changement de série rapide au montage coûte 2 points, il n’est pas possible de miser un seul point.
Si une affiche a été prévue, chaque équipe la met à jour elle-même.

## Slide 94: Enregistrement des progrès (diapo destinée à l’animateur)
L’animateur va voir chaque équipe après qu’elle ait fait son choix et note de façon confidentielle son choix sur la feuille Relevé des Progrès (RP).
  La confidentialité est justifiée par le fait qu’une équipe ne doit pas connaître la stratégie de l’autre.
Il utilise ces valeurs pour mettre à jour la cartographie des progrès qui sera utilisé au moment du debriefing (voir fichier Analyse des progrès).
  Remarque : pour ne pas ralentir le jeu l’animateur peut ne pas faire cette mise à jour immédiatement et profiter d’un temps pendant lequel les participants préparent des décisions, par exemple lors du prochain choix de progrès.
Notez sur cette ligne les points de l’équipe A en semaine 1, heure 1

## Slide 95: Reprise de la simulation
Vous pouvez baisser vos stocks pour tenir compte de la nouvelle situation (mais vous ne devez pas les augmenter !).
Notes: Baisse du stock
Cette baisse du stock (comme celles qui auront lieu par la suite) s’effectue de façon artificielle, en enlevant purement et simplement les conteneurs du stock. Dans une entreprise on ne procède évidemment pas comme cela, on diminue la production en amont jusqu’à ce que les stocks aient atteint le bon niveau. Mais dans le jeu, cette façon d’agir prendrait trop de temps, c’est pourquoi on effectue ce retrait en une seule fois.
Pourquoi faire l’inventaire en milieu de semaine ?
Les équipes sont invitées à baisser leurs stocks 2 fois par semaine, après avoir pris des décisions de progrès qui permettent de « tendre le flux ». Si nous leur proposons de ne faire l’inventaire qu’une fois par semaine (en milieu de semaine) c’est pour gagner du temps et éviter trop de calculs.
Programme de production
La méthode Kanban fonctionne sans programme de production, mais pas sans prévision des ventes. Si les joueurs demandent quelles sont les prévisions de vente, répondez qu’elles sont les mêmes que la semaine précédente.

## Slide 96: Sem. 2 - Lundi (St Brice)
1
1 R1
1 R3
2 R4
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi
1 R5
2 R6
2 Couronnes
Notes: L’animateur s’assure que les participants ont bien compris la façon dont les tickets circulent.

## Slide 97
2
2. Pas de commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 2 - Lundi
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 98
3
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 2 - Lundi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 99
4
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 2 - Lundi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 100
5
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 2 - Lundi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 101
6
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 2 - Lundi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 102
7
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 2 - Lundi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 103
8
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 2 - Lundi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 104: Sem. 2 - Mardi (Ste Sidoine)
9
3 R1
1 R3
1 R4
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
1 R5
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi
1 R2
1 R6

## Slide 105
10
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 2 - Mardi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 106
11
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 2 - Mardi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 107
12
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 2 - Mardi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 108
13
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 2 - Mardi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 109
14
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 2 - Mardi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 110
15
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 2 - Mardi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 111: Question
Origine : Service Qualité
Destinataire : Production
Les Etablissements DELABRE utiliseront dorénavant leurs réducteurs R1 dans une ambiance saline. Il est nécessaire d'améliorer leur résistance à la corrosion.
La modification peut être envisagée sous 2 formes :
  soit exécuter un traitement de surface sur le carter usiné,
  soit ajouter des joints toriques au moment du montage final.
La première solution coûtera 4,20 € par réducteur, la seconde 6,35 €.
Merci de bien vouloir étudier ce dossier et de me donner votre avis.
Notes: Toute création de variété dans une gamme de produits est susceptible de rendre plus difficile la gestion des stocks et la programmation, Cependant, si le choix existe, il est préférable de prendre une formule qui laisse le produit standard le plus loin possible dans son cycle d'élaboration (concept de différenciation retardée). Ainsi, on personnalise le produit le plus tard possible, ce qui permet de gérer la majeure partie de la production en standard. Ici, la solution du joint présente cet avantage.

## Slide 112
16
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 2 - Mardi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 113: Enregistrement des progrès
Le nombre de points auxquels vous avez droit
Notes: L’animateur enregistre les décisions sur la feuille Relevé des progrès et met à jour la cartographie des progrès (fichier Analyse des progrès).

## Slide 114: Ajustement des stocks
Vous pouvez réduire vos stocks pour tenir compte de vos progrès (mais il est interdit de les augmenter).
Faîtes l’inventaire après la baisse éventuelle des stocks, et mettez à jour votre feuille Résultats.
Vous pouvez également diminuer le nombre de tickets dans certaines boucles, de façon à maintenir le stock à un niveau faible (tension du flux par diminution du nombre de tickets).

## Slide 115: Sem. 2 - Mercredi (fêtes de la dynastie)
17
1 R2
1 R3
3 Couronnes
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi
2 R1

## Slide 116
18
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 2 - Mercredi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 117
19
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 2 - Mercredi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 118
20
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 2 - Mercredi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 119
21
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 2 - Mercredi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 120
22
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 2 - Mercredi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 121
23
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 2 - Mercredi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 122
24
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 2 - Mercredi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 123: Sem. 2 - Jeudi (Ste Marguerite)
25
1 R1
1 R3
1 R4
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
1 R6
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi
3 Couronnes

## Slide 124
26
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 2 - Jeudi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 125
27
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 2 - Jeudi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 126
28
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 2 - Jeudi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 127
29
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 2 - Jeudi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 128
30
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 2 - Jeudi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 129: Question
Origine : Fournisseur
Destinataire : Service Achats
Vous m'avez récemment informé de la mise en place à la Société REDIX de la méthode japonaise KANBAN. D'après ce que j'ai compris, cela se traduira par des livraisons à effectuer en dernière minute, sans programme connu à l'avance.
Vous n'ignorez sans doute pas que le seul moyen pour moi d'y arriver est d'anticiper sur vos demandes, c'est-à-dire de constituer des stocks. J'aurai donc chez moi les stocks qui ne seront plus chez vous !
II va sans dire que les conditions de prix sur lesquelles nous nous étions mis d'accord devront être révisées, compte tenu des charges financières que j'aurai à supporter.
Notes: Une chaîne logistique forme un tout inséparable. Ce que décide le client est ressenti par le fournisseur, et inversement. II n'est pas possible d'imposer au fournisseur les conditions de livraison en KANBAN si celui-ci n'est pas préparé. Cela suppose une étude préalable approfondie, qui va jusqu'à remettre en cause l'organisation même du fournisseur. Cette étude ne doit pas être menée par le Service Achats seul, mais implique en premier lieu les Services de Production de chaque partenaire. S'il n'y a pas une coopération entre le client et son fournisseur, le risque est effectivement que le fournisseur seul supporte le coût des stocks.

## Slide 130
31
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 2 - Jeudi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 131
32
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 2 - Jeudi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 132: Bilan de la semaine 2
Remplissez le bas de votre Feuille de suivi et reportez vos indicateurs sur votre Feuille de résultats
Choisissez vos progrès
Réduisez vos stocks si vous le souhaitez, et diminuez le nombre de tickets Kanban.
Recevez une nouvelle Feuille de suivi
Notes: L’animateur met à jour le tableau de bord, enregistre les décisions de progrès sur la feuille Relevé des progrès et met à jour la cartographie des progrès.

## Slide 133: Affichage des résultats (voir fichier Excel)

## Slide 134: Enregistrement des progrès
Le nombre de points auxquels vous avez droit
Notes: L’animateur enregistre les décisions sur la feuille Relevé des progrès et met à jour la cartographie des progrès (fichier Analyse des progrès).

## Slide 135: Sem. 3 - Lundi (St Edmond)
1
1 R1
1 R3
3 R4
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi
1 R5
2 R6
2 Couronnes
Notes: Variante pour aller plus vite
Il est possible de ne pas simuler la semaine 3. Nous conseillons de sauter la semaine 3 plutôt que la semaine 4, car cette dernière comporte une particularité importante : les expéditions sont lissées, elles se font heure par heure et non jour par jour, ce qui permet de réduire sensiblement les stocks de produits finis.
Si l’animateur décide de sauter la semaine 3, il doit le signaler quand il présente le tableau des progrès. En effet, pour que les participants disposent du même nombre de progrès il faut que les points attribués pour la semaine 3 (soit 6 points) soient répartis sur la semaine 2 (2 points en plus) et sur la semaine 4 (4 points en plus).

## Slide 136
2
2. Pas de commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 3 - Lundi
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 137
3
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 3 - Lundi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 138
4
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 3 - Lundi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 139
5
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 3 - Lundi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 140
6
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 3 - Lundi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 141
7
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 3 - Lundi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 142
8
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 3 - Lundi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 143: Sem. 3 - Mardi
9
2 R1
1 R4
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
1 R6
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi
2 Couronnes

## Slide 144
10
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 3 - Mardi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 145
11
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 3 - Mardi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 146
12
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 3 - Mardi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 147
13
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 3 - Mardi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 148
14
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 3 - Mardi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 149
15
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 3 - Mardi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 150: Question
Origine : Responsable du service Manutention
Destinataire : Chef d’atelier
Une étude récente montre que les containers actuels sont peu remplis.
La puissance de nos chariots permettrait de les remplir 3 fois plus.
Les essais commenceront dès maintenant et dureront un jour, sur la manutention de tous les engrenages usinés à destination du montage (containers de 3 pièces au lieu de 1).
N.B. Un container ne doit contenir qu'un même type de pièces. Quand on arrive en fin de série, il peut circuler non rempli.
Notes: La question de la taille des containers joue un rôle important dans la fluidité du processus de production. Cette carte permet de simuler cette influence directement dans le jeu. On constate qu'il y a un ralentissement de la rotation des pièces. Le nombre de KANBANS risque d'être insuffisant. Pour la réalisation pratique de groupage, on empilera les containers les uns sur les autres, avec les 3 tickets KANBANS groupés.

## Slide 151
16
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 3 - Mardi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 152: Ajustement des stocks
Vous pouvez réduire vos stocks pour tenir compte de vos progrès (mais il est interdit de les augmenter).
Faîtes l’inventaire après la baisse éventuelle des stocks, et mettez à jour votre feuille Résultats.
Vous pouvez également diminuer le nombre de tickets dans certains boucles.

## Slide 153: Enregistrement des progrès
Le nombre de points auxquels vous avez droit
Notes: L’animateur enregistre les décisions sur la feuille Relevé des progrès et met à jour la cartographie des progrès (fichier Analyse des progrès).

## Slide 154: Sem. 3 - Mercredi (Ste Cécile)
17
2 R1
1 R4
1 R6
3 Couronnes
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi
1 R2
1 R3
1 R5

## Slide 155
18
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 3 - Mercredi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 156
19
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 3 - Mercredi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 157
20
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 3 - Mercredi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 158
21
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 3 - Mercredi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 159
22
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 3 - Mercredi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 160
23
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 3 - Mercredi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 161
24
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 3 - Mercredi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 162: Sem. 3 - Jeudi (St Clément)
25
2 R1
1 R3
1 R5
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
1 R6
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi
2 R4
3 Couronnes

## Slide 163
26
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 3 - Jeudi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 164
27
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 3 - Jeudi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 165
28
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 3 - Jeudi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 166
29
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 3 - Jeudi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 167: Question
Origine : Bureau d’études
Destinataire : Production
A la suite d'une analyse faite par le Service Qualité, il apparaît qu'un changement dans la gamme d'usinage du carter doit être envisagé prochainement.
Pouvez-vous nous faire savoir combien de temps sera nécessaire pour que la modification soit mise en application au niveau commercial ?
Notes: La question est identique à celle déjà évoquée par la Question Q1. La différence, c'est qu'ici le flux s'écoule beaucoup plus rapidement que précédemment. L'usine dont le cycle est court est plus souple pour répondre à des changements d'ordre technique ou à des modifications de programme.

## Slide 168
30
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 3 - Jeudi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 169
31
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 3 - Jeudi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 170
32
1. Tirez le dé
3. Produisez
Sem. 3 - Jeudi
2. Pas de commandes
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 171: Bilan de la semaine 3
Remplissez le bas de votre Feuille de suivi et reportez vos indicateurs sur votre Feuille de résultats
Choisissez vos progrès et baissez vos stocks si vous le souhaitez.
Recevez une nouvelle Feuille de suivi
Notes: L’animateur met à jour le tableau de bord Excel.

## Slide 172: Affichage des résultats
Notes: L’animateur met à jour le Tableau de bord Excel.

## Slide 173: Sem. 4 - Lundi (St Séverin)
1
2. Pas de commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi
Notes: A partir de la semaine 4 les expéditions sont réparties tout au long de la semaine. Cette situation va permettre aux joueurs de réduire leurs stocks de produits finis (en milieu de semaine), puisqu’il n’y aura plus de sortie importante concentrée dans le temps.

## Slide 174: Sem. 4 - Lundi
2
1 R1
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 175: Sem. 4 - Lundi
3
1 R3
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi
1 Couronne

## Slide 176: Sem. 4 - Lundi
4
1 R4
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 177: Sem. 4 - Lundi
5
1 R5
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi
1 Couronne

## Slide 178: Sem. 4 - Lundi
6
1 R4
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 179: Sem. 4 - Lundi
7
1 R3
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 180: Sem. 4 - Lundi
8
2. Pas de commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 181: Sem. 4 - Mardi (St Jacques de la Manche)
9
1 R1
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 182: Sem. 4 - Mardi
10
1 R4
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 183: Sem. 4 - Mardi
11
1 R6
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 184: Sem. 4 - Mardi
12
1 R4
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 185: Sem. 4 – Mardi
13
1 R1
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 186: Sem. 4 - Mardi
14
1 R3
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 187: Sem. 4 - Mardi
15
1 R2
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 188: Question
Origine : Directeur Générale
Destinataire : Directeur Financier
J'apprends par hasard que nous mettons en vente des containers d'occasion.
Comment est-ce possible, alors qu'il y a peu de temps j’ai dû m'opposer personnellement à l'achat de 60 containers que la Production estimait indispensable à sa survie ?
Notes: Les retombées de la méthode KANBAN sont en général spectaculaires sur les besoins en palettes et containers, ainsi que sur les m² occupés au sol .

## Slide 189: Sem. 4 - Mardi
16
2. Pas de commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi
1 R6

## Slide 190: Ajustement des stocks
Vous pouvez réduire vos stocks pour tenir compte de vos progrès (mais il est interdit de les augmenter).
Faîtes l’inventaire après la baisse éventuelle des stocks, et mettez à jour votre feuille Résultats.
Vous pouvez également diminuer le nombre de tickets Kanban.

## Slide 191: Enregistrement des progrès
Le nombre de points auxquels vous avez droit
Notes: L’animateur enregistre les décisions sur la feuille Relevé des progrès et met à jour la cartographie des progrès (fichier Analyse des progrès).

## Slide 192: Sem. 4 - Mercredi (St Saturnin)
17
1 R3
1 Couronne
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 193: Sem. 4 - Mercredi
18
1 R1
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi
1 R5

## Slide 194: Sem. 4 - Mercredi
19
1 R4
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi
1 Couronne

## Slide 195: Sem. 4 - Mercredi
20
1 R6
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 196: Sem. 4 - Mercredi
21
1 R3
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 197: Sem. 4 - Mercredi
22
1 R6
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 198: Sem. 4 - Mercredi
23
1 R4
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 199: Sem. 4 - Mercredi
24
1 R5
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi
1 Couronne

## Slide 200: Sem. 4 - Jeudi (St André)
25
1 R4
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 201: Sem. 4 - Jeudi
26
1 R5
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 202: Sem. 4 - Jeudi
27
1 R4
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 203: Sem. 4 - Jeudi
28
1 R6
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi
1 Couronne

## Slide 204: Sem. 4 - Jeudi
29
1 R1
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 205: Sem. 4 - Jeudi
30
1 R1
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi
1 Couronne

## Slide 206: Question
Origine : Directeur commercial
Destinataire : Directeur de production
II y a quelque temps nous avions envisagé de supprimer le stock de produits finis et de monter les réducteurs à la commande à partir du stock de composants.
Nous avions conclu que le délai de livraison demandé par les clients (3 jours) rendait impossible cette forme d'organisation, car :
  a) Chaque réducteur ne pouvait pas être monté tous les jours.
  b) Le délai administratif de traitement des commandes clients était de 2 jours.
Qu'en est-il aujourd'hui ?
Notes: Grâce à la réduction de la taille des séries, il est désormais possible de programmer le montage en fabriquant chaque jour "de tout un peu". En connaissant le jour J les besoins des clients, il est possible de fabriquer le jour J + 1 et de livrer le jour J+2. Dès lors, on peut envisager la suppression pure et simple des stocks de produits finis, et faire du stock de composants un stock commercial. Encore faut-il que le traitement des commandes clients soit accéléré. Mais, puisque la production a accéléré ses flux, pourquoi les Services Administratifs n'en feraient-ils pas autant ? Ajoutons que pour être efficace, une organisation de montage à partir de modules doit disposer non seulement d'une flexibilité en terme de références (c'est le cas ici, grâce aux changements rapides d'outils), mais aussi d'une flexibilité en termes de capacité (pour éviter l'encombrement des postes de montage en cas de brusque accroissement de la demande)..

## Slide 207: Sem. 4 - Jeudi
31
1 R5
2. Livrez les commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 208: Sem. 4 - Jeudi
32
2. Pas de commandes
1. Tirez le dé
3. Produisez
4. Pointez la production sur votre feuille de suivi

## Slide 209: Bilan de la semaine 4
Remplissez vos documents de synthèse et calculez vos indicateurs :
  Inventaire
  Taux de service
  Efficience des équipements
Notes: L’animateur met à jour le tableau de bord Excel.

## Slide 210: Debriefing
L’animateur préparera soigneusement son debriefing, car c’est lui qui donnera de la consistance à la formation en reliant le jeu à la réalité des entreprises.
Il existe de nombreuses façons de concevoir le debriefing. En fonction de ses objectifs pédagogiques et du temps dont il dispose, l’animateur pourra procéder de la façon suivante.
Projeter les résultats du tableau de bord Excel.
Demander à chaque équipe de commenter rapidement ses résultats.
Projeter l’analyse des progrès et la commenter (voir Fichier Analyse des progrès).
Utiliser la diapo suivante pour commenter le choix des progrès
Compléter par un exposé / débat sur les points suivants (au choix de l’animateur) :
  Explications plus détaillées sur le fonctionnement du Kanban, ses avantages, ses conditions d’emploi, son rapport avec MRP, etc.
  Commentaires sur les actions de progrès : SMED, Qualité, réduction des pannes, etc.
  Débat sur la conduite du changement, c’est à dire sur le fait que les entreprises ont du mal à modifier leur façon de gérer les flux ou d’engager des progrès. Pourquoi a-t-il fallu attendre Toyota pour appliquer ces méthodes ?

## Slide 211: Quelle stratégie de progrès ?
Engrenages
Carters
Couronnes
(ph. A)
Couronnes
(ph. B)
Montage
Pièces
usinées
Couronnes
phase A
Produits
finis
R1
R2
R3
R4
R5
R6
Expéditions
Poste peu chargé
Poste peu chargé
Poste très chargé
Poste très chargé
Poste très chargé
Eviter à tout prix les ruptures de stock
Stock cher
Stock peu cher
Carters : stock cher
Couronnes stock peu cher
Notes: L’animateur peut utiliser cette diapo en synthèse. Il souligne les différences de charge entre les postes de travail, les différences dans le coût de stocks, et le fait que le stock de produits finis joue un rôle particulier parce qu’une rupture se traduit immédiatement en une dégradation du taux de service.
Par conséquent, il semblait logique d’engager les actions dans l’ordre suivant :
1) Accroître la capacité et la flexibilité du montage (= réduire le temps de changement de série).
2) Accroître la capacité et la flexibilité des carters, puis des engrenages.
3) Améliorer la fiabilité du montage, puis des carters et des engrenages
4) En dernier lieu, améliorer les postes Couronnes.

## Slide 212
Variante financière

## Slide 213: Variante financière
La variante financière doit être introduite en début de semaine 2, afin que les équipes puissent déterminer leur stratégie.
En fin de partie, les calculs permettent de déterminer l’équipe gagnante (celle qui a fait le plus de bénéfices).
L’animateur explique cette règle aux participants grâce aux deux diapos suivantes.
  Il distribue à chaque équipe un document variante financière (VF), en précisant que ce document sert à faire des simulations d’objectifs, et que d’autres feuilles sont disponibles en cas de besoin.

## Slide 214: L’impact financier des performances
Rappel concernant les données financières de l’entreprise
  Le chiffre d’affaires de l’entreprise est de 90 M€.
  Le coût de la production est de 60 M€.
  Le bénéfice est de 0,4 M€
  Les stocks sont de 20 M€
Le taux de service
  On considère qu’une variation de 1% de taux de service (par rapport à 100 %) entraîne une variation de 0,5% des ventes.
  Et comme la marge brute sur les ventes est de : (90 M€ - 60 M€) / 90 M€ = 33%, cette variation de 0,5% a un impact sur le bénéfice égal à 0,17% des ventes.
L’efficience de la production
  On considère qu’une variation de 1% d’efficience de la production (par rapport à 100 %) entraîne une variation de 0,2 % du bénéfice.
Les stocks
  Le stock est en réalité 10 000 fois plus élevé que la mesure faite dans le jeu (changement d’échelle dû à la simplification nécessaire pour faire la simulation).
  Le coût du stock pour la durée de la simulation (4 semaines) est de 20 % du montant moyen des stocks.
Notes: Expliquer à l’aide de cette diapo le mécanisme de calcul du bénéfice de l’entreprise à partir des performances obtenues durant la simulation. La diapo suivante montre un exemple sur la feuille de calcul (code VF) que l’animateur distribue aux participants.
Remarque 1 : le lien entre les performances logistiques et les gains financiers est très simplifié par rapport à la réalité comptable. On peut toutefois le justifier de la façon suivante : si l’on perd 1% de taux de service, on peut imaginer que l’on perd la moitié des commandes livrées en retard (dans le jeu, on les livre quand même, mais on peut penser que certains clients changeront ensuite de fournisseur). Quant aux pertes de production, on peut considérer que le coût de production est composé pour moitié de matières et pour moitié de valeur ajoutée. Et sur les 50% de valeur ajoutée, on peut admettre qu’environ 40% sont effectivement perdus quand les machines sont arrêtées (par exemple une partie seulement du personnel est réutilisable ailleurs). En ce qui concerne le coût des stocks, la convention d’un coût de détention égal à 20% est plus arbitraire : elle tient en particulier à la nécessité de corriger l’échelle de temps. Nous avons volontairement pris un taux élevé pour inciter les joueurs à réduire les stocks.
On peut traduire les équivalences de façon plus concrète dans les coordonnées du jeu : 1 produit fini non livré pendant 1 jour équivaut à 3% de taux de service en moins, ce qui entraîne d’après la grille de calcul : 0,45 M€ de bénéfice en moins. De même, 1 heure d’arrêt intempestif sur une machine équivaut à 3% d’efficience en moins, ce qui entraîne 0,36 M€ de bénéfice en moins. Enfin, 1 produit fini de plus en stock (100 € pièce) entraîne un stock de 1 M€ soit 0,2 M€ de coût de stockage en plus.
Remarque 2 : la notion de bénéfice est également très simplifiée : on admet que le bénéfice augmente d’une valeur égale aux économies réalisées. On néglige au passage les amortissements, les impôts, etc. Mais cela n’a pas une grande importance pour le but recherché dans le jeu.

## Slide 215: Utilisation de la feuille de calcul
Notez votre équipe
6 % de perte de taux de service entraînent 3 % de ventes perdues
3 % de ventes perdues entraînent 1/3 de perte de bénéfices
Votre gain est la différence par rapport aux valeurs initiales
Calculez votre gain total
Notez vos valeurs chaque fin de semaine et la moyenne en fin de simulation
12 % de perte d’efficience = 12 % de production perdue
7,2 M€ de production perdue = 1,4 M€ de bénéfice en moins
Notes: Les valeurs indiquées dans la ligne « Avant » servent de référence pour mesurer les gains. On considère que ce sont les valeurs atteintes par l’entreprise avant que ne démarre la simulation.
La semaine 1 n’est pas prise en compte dans le calcul des moyennes. En effet, les joueurs ne disposent de possibilités d’action qu’à partir de la semaine 2. On fera donc la moyenne des semaines 2, 3 et 4.